# 锅炉电能替代工程应用实践论文_陆钦,鲍兴江,刘磊

（国网安徽省电力公司安庆供电公司 安徽安庆 246000）

摘要：为全面落实国网公司“以电代煤、以电代油、电从远方来”的电能替代战略，国网安庆供电公司主动参与大气污染防治计划，提高电能占终端能源消费比重和社会能效水平，加快公司电能替代专项工作体系建设，结合本地区实际，大力推广蓄热电锅炉在客户侧的应用，取得良好效果。

关键词：蓄热电锅炉；技术方案；经济效益

引言

在当前国家对大气污染大力治理形势下，国务院颁布的《大气污染防治行动计划》、《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》及省人大常委会通过的《全省防治大气污染治理行动方案》等政府环境政策，均将取缔或综合整治燃煤锅炉作为改善气候环境的重要举措，供电企业以此使用清洁能源，满足客户需求基准条件，大力推广电能替代工程，提供优质服务，实现自身可持续发展。其中蓄热锅炉作为其中一个重要的推广应用项目，加之自身执行电价的优势，得到客户的青睐。本文以某蓄热锅炉在安庆地区的实施应用为背景，对蓄热电锅炉运行、效益情况进行了重点分析。

1 蓄热锅炉定义及特点

1.1蓄热电锅炉定义

蓄热式电锅炉是利用电网低谷电力加热蓄热载体（如水、油、固体材料等），以显热或潜热的形式蓄存起来，在用电高峰期间将蓄存的热量释放出来，以满足采暖及生活热水的需要，既提高了设备的利用率，又减少了设备的初投费用。

1.2蓄热锅炉的优点

（1）运行费用低。可充分利用电网低谷廉价电力，大大降低运行成本。

（2）蓄热装置内蓄热量可作为应急热源，采暖（或热水）系统的稳定性和可靠性增强。

（3）电锅炉和整个蓄热系统实行多重自动保护，可以做到无人值班，全自动，并可实现全过程监控。

1.3蓄热电锅炉与燃料锅炉技术经济比较

（1）燃煤锅炉。价格便宜，运费低。机组体积大质量大，辅助设备多，自动化程度低，需设置烟囱，污染性大。

（2）燃油锅炉。价格较高，需设置油罐及供油系统，需解决消防及安全问题，运行成本高，且受油价影响较大。

2 典型案例分析

2.1改造前项目运行现状

某项目有18台20kw普通电开水器由于普通的开水器不能保温，不能蓄能，只能使用商业电价，使用成本高，年使用成本79.72万左右。年平均电价0.9334元/kWh,年运行时间2372h。

替代前用能系统存在的问题以及电能替代的需求：①项目采用普通开水器，保温性能差，反复加热，“千沸水”问题无法解决，对人体健康产生影响；②运行时间与人们生活习惯相关，均在高峰时段，•平均电价较高，不能享受电蓄热锅炉的优惠电价，运行成本高。

2.2系统方案

（1）电能替代技术方案

采用蓄热开水锅炉系统，采用电磁阀自动控制进水，控制在夜间23:00以后进水，随温度降低，在23:00以后，锅炉自动启动加热，在低谷时间内，加热到开水然后保温。24小时温降小于1℃。在白天时段，随时可以打开水，系统图如下：

（2）电能替代技术的关键性能指标

蓄热温度45℃～100℃，100℃的开水，12小时温降≤1℃，45℃的热水一周内温降≤1℃。

高效保温层密度≥45kg/m3,发泡层厚度150mm。

自动进水、自动出水、自动定时加热，利用低谷电制开水，保温存储，节约能源。

（3）技术方案实施的要求

新蓄热锅炉系统需要22平米的设备房。

改造前项目使用18台20kw的普通的电热开水器，,年运行时间2372h，年运行电量：853920kwh。年运行电费：71.72万元。

因电蓄热锅炉在夜间使用，基本不占用项目单位变压器容量，反而节省白天用电负荷，实施单位节约用电负荷360kw。

2.3运行分析

（1）投资：共5台蓄热电开水炉，总蓄开水量19吨，设备及管道安装41万。

（2）运行费用：项目需要19m3、100℃的开水，按冬天进水温度T1=5℃，△T=100℃,△m＝19×103，则需要的热量Q＝△T×△m＝95×19×103，180.5万大卡的热量。折算成用电量为180.5×11.6＝2093.8kw.h的电能。年运行电量：2093.8×365=764237kwh。按低谷电价0.3460元/度，共需要0.3460×764237＝26.44万元

（3）经济效益：投入41万元，年节省79.72-26.44=53.28万，投资回收期：41÷53.28=0.75年。即8个月收回投资。年节省电量：853920-764237=89683kwh

3 结语

电蓄热锅炉在本地区的广泛应用，全面实现了公司电能替代服务工作目标，促进国家节能减排、大气污染防治等“蓝天计划“目标的顺利实现，为加速经济发展方式转变做出重要贡献。

论文作者:陆钦,鲍兴江,刘磊

论文发表刊物:《电力设备》2015年第11期供稿

论文发表时间:2016/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/450b0cf5520b5ecdb3b87539.html