# 浅谈现代测绘技术装备在国土资源管理中的应用论文_张吉涛

青州市国土资源局 262500

摘要：科技的发展为各项技术的改进提供了有利的支持，现代测绘技术改革便是在这一基础上被提出的，进而被广泛的应用到了国土测绘中来。本文以此为切入点，就现代测绘技术的国土测绘的含义、现代测绘技术的种类、现代测绘技术的特点、将现代测绘技术应用到国土测绘中的意义、现代测绘技术在国土测绘中的具体应用及未来的发展方法这几方面的内容进行相关的论述。

关键词：测绘；技术装备；国土资源；应用

引言

进入21世纪以来，我国科学技术的水平得到了全面的提高，测绘技术装备逐渐引入到国土资源的管理当中，其自动化以及高效化的功能为工作人员提供了有效管理国土资源的条件。传统的数据生产方式已经很难满足当前的数据生产要求，而现代测绘技术装备可以有效地迎合大数据实时性、精准性的要求，能够为国土资源提供有效的数据依据。目前，现代测绘技术装备仍处于初步应用的阶段，存在着诸多的应用问题，需要工作人员予以及时地解决，提供对应的解决措施，强化其应用水平。

1 测绘与国土资源管理的关系

测绘与国土资源管理是服务与被服务的关系，彼此相互依托、相辅相成的一个整体。国土资源管理作为政府部门的重要组成部分，其工作重点就是确保更加科学、合理的分配以及利用每一寸土地，同时由于国土资源管理具有高度的组织性、权威性和纪律性，也就使得在管理过程中对于所使用的一些测绘资料、数据以及其它地理信息在科学性和精确性上都有着极高的要求。

1.1 测绘为土地规划审批提供服务

发挥基础测绘前期性作用，为土地规划审批提供各种不同的基础图件。利用规划图与不同年代的航空正射影像迭合，从中分析是否按土地利用规划进行建设、规划是否科学、合理，是否需要修编等。国土资源管理部门利用城市不同时期的影像、地形图资料，可以掌握城镇建设规模的扩展程度，根据建设占用耕地情况，分析人口、土地资源与环境协调发展的关系，从而修订城镇扩展有关政策。

1.2 测绘为土地利用提供服务

农村集体土地登记往往以管理区为权属单位，范围面积较大，可以利用正射影像划定权属界线，位置与面积精度可达到现阶段农村集体土地管理的要求。

1.3 测绘为土地监测提供服务

利用数字正射影像、卫星影像实现对违法用地进行监测，可及时掌握违法用地地点、发生时间、违法面积等，为依法处理提供证据。建立基本农田保护区信息系统，可以显示基本农田的位置、范围、面积、责任人以及保护区比例达标情况有效保护基本农田。将农田保护范围线与不同时期的影像迭合，还能监测保护区变迁情况。

1.4 测绘为矿产资源勘查、地质环境保护提供服务

现由于目前我区1：1万地形图很少，在矿产资源中只能使用1：5万地图，放大后成为1：2.5万使用，现在我们可以提供已完成区域的1：1地形图，满足地质调查的需要。测绘为国土资源电子政务建设服务。测绘可为国土资源系统电子政务提供了大量具体、准确、科学的基础地理空间框架数据，并在此平台的支撑下，实现电子政务的现代化。

2 我国国产现代化测绘技术装备业发展的现状及问题

自主产品市场上，在数据获取装备方面，1992年，我国自主研制成功测量型GPS接收机并实现了产业化应用；2004年自主研制成功机载干涉合成孔径雷达（InSAR）系统；2006年，自主研制集全站仪和GPS技术于一体的超站仪；2007年，自主研制成功四维数字航摄仪。自主测绘卫星及其地面应用系统正在加紧建设,移动道路测量系统（MMS）迅速发展。在数据处理装备方面，上个世纪九十年代，自主研制成功数字摄影测量工作站；进入新世纪后，像素工厂等数据处理能力强大的设备被研制成功并应用于产业化。同时，用于基础地理信息数据管理的自主大型GIS软件系统产品也已问世并得到众多用户的认可和肯定。

我国测绘实现了由模拟向数字化的转型后，测绘对技术装备的使用需求发生了显著变化。适应这一变化，专门满足传统模拟测绘需求的各类测绘仪器厂商的生存逐渐变得困难，不具备创新能力、或者创新步伐稍缓的厂商被市场无情淘汰。一些创新能力强的厂商实现成功转型，在现代测绘技术装备市场上争得一席之地，得以快速发展。同时，一批科研机构和高校的科学研究成果成功实现产业化应用，并迅速成长为极具竞争力的现代化测绘技术装备制造厂商。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其中，最具代表性的是来自于中国测绘科学研究院和武汉大学的科学研究成果转化工作，由这两家单位衍生出的测绘装备制造公司已经占领了国内相当大的市场份额并正在走向国际市场。目前，包括南方测绘仪器公司、四维公司和超图公司在内的一批测绘技术装备研制公司正在迅速成长，其产品不但满足国内用户的需要，而且正在走向国际市场。

3 现代测绘技术装备在国土资源管理中的应用现状

3.1 无人机航拍系统

在正式工作之前，无人机航拍系统需要对飞行路线进行专业的设计，选择合适的测绘影像资料对数据进行有效的采集。与传统获取影像的方式不同，无人机在航拍的过程当中，虽然产生的幅度较小，但是实际产生的偏角较大，因此无人机航拍系统在获取资源资料的时候，可以利用三维动画的处理模式对画面进行处理。

无人机航拍系统具有体积小、重量轻等优势，且其还具有获取影像的周期较短、分辨率高以及运行成本低等优势，还能够有效的保障画面的清晰程度。另外，无人机航拍系统可以将测量的数据进行及时地处理和有效地信息反馈。通过利用无人机航拍系统在一定程度上能够确保航线在操作的过程中，保证图像拍摄效果以及对数据采集的精确度。

3.2 倾斜摄影系统

倾斜摄影系统是国际测绘领域近些年来发展起来的一项具有代表性的科学技术，极大程度上颠覆了传统的摄影的局限，可以从垂直、倾斜等多种角度完成采集摄像的工作，能够对国土资源进行很好的监测和管控。目前，倾斜摄影系统已经逐渐被城市所应用，在构建三维模型的基础上，利用倾斜摄影的功能，能够迅速地开展快速建模的工作。然而，受到经济条件等物质方面的局限，大多数城市没有足够的能力去引用且应用倾斜摄影系统，与一线城市相比，具有较大的技术差距。

3.3 高效数码航拍系统

高效数码航拍系统在基础地理信息数据更新项目中得到了较好的应用。高效数码航拍系统利用其自身的系统优势，有效地缩短了影响获取的周期，解决了传统影像数据生产滞后的问题，同时提高了影像数据的真实性和可靠性。将高效数码航拍系统应用于国家的地理工作当中，可以有效地为工作人员提供时效性较强的影像，满足国家地理工作的工作要求。

最重要的是，应用高效数码航拍系统可以减少工作人员外业调查的工作量，同时还能够有效地减少调查工作上的误差，保证数据的真实性和可靠性。然而，高效数码航拍系统在土地执法以及土地确权等国土资源管理中并没得到广泛的应用，无法充分地发挥其的优势，如时效性强、获取数据快等技术方面的优势，因此建议工作人员可以积极地利用高效数码航拍系统获取范围广、影象分辨率高等特点，充分地利用高分辨率的数码航拍影像，准确地读取地表信息，进而判断建筑物的具体类型。将其优势积极地引入到国土资源管理工作当中，可以有效地减少土地执法的外业核查工作，能够从根本上提高工作人员开展土地执法工作的效率，同时还能够有效地保证工作的质量。

3.4 机载激光雷达技术

机载激光雷达技术系统能够准确地表达出监测区域的地貌形态，能够让工作人员直观地观测到该地的地貌特征，相较于传统的监测方法，其具有精度高、覆盖范围广的优势特点。目前，大多数城市的土地资源管理系统逐步地引入了机载激光雷达技术，用于完成数字数据的更新工作。部分发达城市在此基础上，利用机载激光雷达技术系统的功能与地质环境监测体系的技术功能进行了有效的结合，对城市的地质环境进行有效的监测，并取得了较好的监测效果。然而从目前的发展来看，许多部门对机载激光雷达技术系统的功能还是缺乏一定的了解，集中体现为：工作人员对机载激光雷达技术系统快速获取数据信息的技术优势缺乏掌握，机载激光雷达技术系统实际应用的范围较狭窄，无法很好的实现相应的服务。

4 结束语

综上所述，合理地应用现代测绘技术装备可以有效地为国土资源的管理工作提供相应的数据服务，能够进一步地推动国土资源管理工作向着自动化、高效化的方向中发展。因此，工作人员应该及时地认清现代测绘技术装备存在的不足，并予以及时的改善，让其得到进一步地推广与运用。

参考文献

[1]宋政.国土资源管理中的现代测绘技术装备研究[J].智能城市,2017,3(05):114.

[2]李晓峰.浅谈现代测绘技术装备在国土资源管理中的应用[J].建材与装饰,2017(16):217-218.

[3]翟艳青.浅谈现代测绘技术装备在国土资源管理中的应用[J].测绘与空间地理信息,2016,39(04):37-40.

[4]韩炳柱,刘建忠,伏士红.地形测量与现代测绘技术装备[J].黑龙江水利科技,2009,37(01):71-72.

论文作者:张吉涛

论文发表刊物:《基层建设》2018年第25期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4527ddfce9ec59123e84752a.html