# 地面气象观测设备的安全应用保障论文_ 潘正涛

摘要：目前，随着地面气象观测业务的改革调整，我国各个地区地面气象观测业务均开始采用现代化的观测设备。本文主要根据海南省三亚市气象局新型地面气象观测设备使用实际，着重从观测设备常见故障分析处理、安全保障建议两方面来探讨地面气象观测设备安全应用保障工作，以供同行共同交流。

关键词：地面气象观测设备；观测设备；故障；保障建议；

引言

近年来，中国的气象事业发展迅速，各个地区都开始建立了新型自动气象站。我国气象观测业务已从人工观测逐渐转变为自动观测，各类现代化地面气象观测设备的应用，极大地提高了气象观测数据的准确性和完整性，更重要的是促进气象观测服务的有效发展。但是，由于地面气象观测设备需要24h不停地运转，其自身的损耗特别大，给自动气象站观测设备的安全应用保障工作带来了严峻的考验。在地面气象观测业务开展过程也时常会面临一些故障问题亟待解决。基于此，本文首先对地面气象观测设备常见故障进行分析处理，并提出了地面气象观测设备安全保障建议，以进一步提高地面气象观测设备的运行水平。

1.地面气象观测设备常见故障及处理

1.1采集器故障

当采集器在观测业务开展过程中出现异常问题，工作人员通常需要在第一时间对采集器面板上的指示灯进行仔细检查，观察指示灯的闪烁情况，判断采集器是否存在问题。如果采集面板上的指示灯不闪烁，并且无气象要素数据显示，单击后也没有任何变化，则很可能是采集器中的芯片数据混乱。这个时候，工作人应该及时将采集到的芯片数据删除或者更换新的芯片，之后重启采集器。通常这个时候采集器能够恢复至正常状态。假如采集器数据异常，则需要仔细对采集器的电源系统进行查看，观察空气开关是否存在跳动问题，亦或者电源电压是否异常。若上述条件均属于正常状态，则需要检查通讯线路。若无异常问题，则说明采集器存在故障现象。此时，需要及时进行维修保障亦或者换取新仪器。

1.2气压传感器故障

若气压传感器运行过程中，气压观测数据存在异常问题，那么大多数状况下是气压传感器供电电源电压偏低引起的，还有可能是因为数据线插口松动导致接触不良造成。如果遇到这种故障问题，工作人员往往应该尽快对该问题分析，若通过排查发现是气压传感器故障，则应及时维修，若有必要，应更换新的气压传感器。

1.3雨量传感器故障

雨量传感器故障通常表现在：观测到的降水量数据偏小亦或者为0。通过检修保障工作，发现导致这种情况的原因如下：雷暴天气对仪器元器件带来不同程度的损坏，雨量传感器翻斗、漏斗或者滤网存在堵塞现象；翻斗定位螺钉出现松动状况等。工作人员这个时候应该第一时间将雨量传感器翻斗、漏斗或者滤网中的杂物进行清理，同时及时维修维护仪器受损地方，直至雨量传感器恢复正常态势。

1.4地温传感器故障

在地温传感器使用过程中，若发现所观测到的地温度数据出现异常，则可能是分采集器，总线或电源出现故障等因素造成的，首先需要检查分采集器的电路，判断其是否正常。如果电路运行稳定，则应该在串口调试助手的帮助下传输相关命令，凭借其来查看是否可以返回所有数据。若无法返回，则应该认真仔细对分采集器进行排查，需要把计算机与分集器的串行端口进行连接。借助串口调试对命令进行发送，如果可以返回至全部数据，则意味着分采集器无异常。否则，表明其有故障，应该及时更换或维修。若单个地面温度数据异常，则应该对个地面温度传感器进行检修。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆可以采取替代法，借助于好的地温传感器替代单个地温传感器，查看数据异常问题是否得到解决，若能够解决，则意味着是因为地温传感器故障造成的，需要及时维修保障或者换新。

1.5风向风速传感器故障

在风向风速传感器运行过程，如果没有显示风向和风速数据，则可以输入相关命令以查看采集器中是否有相应的数据信息。如果无，那么应对风传感器的电源和信号输出进行逐一分析。对于风速传感器，可以使用万用表检测风速传感器输出和地面之间的电压值。标准电压值是工作电压的一半。如果不满足此条件，则表示风速传感器出现故障，应该更换仪器，否则可能是由于采集器通道故障或其他原因引起的，有必要继续进行故障排除。对于风向传感器，由于很难单独检查故障原因，因此可以使用替换方法进行检查。也就是说，用良好的风向传感器代替现有的传感器。如果问题得以解决，则表明风向传感器出现故障，否则很有可能是其他因素导致了问题，需要继续检修，直到仪器恢复到稳定运行状态为止。

2.地面气象观测设备安全应用保障工作建议

2.1加强观测设备的日常维护管理

为了确保地面气象观测设备的安全、稳定运行，应该加强观测设备的日常维护管理。第一，应定期对采集器以及各类传感器进行巡视与检修仪，要确保这些地面气象观测设备的洁净性以及性能的良好性，尤为是平时需要留意采集器指示的闪烁状态，如果发现存在异常，需要及时进行维修处理。第二，定期查看计算机显示的气象要素数据是否存在异常，假如出现数据异常问题则需要采取相应的措施进行科学处理。第三，平时需要查看观测设备配套的电缆有无损坏以及各个组件的连接状态是否安全可靠，观察交流电源是否正常，并检查发电机，UPS电源以及其他设备是否完好，如果发现有故障发生就需要第一时间进行进行检修，从而更好地应对新型自动气象站的突发故障，确保地气象测报工作的顺利开展。最后，在雷雨多发季节到来之前，需要安排专业的防雷检测技术人员认真、专业的检查地面气象观察设备的防雷装置与相关系统，以确保气象台站防雷措施的合格性以及可用性。

2.2加强观测设备保障技术力量建设

为了缓解地面气象观测设备安全应用保障繁重任务与保障技术力量不足之间的矛盾，气象部门应加强对观测设备技术力量的建设。首先积极向相关高校引进相关人才，吸纳一批高学历、高素质的技术保障人才融入自动气象站技术保障队伍中。与此同时，应注重内部人员的培训，培训内容应包括自动气象站管理规定、基本原理和常见故障分析与排除、现场测试以及现场维护方法等，通过人员培训增强气象部门工作人员保障能力。此外，还应结合实际需求，借助于互联网技术积极探索观测装备社会化保障模式。通过自主保障与社会化保障的有效结合来进一步提高地面观测设备的保障水平。

3结语

如今，越来越多精密的观测设备在我国各个地区得到应用，地面气象业务的开展对于这些现代化观察还是被的依赖性越来越强。为了确保地面气象观测业务的安全、稳定运行，有必要加强地面气象观测设备的安全应用保障工作。平时要加强地面气象观测设备的检修以及维护管理，并且要加强观测设备保障技术力量建设，推动地面气象观测设备保障工作的高效、高质量开展。

参考文献：

[1]杨燕. 新型自动气象站常见故障及维护管理 [J]. 农业科技与信息，2016(23)：45+48.

[2]车万新. 气象观测装备保障工作存在的问题及应对措施 [J]. 南方农机， 2018 ， 49(8) ： 196.

[3]王舜. 对自动气象站维护和技术保障的探讨[J]. 农业与技术,2013(06):198-199.

作者简介：潘正涛（1967-），男，汉族，海南省三亚市人，本科学历，工程师，从事综合气象观测工作。

论文作者: 潘正涛

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/45288e6e6ff857b02cfcea50.html