# 工业污水处理中反渗透水处理设备的运用论文_1乔树苓,2王洪英,3胡阔春

1山东海美侬项目咨询有限公司 山东济南 25000 2山东海美侬项目咨询有限公司 山东济南 25000 3山东蓝城分析测试有限公司 山东济南 25000

摘要：随着社会经济的发展和工业的进步，水环境污染亦日趋严重，水环境污染问题成为世界性的头号环境治理难题。水环境严重影响生态环境的同时，已经严重影响到人们的生产及生活问题。为此，加强水污染防治工作迫在眉睫。反渗透技术在水污染中日益受到人们的关注。特别是在城市水污染治理、日常饮用水处理等方面得到普遍应用。

关键词：工业污水处理；反渗透水处理设备；运用

引言

随着工业的发展，自然界在短时间内接纳了过多的污染物，却不能有效净化，水污染、大气污染、固体废弃物污染现象越来越普遍。环境所迫，人们不得不重视起环保工作，对污染物处理技术、设备进行大力研究和发展，以改善现状，实现可持续发展。反渗透是一个利用压力和膜的渗透性来实现水体中污染物分离的技术，反渗透的质量受到膜孔径大小的影响，反渗透的效率与承受的压力相关，因此，反渗透技术及设备的适应性非常强，应用频率也非常高，是发展前景十分优秀的水处理技术。目前，市场上出现的反渗透水处理设备在性能上存在一定的缺陷，需要进一步的改善和加强，否则很容易影响污水的处理效率，影响出水水质。

1工业污水处理中反渗透水处理设备的运用流程

1.1采集相关资料

针对不同种类属性的工业污水，需要针对性配置适当规格型号、种类的反渗透水处理设备，以及设备内部装置，例如选择恰当的反渗透膜等等。因此，需要在工业污水处理准备阶段中，首先对相关资料信息（例如所处理工业污水的检测报告、属性成分）加以全面采集，随后在所采集信息基础上配置适当反渗透水处理设备、制定具有高度可行性与合理性的污水处理方案，确保最终所处理工业污水的属性成分完全符合国家相关最终水质指标要求。

1.2制定合理处理方案

在处理不同种类工业污水时，需要结合实际情况，针对性制定反渗透水处理设备的运行方案、合理应用相关污水处理技术。为直观阐述这一问题，本文则选取四类常见的反渗透水处理设备运行方案开展以下分析：（1）原样浓缩处理方案。在所处理工业污水为电镀水以及类似水质时，需要运行设备对工业污水开展原样浓缩处理作业，随后将浓缩处理完成的电镀水污水放置电镀槽内，开展分离处理作业，从而将各类杂质与水体进行分离，最终将所分离出的纯水加以排放。（2）废水浓缩处理方案。将所处理工业废水中所分布的各类污染物质加以压缩，随后对其开展分离处理作业，将纯水排放。（3）脏水深度处理方案。针对污染程度较高的工业废水，则使用反渗透水处理设备开展脏水深度处理作业，将污水中所分布各类污染物质进行过滤隔离，随后将处理后的污水加以重复利用，实现对水资源利用率的优化提升。（4）元素分离方案。在所处理工业污水中分布大量化学元素、抑或是多种化学物质时，可针对性制定元素分离方案，工业污水在经过反渗透水处理设备中的反渗透模过滤时，会将工业污水中的各类化学元素与纯水加以分离，实现工业污水的分离浓缩处理目的。

1.3选择适当反渗透水处理装置

（1）中空纤维装置。顾名思义，中空纤维装置与其他装置之间的主要区别在于，膜材料为中空纤维，并将中空纤维反渗透膜在压力容器内部结构中加以放置。在工业污水处理过程中，无需配置其他装置结构、仅配置压力容器与中空纤维反渗透膜即可开展污水处理作业。但是这一装置存在反渗透模清洗难度系数高、所配置压力容器标准要求高等问题。（2）板框式装置。相比而言，板框式结构具有运用流程简便、适用范围广等应用优势，对压力设备的要求相对较低，可以在工业污水处理过程中长时间保持管道通畅性，且反渗透膜的清洗作业较为便捷。但是运用这类装置开展工业污水处理作业的前提要求为，需要配置适当材质的反渗透膜。（3）卷式装置。这类装置主要由诸多卷式部件共同加以构成，最终形成整体性的反渗透水处理装置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相较于其他反渗透水处理装置而言，卷式装置具有清晰便捷、管道结构简单反渗透膜表面利用率高等应用优势，但无法配置卷式装置对含有漂浮颗粒的工业污水开展净化处理作业。

2反渗透水处理设备在工业污水处理中的运用要点分析

2.1反渗透水处理在工业废水中的应用

环境污染伴随着工业发展而来，工业废水中含有大量的金属物质，工业废水处理中主要是去除化学需氧量、悬浮物、硫化物、石油类、氰化物、六价铬、铅、镉等物质。工业废水区别于其他的废水，根据排放废水的水质结构制定不同的治理和回收方法。工业废水回收是一项有效的防治水污染措施，既可以充分利用循环利用水资源，又可以有效减少和避免水环境污染。

针对现阶段我国工业废水反渗透水技术处理及应用实行分别收集的制度。反渗透水技术处理工艺在工业废水处理中利用，符合工业经济合理的总体设计原则，力求节能降耗、工程投资低、运行成本低、操作管理方便的废水处理要求。其中，用于工业上，如处理铬、镐、镍，含氰，含酸，含碱，含有大量重金属离子和处理电镀废水的反渗透水处理装置已经达到120台套。在反渗透水处理装置中的组件采用卷状式及内管式结构，当装置过滤运行时，压强在218MPa，可以充分的、有效的对重金属离子回收。

2.2反渗透水处理在火电厂中的应用

火电厂在水污染处理中，主要包括：沉淀、过滤、超滤、反渗透和电渗析几个方面。为了达到火电厂废水零排放的目标，废水治理系统可分为废水处理系统和废水回收系统两个部分。废水处理系统由反渗透、弱酸及外排方式，其中，反渗透技术应用于处理微滤过程，将回水直接返还到管网中，有效提升水资源循环利用率减少水资源的浪费。废水回收系统将火电厂内各处废水集中回收后，利用电厂的除尘和除渣作用直接回收利用。通过反渗透技术在火电厂的污水处理中的应用，能够高效的加快火电厂污染防治工作的发展。

2.3反渗透水处理在城市水污染应用

有数据表明：中国是一个干旱缺水严重的国家，淡水资源总量不足28000亿立方米，占全球水资源的6%（而中国人口占比全球超过18%），仅次于巴西、俄罗斯和加拿大，名列世界第四位。但是，我国的人均水资源量只有2300立方米，仅为世界平均水平的1/4，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。随着城市化进程节奏加快，城市生产生活用水呈现逐年上升趋势。城市对水污染治理包括对污染水的回收及净化工作，污水处理厂将回收回来的污水通过净化后，提取水中优质的淡水资源。反渗透水处理技术现已广泛应用到城市水污染回收利用中。例如，日本属于岛国，地域狭窄、资源匮乏。日本政府对水资源问题高度重视。在日本污水处理厂注重对污水回收利用，将反渗透水处理技术通过改进后，提高污水回收率。

结束语

综上所述，为进一步挖掘反渗透水处理设备的潜在运用价值、提高工业污水处理效果及质量。因此本文对反渗透水处理设备的主要运用流程及现状开展以上研究，并提出上述几项设备运用方式优化措施建议，有效的保护我国良好生态环境。

参考文献

[1]任冰雪,秦元真,赵明星.关于反渗透水处理技术的探讨和应用[J].河南化工,2018(07):39-40.

[2]杨旭光.反渗透水处理设备在工业中的应用探讨[J].化工管理,2018(33):178-179.

[3]白雪.反渗透水处理设备在污水处理中的应用分析[J].化工管理,2018(23):187-188.

[4]闫婷婷，陈伟鹏.反渗透水处理设备在工业污水处理中的应用[J].山东工业技术，2018（20）：61.

[5]白雪.反渗透水处理设备在污水处理中的应用分析[J].化工管理，2018（23）：187-188.

论文作者:1乔树苓,2王洪英,3胡阔春

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/45387f48d3a1c40ba17d317c.html