# 建筑室内装饰工程中节能型玻璃幕墙施工工艺论文_白俊勇

深圳市建筑装饰（集团）有限公司 广东深圳 518000

摘要：如今建筑行业的飞速发展要得益于我国先进的科学技术和社会的全面进步，由于人们日常生活水平的提高，建筑要在满足人们日常生活功能的基础上，提高建筑的使用性能。建筑形式转型的直接表现在玻璃幕墙的广泛使用当中，其不仅使室内采光得到了有效的控制还使室内外空间的通透性得到了很大的提高。但是在其施工作业的过程中也面临着很大的挑战，现如今加强节能型玻璃幕墙的施工工艺已经成为建筑行业的首要问题。

关键词：室内装饰；节能型玻璃幕墙；施工工艺

引言：

随着社会的发展，节能环保的理念已经融入了生活的方方面面，在建筑室内装饰工程中其理念也得到了充分的运用。其中节能型玻璃幕墙的施工技术在近年来得到了建筑企业的青睐，并进行了深入的研究使玻璃幕墙的施工更加符合现代化和科学性。而玻璃幕墙施工工艺对整体的室内装饰工程有着至关重要的影响，本文将针对建筑室内装饰工程中节能型玻璃幕墙施工工艺进行详细的分析。

一、工艺理论

在现代建筑构造中，玻璃幕墙作为一种先进的施工模式不仅得到了施工单位的青睐，而且被广泛应用于室内装饰工程中，传统的建筑砖石墙外表面被玻璃幕墙的大面积使用而取代。不仅使自然采光的强度得到了提高，而且针对于室内外环境的通透性也得到了有效的改善，不仅保障了其美观性还使建筑整体具有了现代化发展的先进理念。

建筑行业遵循我国可持续发展观念的重要环节就是节能型玻璃幕墙的施工，为了满足室内热量相对应的平衡，施工要通过结构方面的热传导和材料导热系数低的优势，从而使建筑结构材料的使用得到有效的控制，避免能源的浪费[1]。因此，节能型玻璃幕墙的施工要建立在施工要求和施工环境的基础上，遵循相应保温防火部件的热能和建筑主体结构的定位线的协调发展，在保障玻璃幕墙美观性的同时确保能源的浪费和消耗可以得到有效的控制，不能因为节能保温而使玻璃幕墙本身的质量打折扣。

二、施工特点

（一）材料特点

节能型玻璃幕墙材料施工的重要特点在于其具备导热性低的功能，施工单位由于成品玻璃板的构造，中间的施工处理多选用中空形式，这样不仅可以使噪音污染和低光污染对建筑内部的影响得到有效的控制，而且还使热传导的系数得到了有效降低。不仅在传统的基础上进行了优化更新，还使整体建筑具有现代化的发展特点从而使内部环境和建筑功能得到了协调发展。

（二）技术特点

节能型玻璃幕墙的技术相较于传统玻璃幕墙的构建连接模式，不仅使断热连接转换的建筑技术得到了有效的改善，还在一定程度上避免了由于玻璃幕墙的施工结构连接出现问题而造成不必要的能源和经济损失，使建筑的保温节能体系得到一定程度上的完善[2]。同时在玻璃幕墙先进节能技术的施工作业中，可以使用户的感官享受得到提高，从而使节能型社会在城市发展中得到广泛的应用和发展。

三、施工要点

（一）相关准备

在开展节能型玻璃幕墙施工之前，要对其相关材料和玻璃幕墙进行仔细的挑选，同时也要加强对施工人员和施工设备的选取标准，从而确保建筑功能和能源守恒方面的使用理念和相应节能型玻璃幕墙施工的有机统一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，针对建筑设计和装饰工程设计要保障其设计中具有科学性和现代化理念，在专业节能软件计算的基础上，提高其构造的方法并与幕墙施工人员保持沟通确定施工方向。最后，施工单位要对施工设备和材料进行全面性的审查和分析，避免由于设备和材料的计算漏洞从而使工程质量得不到保障[3]。与此同时，如果施工设计和施工环境不能相匹配，应当及时与住户保持联系和沟通，在确保所有环节沟通一致意见统一的基础上，才可以进行玻璃幕墙的安装工作。

（二）放线测量

为了得出准确的玻璃幕墙工程中的相应荷载龙骨设计量和材料使用量，施工单位要确保建筑的体量尺寸的确切数据，在这二者的有机结合和协调发展的基础上，才可以使后续设计和施工工作得到有效的延伸，因此施工单位要针对测量放线环节给予高度重视且认真执行。

在准确测量楼层标高和楼板跳出程度的过程的基础上，才可以设计连接固体和墙体之间的联系以及幕墙龙骨的连接方向，固体如果在保温层外则会导致局部出现冷桥的现象从而进一步使建筑节能的需要得不到保障。其次，要对其测量的数据进行反复的分析，检查和控制，而后在数据投入到施工作业的过程中，要建立在使用成本和材料使用量得到有效控制的基础上，这样不仅可以使后续的施工工作顺利开展，还可以在一定程度上使浪费现象得到有效控制。

（三）固件安装要点

玻璃幕墙的主要框架力作用电归属于混凝土楼板中预埋件的安装，要在考虑好后续玻璃幕墙施工的基础上进行楼板的浇筑工作。而对于混凝土楼板的浇筑作业中更要符合施工标准和要求，从而避免后续施工工作出现严重的问题。其次，在龙骨的选择方面，应当遵循相应的设计要求并按照计算得出基础的型号进行，而后和混凝土预埋件进行有效的连接，使三维结构的建造具有稳固性的特征。同时，要保障玻璃幕墙所遭受的重力负荷，风荷载和自身应力符合施工要求，这样才可以使玻璃幕墙的节能环节得到有效的保障。

（四）避雷，防火措施

建筑施工的重要环节之一就是高层建筑的避雷针安装，在进行避雷针安装的施工作业过程中，施工人员要对主体的建筑结构进行全面的分析，使其预置件和避雷针系统进行有效的连接，使避雷系统的连接点的设置出现在建筑结构的每一层，从而最大化的发挥避雷系统的作用。

防火保温层的安装，要在建筑相关防火分区和防火等级的要求的基础上进行防火保温层的规格选择，使建筑整体施工体系中的安全问题得到保障[4]。与此同时，要降低由于受潮而对材料的防火性能和保温性能的负面影响，要对具体情况进行全面分析的基础上采用想用的放火抗潮方法，并利用不燃烧岩棉和玻璃泡沫进行材料和结构方面的缝隙填充，使建筑整体的节能防火结构可以得到一定程度的保障。

（五）玻璃板和窗扇安装

玻璃板和窗扇的安装也是建筑装饰工程中节能型玻璃幕墙施工环节的一个重要部门。施工人员在进行玻璃板和窗扇的安装要建立在对安装环境进行全面仔细清洁的基础上，这样不仅使粘合剂的粘合作用可以得到正常的使用，还要利用黏贴保护膜对玻璃的镀膜进行保护，从而避免由于人为的摩擦使玻璃镀膜的性能遭到破坏。在进行玻璃板安装的施工作业时，施工人员要严格按照施工设计和施工环节顺序的标准，降低玻璃板在安装过程中由于掉落，损坏和碰撞出现问题的可能性。另外，要细致地分割玻璃拼缝保证其拼缝的紧密度不受到破坏从而满足施工设计的要求。

四、结束语

我国建筑行业的必然发展趋势表现为节能型玻璃幕墙的广泛使用，其不仅改变了我国传统幕墙结构体系中的弊端，而且使其发展更加具有现代化的特点。在一定程度上将可持续发展的理念融入建筑施工的过程中，为施工后续发展开辟了良好的前景，不仅使建筑产品更加符合人们现代化的要求，还在很大程度上使建筑功能具有多样化的特点。虽然我国的节能型玻璃幕墙的施工工艺已经取得了一定的成绩，但是要使其可以长久发展还需要建筑部门和社会的各方努力。

参考文献:

[1]陈煊平.建筑装饰工程中节能型玻璃幕墙施工工艺的探讨[J]. 城市建设理论研究:电子版, 2013(9).

[2]李亚龙,李文蛟, 崔凯歌. 建筑装饰工程中节能型玻璃幕墙施工工艺探析[J]. 建材发展导向, 2017, 15(18):228-228.

[3]张东燃,李建锋. 建筑装饰工程中节能型玻璃幕墙施工工艺[J]. 工程技术:引文版, 2016(12):00016-00016.

[4]王万磊.建筑装饰工程中节能型玻璃幕墙施工工艺的探讨[J]. 城市建设理论研究:电子版, 2015(21).

论文作者:白俊勇

论文发表刊物:《防护工程》2019年第5期

论文发表时间:2019/6/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4547fe9ced129d7c7403e034.html