# 暖通空调工程安装施工中如何进行质量控制梁心鸿论文_梁心鸿

摘要：在建筑建设中，暖通空调作为提高生活舒适度的重要设备，是建筑建设中重要组成部分。因此，暖通空调安装施工技术就在建筑施工中得到应用，这项技术安装过程非常复杂，具体操作中还存在不确定因素，容易出现安装问题，影响最终暖通空调的安装效果。

关键词：暖通空调工程；安装施工；质量控制

前言

建筑项目施工中，暖通空调设备安装施工项目，是来提升建筑物综合性能。实际安装施工中，不解决结露滴水、噪音超标、水循环不合理及管线标高不合理等问题的影响，暖通空调设备功能的发挥无从谈起。基于此，本文对暖通空调工程安装施工中如何进行质量控制进行研究，以供参考。

1建筑暖通空调安装施工要点

（1）在安装前做好准备工作，对设计图纸和施工方案进行确认，提前分析安装过程中存在的施工难点和重点，对具体的施工方案进行优化，做好施工准备。

（2）在管材安装之前，必须要对其进行确认，考虑多方因素，确保其质量以及经济效益，对于材料设备，也必须满足质量需求。

（3）钢管焊接安装之前需要确保现场符合安装条件。

（4）发现设计图纸与实际安装施工存在的差异，图纸中的尺寸规划不合理问题等，需要进一步确认，不能贸然施工。

（5）重视安装影响因素，严格按照相关的规定以及规范执行，遵守施工原则，采用科学的施工工艺。同时，还需要注意施工控制，确保施工规范，减少错误出现。

（6）需要保证水系统循环通畅，并做好水压测试。

2建筑暖通空调安装施工问题分析

2.1空调设备噪音超标问题

随着时代的进步，我国风机盘管技术水平不断提高，风机盘管产品噪声都能符合要求，但我国大风量空调机组运行噪声改善效果却差强人意，设备安装时噪音检测试验，噪音实测值明显超过产品样本参数。这种问题的出现，根本原因在于安装施工中，人为操作不规范引起，因而大风量空调机组安装施工完成后，通电试运行出现噪声超标的问题，要及时采取相应措施，以防调试阶段后期发现噪声超标问题，引起返工。

2.2暖通空调管线安装问题

管线安装是整个暖通空调安装技术的重点，也是影响整个暖通空调系统运行的关键。通常，在实际的安装操作中，因为各种因素容易导致问题出现，影响管线安装质量。比如，管线的坡度不能达到规范的要求；吊顶标高不能满足装饰要求等。导致这些问题出现的主要原因是：在建筑行业的不断发展中，建筑规范以及工序方面的工作量增大，工作更加复杂；不同专业的设计图纸之间也存在一定的差异。因此，在管线定位方面，也会存在一定的差异，导致管线在安装中出现问题。此外，人们生活水平不断提高，对建筑也有了更高的要求，建筑功能不断增加，在有限的吊顶空间中，已经出现了一些电桥架或者喷淋管道的安装，这对管线安装作业带来很大的难度。

2.3暖通空调运行管理问题

那些使用暖通空调的人一般会发现，空调系统只需要在实际设计过程中，满足当前的节能减排要求，而后续的运行管理并不是很重要。因此，项目完成后系统的运作没有得到认真对待。同样的空调当运行方式不同时，能源的消耗也不同，但是，有些用户忽略了这个问题，在实际使用中，没有引入节能理念，从而出现空调的温度没有结合实际的温度和湿度条件而进行优化，并且空调系统不停地处于开关状态。由于运行中的不合理，许多空调没有实现节能减排功能。

3筑暖通空调设备施工安装措施

3.1控制施工，加强配合

暖通空调安装施工中，为了准确安装，要严格依照设计图纸安装施工，确保管道的合理安装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆管道安装中一旦发现管道出现漏水问题，要及时做好填补。此外，实际操作中，要尽可能降低管道安装实际位置与设计位置的差异。严格执行管道安装制度，综合考虑各种影响因素，合理选用安装工艺，加强施工监督，全面把控，尽可能降低管道问题发生几率，提高管道安全性。建筑项目施工中，各专业融合是十分必要的，相互协作完成施工任务，暖通空调设备安装施工也不例外。比如工艺要求比较严的土建项目施工中，实际施工中预留的通风管道孔洞。为了方便排水，集水坑与排水沟的及时设置也是十分必要的。

3.2暖通空调新技术的应用

变频技术在我们日常使用的空调中应用比较多。变频技术是指根据环境的变化，通过变速泵和变速风机来调节空调的开启。变频技术的应用可以根据不同的需求对空调的水流量和风流量进行实时调节，有效地降低能源的消耗，减少能源浪费，最大程度地利用热量。变频技术的应用不仅可以减少消耗，同时本身对空调造成的影响也很小。太阳能是最容易获得的一种能源，随着高科技的发展，我们对太阳能的利用技术逐渐成熟。未来暖通空调的设计可以将太阳能技术考虑进去，实现可持续、可重复利用的目的。

3.3控制噪音问题

噪音问题不但会影响暖通空调的运行，还会对人们的生活、工作造成一定的影响，对于噪音的解决，主要是制定出噪音控制计划，在安装施工过程中，做好消音措施。

（1）安装中采取一定的措施，做好消音处理，降低噪音。例如，在机房墙面粘吸声材料，或者使用隔音材料做围护结构，最终达到降低噪音。

（2）在水管的安装中，严格按照技术规范标准，在安装之前对安装人员进行系统培训，使其掌握基本的技术标准，按照相应的技术要求施工。

（3）针对风系统，在进出口位置、水管位置、水管弯头等位置都安装消声器，做好消音处理。

3.4水流量和送风量调节

在暖通空调系统中，前端传感器通过其前端传感器装置传输数据，用于检测空气中的内部空气量，同时检测内部空气风量的大小，然后精确计算空气含量的准确数据，最后选择相应暖通空调系统，这是气流调节技术的主要原理。但是，在实际应用过程中，应该注意，在选择空气流通方案时，必须遵循一定原则以确保房间内的湿度和温度保持不变。通过对空调供气量调节技术与传统普通空调进行比较，其暖通空调送风量调节技术在使用上有很大的节能优势，值得到推广和使用。在暖通空调设计中，可以通过使用风扇盘管来控制水流的大小，进一步控制室温，这是水流量调节技术的主要原理。水流量调节技术与气流量调节技术相结合，充分体现了空调系统节能减排的主要目标。

3.5加大宣传，提高节能意识

当今社会呼吁节能环保，暖通空调工程的建设也需要从节能方面进行考虑。暖通空调工程建设的能耗有许多种，我们常见的像通风、空调等都是大能耗。在这几种能耗中占建筑能耗最多的是采暖系统以及空调系统。这两种系统占了整个建筑能耗的50%-70%。因此为了暖通空调工程节能，我们引入了优质的节能技术，分析了几种节能的方式对策，降低耗能，促进暖通系统的优质发展。

结语

综上所述，随着时代的进步，现代暖通空调安装施工项目不断的增多，为了提升安装施工质量，在提高施工人员专业安装能力的基础上，要根据设计方案，明确施工要求，满足建设目标及暖通设备安装施工质量，加强各专业间的协作配合，严格控制安装施工质量，以此为暖通空调设备安装施工质量的提高奠定良好的基础。

参考文献

[1]孙海军.暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用分析[J].环球市场,2017(9):232-232.

[2]许涵.浅谈暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用分析[J].工程技术:引文版,2016(12):00176-00176.

[3]张玉忠.暖通空调工程安装施工中如何进行质量控制[J].住宅与房地产，2018（24）：276-277.

论文作者:梁心鸿

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/454b2a9e630bbe93fb1161e1.html