# 消防技术在高层建筑中的应用和发展论文_张紫娟

张紫娟

武汉市公安消防支队青山大队

摘要：近些年来，随着社会的不断发展，高层建筑在我国城市建设中越来越常见，消防事业随着当今社会的高科技发展也不断发生着变化，应不断为我国的改革开放事业而努力，还应为保证经济的可持续发展而努力。本文将结合笔者本人多年的消防工作经验来探讨我国的消防技术的发展，尤其是在如今越来越常见的高层建筑中，分析当前一些高层建筑中遇到对的消防难题，进而为其技术在高层建筑中的应用和发展提出一些建议。

关键词：消防技术；高层建筑；应用；发展

0.引言

我国早在1995年就颁布了《高层民用建筑设计防火规范》，至今已经实施了十多年，在这个过程中不断吸收国外的先进经验以及一些科技成果。近些年来，国内相关部门又制定了一系列的消防基本标准、产品标准以及实验方法标准等各种国家标准，总共大约有两百多项。这些规则的制定最根本的目的就是降低高层建筑中的消防隐患，比如自动喷水的灭火系统中的用水量现在就有相关条例明确规定，来防止一旦发生火灾事故，其灭火系统中的蓄水量不足，影响灭火效果。本文将高层民用建筑设计防火规范在近些年来里的发展来看高层建筑消防科学技术的发展。

1.高层建筑中常见的消防问题分析

1.1建筑物的高度超过一百米

从消防安全的角度考虑的话，在《高层民用建筑设计防火规范》中就有相应的规定，对于建筑高度超过一百米的，以及标准层的建筑面积超过一千平方米的公共建设来说，在发生火灾的时候都应该设置一些屋顶直升机停机坪或是方便直升机进行施救的救助设施。但是由于我国在高层建筑方面的消防工作发展的还比较缓慢，另外由于房屋建筑的一些造型问题和投资资金等各方面的因素，目前的许多高层建筑都没有设置相应的直升机停机坪，当消防安全部门对此提出质疑的时候，针对这些问题，开发商给出的答案很多是在这些高层建筑中都有防烟楼梯，所以即便发生了火灾，也可以保证楼里面的人员安全的疏离[1]。上诉的这种情况只能是适用于一些小型的火灾事故，一旦发生重大的火灾事故，必须借助外界力量来进行灭火的话，就必须要在高层建筑具备直升机停机坪的情况下才可以进行施救。所以对于今后的高层建筑是否要设立直升机停机坪是当前高层建筑中的消防问题急需解决的问题之一。

1.2建筑缺少避难层以及合理的防火安全设置

在《高层民用建筑设计防火规范》中有明确规定，对于建筑高度超过一百米的公共建筑来说都应该设置一些避难层，而两个避难层之间的差距不能超过十五层。对于高层建筑来说，设置避难层的原因非常显而易见，设置避难层能够在竖向上很好的起到竖向分离的作用，如果不设置避难层，一旦发生火灾就没有办法在竖向上其到隔离的作用。但是在建筑物的设计过程中，设计人员会认为设置避难层在很大程度上影响了建筑物的整体造型，而施工过程中，施工单位也会认为避难层对于建筑材料也是很大的浪费，而人们对于避难层的认识也不全面，在火灾发生的时候，人们更多的是想到去楼梯间避难以及向楼下奔跑，而没有主动的想到去避难层避难，所以说这也是消防安全技术发展的一大难题。另外，随着高层建筑的不断发展，对于采暖供暖系统的要求也越来越高，建筑物所需要的燃气设备也越来越大，所以合理的设置储油配气等设施也是待解决的消防安全技术问题之一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3 火势蔓延快

1.3.1烟囱效应

高层建筑的楼梯间、电梯井、管道井、风道、电缆井，如果防火分隔存在问题，发生火灾时将像一座座高耸的烟囱，建筑高度越高，烟囱效应越强烈。如一座高度100m的高层建筑，在无阻挡的情况下，半分钟左右，烟气就能顺竖向管井扩散到顶层。

1.3.2 火势沿外墙向上蔓延

火灾时，大量的烟火从燃烧层窗口喷出，在窗外风力的作用下，烤裂上层玻璃窗，并引起上层室内的可燃物燃烧。如此层层蔓延，使高层建筑形成立体火灾。尤其玻璃幕墙建筑遭受这种危险性更大。

1.4 疏散困难

1.4.1疏散距离长

高层建筑层数多，垂直距离长，疏散到地面或其它安全场所的时间也会相应延长。由于垂直疏散通道有限，垂直疏散距离又长，众多人员若从整幢大楼疏散到地面，需要很长时间，且层数越高，人员越多，疏散时间也越长。

1.4.2 疏散措施有限

发生火灾时由于各种竖井拔气力大，火势和烟雾向上蔓延快，增加了疏散的难度，高层建筑平时主要的垂直交通工具是电梯，但一般客梯火灾时必须停止使用，消防电梯又主要为消防队员扑救火灾专用，为此，多数高层建筑的安全疏散主要还是依靠楼梯，而楼梯间一旦窜入烟气，就会严重影响人员疏散。消防云梯车数量有限，高度也有限，不能完全满足高层建筑安全疏散和火灾扑救的要求。所以火灾时有限的楼梯间是室内人员垂直疏散的惟一手段。

2.消防技术在高层建筑中的应用

2.1自动喷水灭火技术

在过去的旧式喷头中，一般都是采用湿式雨淋或是水幕道德灭火方式，当然这个过程中也有干式和预作用等系列的产品，而最新的自动喷水灭火系统一般采用的是循环启闭自动喷水的灭火系统，这样能够更加高效的对火情进行控制，在用水方面也能更加的用到实处。最新的自动喷水灭火技术中最常见的是xQKz系统的水力气控式空气增压给水设备，在发生火灾的时候并且在停电的情况下能够供给十分钟以上的消防用水，让高层建筑在消防队伍还没有到来的时候先进行一定程度上的自救，提供其各层都需要的流量和压力[2]。而在高层建筑中，其消防控制中心一般采用的是自动消防联动的形式以及火灾报警的方式来统一通过计算机通讯软件编程来完成自动报警，进而来实现自动灭火以及安全疏散等消防工作，另外还可以通过计算机的图像显示来对火宅现场进行合理布控，防火档案管理来方便相关部门的日常消防监督工作，以上来共同构成咸蛋自动消防控制体系的五大系统，而自动喷水灭火的技术也在不断的发展和完善过程中。

2.2正压送风机械排烟技术

正压送风排烟技术是在最近几你年才出现的高层消防技术，它是在近些年来我国建成道德高层建筑火灾实验塔中进行的排烟实验，这是根据火灾中的烟雾具有流动性的特点而组织发明的，在高层建筑中分别在楼梯间以及前室进行正压送风实验来测量最佳的安全压力，经过几年的研究努力，取得了在前室里不设排烟系统和在走道里设立排烟口但是需要远离疏散出口灯最新成果，以上在很大程度上都促进了正压送风机械排烟技术的发展。

2.3新型防火材料、配件的发展

在工程的建设过程中，新型的建筑防火材料是提供其防火措施的基础数据以及理论，而在近些年城市化的不断发展，在高层建筑中也越来越多的应用到新型的防火材料，比如一些石膏的建筑材料，岩棉板或是岩棉管壳等岩棉制品，无机防火的装饰板，又或者是防火卷帘窗和卷帘门等，另外还有用于通风空调系统的防火阀等等，都促进了消防技术在高层建筑中的发展。

3.结语

目前处于我国高层建筑迅速发展的时期，而现代的消防安全需要监督部门的严格监督以及消防技术人员的有力维护，最大限度的去预防和扑救高层建筑的火灾事故。

参考文献：

[1]陶李华，伍卫军，徐亮. 超高层建筑人员安全疏散探讨[J].消防科学与技术.2010（06）

[2]司戈. 高层建筑非传统安全疏散理念探讨[J].消防科学与技术.2011（06）

论文作者:张紫娟

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4557b6983c71f57fead5286f.html