# 广西农村典型居住建筑现状与节能特点调查研究——以南宁金陵镇3个村屯的建筑为例论文_庞新霞,余远贵,马俊

广西壮族自治区建筑科学研究设计院 530006

【摘 要】随着建筑节能工作的深入开展，工作重心逐渐由城市向村镇地区转移。广西农村建筑节能工作刚刚起步。开展建筑现状和用能情况调研，可为本地区农村建筑节能技术研究提供基础数据和参考依据。

【关键词】农村建筑；新农村建设；建筑现状；建筑节能

引言

我国农村建筑能耗形势严峻，实施农村建筑节能不仅能够缓解我国能源的紧张形势，更是关系到农民赖以生存的居住环境。在国家政策的引导下，我国部分地区已经开始进行农村建筑节能的研究工作，但广西尚未有针对农村建筑节能技术开展的相关研究结果，农村居住建筑及能耗现状缺少基础数据。开展农村本土特征、生活模式、用能规律等情况调研，是广西农村建筑节能技术适宜性研究的前提和基础。本文以南宁市金陵镇大林新村、宁村坡、白沙坡3个村为研究对象，通过开展建筑现状和用能情况调研掌握其第一手资料，以期为下一阶段研究提供基础数据和参考依据。

1 项目概况

大林新村是南宁市西乡塘区金陵镇金陵村管辖的一个自然村，现有住户78户，人口418人，全村以种植香蕉为主要产业。该村是南宁市西乡塘区建设社会主义新农村试点示范村，规划形式一致、占地面积123m2的建筑78栋，是一个具有活力和特色示范村。

宁村坡、白沙坡则是位于大林新村周边，没有经过规划设计、在长期发展过程中自然形成村屯，空间形态为半聚集型或分散型分布。与大林新村楼房排列整齐、道路整洁、绿树成阴、环境优美的村容村貌相比，宁村坡一半以上建筑为传统农村住宅形式，约1/3为2000年以后建成的建筑，还有小部分为70年代前建成，建筑分布相对混乱、间距大小不一；而白沙坡则更具传统农村特点，整个村规模较小，仅有68户、约780人口，村民住房排列杂乱无章，村中道路较为弯曲，农舍要么建在自家农田、蕉林附近，要么呈点状、松散布局在地势起伏较大的山坡上。

2 建筑现状调研与分析

2.1 建筑设计与围护结构节能

大林新村采用统一的建筑形式新建而成，村落规划整齐，建筑密度小，建筑间距较大。每栋建筑均为南北朝向的单户楼房，84%的建筑为平屋顶，其余为坡屋顶。建筑平面布局合理，卧室和客厅等主要房间布置在南侧，厨房、卫生间、储藏室等辅助房间布置在北侧或外部。外门没有直通室温要求较高的主要居室，避免外界温度直接进入主要居室。每个房间基本设外窗，且门窗洞口的开启位置有利于提高采光面积利用率，同时利于自然通风，厨房和卫生间排风口的设置也考虑到主导风向和对邻室的不利影响。窗户为左右推拉形式的单框双层普通玻璃铝合金窗。建筑没有设计外遮阳，窗户内悬挂窗帘以遮挡阳光直射。建筑围护结构均采用统一的构造形式，整体框架为砖混结构；外墙从内到外的构造形式：20mm水泥石灰砂浆+烧结多孔页岩砖+15mm水泥砂浆+3~4mm水泥砂胶结合层+8~10mm面砖；楼面：钢筋混凝土+20mm水泥砂浆抹面；地面：混凝土+20mm水泥砂浆+3~4mm水泥胶结合层+8~10mm面砖，屋面无保温隔热层。该村绿化设置较为成功，每个住宅门前屋后都种植有大株乔灌木，村内设置有绿化道和小型公共庭院，充分利用绿化遮挡对阳光进行控制，较大程度地避免直晒，节约夏季空调、风扇等能耗。

宁村坡、白沙坡村落分部较为零散，在选址、朝向、户型的选择方面，大都受传统的习俗以及“风水”的影响，缺乏合理的有效布局与规划。建筑结构较为简单，多为单进深结构，堂屋门南向，北向只设一个高窗，这样严重影响了空气的对流，夏天显得非常的闷热，且很多农村建筑室内没有厕所和洗浴间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆建筑主要以砖墙独院、泥土墙平房为主，大部分建筑采用240mm厚砖墙，且绝大部分墙体没有保温隔热层，很多外墙就是粉刷的清水墙，冬天显得有点阴冷，不少建筑的屋顶和西晒房屋热环境较差。门窗一般采用铝合金单玻外窗，甚至部分建筑还保留了传统的木窗框，这些窗户气密性较差，导致室内冬季寒冷，夏季炎热，保温隔热效果十分有限。

2.2 用能特点及用能方式

目前广西村镇地区仍有部分自然村屯依然保留传统的用能方式。以本调查研究的3个村屯为例，炊事方面，大林新村100%使用沼气烧菜做饭，其中51%的农户会选择液化气作为辅助方式；使用电饭锅的农户占总数的97%，使用电磁炉的仅占6%。宁村坡同样用电饭锅、电磁炉、液化气以及沼气做饭，其中使用电饭锅的占总数的96%，使用电磁炉的占总数的50%；使用液化气的占96%，使用沼气的4%。白沙坡则更具传统农村特点，85%村民就地取材，以秸秆或柴薪生火做饭、烧开水，66%的农户选择液化气作为辅助方式，沼气使用率为7%；电器方面，73%的农户使用电饭锅，64%的农户使用电磁炉。对于照明，农村家庭优先采取自然采光，有助于节约能源；灯具种类以白炽灯、普通荧光灯为主，且农村建筑照明设施中白炽灯的使用率远高于城市，造成照明效率低。生活热水方面，基本都使用家用电器洗澡，仅有19%的农户家庭选择自己烧水洗。电器的选择方面，大林新村统一采用太阳能热水器，12%的农户选择燃气热水器作为辅助工具。宁村的太阳能使用率达到22%，白沙坡仅为6%。农村夏季降温方式以开窗通风为主，辅以电风扇，极少安装空调，仅占调研总数的12%。全年常用电器耗能情况，大林村每户平均用电1104度/年，宁村坡每户平均年用电1251度，白沙坡712度。

3 节能技术应用及推广情况

随着建筑节能工作的深入开展，工作重心逐渐由城市向村镇地区转移。广西以新农村为试点，对新建建筑和既有建筑开展建筑节能新技术、新材料的示范应用工作，包括多孔砖等新型墙材推广、节能门窗应用、路灯改造、节能灯具应用、太阳能、沼气等可再生能源建筑应用等。然而，与其他省市相比广西农村建筑节能工作起步较晚，现有的建筑节能规范在农村住宅中尚未执行到位，经济适用的节能技术也尚未大面积推广应用。大部分单体建筑的墙体设计，屋顶、门窗等围护结构既不重视夏季隔热又无保温措施。性能较好的镀膜玻璃、中空玻璃等因价格相对较高的原因在农村乏人问津。节能灯具也没有大范围普及。广西可再生能源资源较为丰富，但应用程度不高。太阳能具有清洁、高效、低成本、高收益、可再生等优点，在农村建筑中大量利用太阳能可以较大程度地利用资源、降低能耗，达到节能的要求，是当今农村建筑建设的发展趋势。虽然近几年政府补贴、家电下乡政策给农民带来了优惠，但是调查结果显示，只有20%左右的农宅使用了太阳能，大部分农民还是采用传统、落后的方法如利用废弃秸秆、柴薪等原料取得热能用于烧水、做饭。广西农村建筑节能潜力巨大，节能工作任重而道远。

4 结束语

建筑节能是关系到国家能源利用、环境保护、可持续发展的大事，是一项系统复杂的综合性工程。广西农村建筑节能的发展，应该乘借新农村建设的东风，在做好整体规划布局的同时，开展本地化建筑节能研究，因地制宜地提供行之有效地节能措施和方法，科学合理地促进农村低能耗住宅的发展。

参考文献：

[1]夏韩辉，蔡东，曹稹.广东新农村低能耗生态住宅建设问题分析[J].山西建筑，2012，（36）：16-17.

[2]赵立新，王江红，李娟.节能措施在承德地区新农村建设中的应用[J].承德石油高等专科学校学报，2009，9（11）：72-74.

[3]史翔，高莉.豫东地区新农村建设中节能建筑的现状分析[J].河南财政税务高等专科学校学报，2012，2（26）：94-96.

基金项目：广西科学研究与技术开发计划项目：广西农村建筑节能技术适宜性研究（桂科攻15248002-4）

论文作者:庞新霞,余远贵,马俊

论文发表刊物:《低碳地产》2016年12期

论文发表时间:2016/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/455d806e49ac6f611f72db37.html