# 浙南缙云县某岩质滑坡勘查及稳定性分析论文_马超,王晓明

浙江省第七地质大队 浙江丽水 323000

摘要：本文对浙南缙云县某岩质滑坡进行勘查，分析其类型，形成机制，破坏模式；利用传递系数法分析其稳定性并提出相应的防治措施与对策。

关键词：滑坡；勘查；稳定性分析；防治措施；

1 地形地貌

滑坡点位于浙南缙云县，地貌类型为剥蚀丘陵，山坡自然坡度20-35°，山坡面海拔高程250-350m，相对高差100m，滑坡前缘场地高程约250.5m。坡面植被较发育，主要为杂木。

2 地层岩性

①强风化泥质粉砂岩：砖红~紫红色，砂状结构，层状构造，强-中风化状，产状为140~155°∠15~20°，在滑坡前缘顶层分布。

②强风化流纹岩：灰色，紫灰色，强风化，该层局部出现霏细结构，球泡构造，球泡直径2-8cm，球体中心具空腔，球体密集分布呈蜂窝状，略显定向排列，节理与裂隙发育，岩石呈碎块状，普遍分布于滑坡体及近外围山体。

③强风化玻屑凝灰岩：灰色、浅绿色、紫红色，强风化状，玻屑凝灰结构，块状构造，凝灰质胶结，局部高岭土化，普遍分布于滑坡体及近外围山体。

④凝灰质泥岩：紫红色，湿，厚20~50cm，全风化，主要由粘土矿物高岭石、蒙脱石等组成，其次为碎屑矿物石英、长石、云母等，为滑动带土，产状135°~145°∠12~16°。

⑤中风化粉砂岩：砖红~紫红色，砂状结构，层状构造，中风化状，产状为135~145°∠12~16°。

⑥-1强风化英安玢岩：浅灰-灰黄色，强风化状，斑状结构，块状构造，斑晶主要为黑云母、斜长石、角闪石等，靠近断层附近出现叶腊石化现象。

⑥-2中风化英安玢岩：浅灰-灰黄色，中风化状，斑状结构，斑晶主要为黑云母、斜长石、角闪石等块状构造，控制层厚达到25m。

3 地质构造

滑坡后缘有一断层，断面产状117°∠80°，断面宽约10m，影响带为断层两侧各扩展3-5m。断裂带中岩石被强烈挤压，破碎成大小不一的碎块，部分扭曲，纹理紊乱，颜色较杂，以红紫色为主体，夹浅绿色，颜色特征明显，易于与两侧岩层区别。

4 水文地质条件

滑坡区地下水类型主要为第四系松散层孔隙水和基岩风化裂隙水。第四系松散层孔隙水接受大气降水和地下水的入渗补给，还接受基岩裂隙水等的侧向补给，以渗流或蒸发的形式排泄。基岩裂隙水包括构造裂隙水和风化裂隙水。构造裂隙水为滑坡后缘断层破碎带中的裂隙水，接受大气降水和南西侧水塘水的补给，汇集于滑移面，降低了滑移面土体强度参数。风化裂隙水主要在强风化流纹岩层，在节理发育地带处含水较丰富，主要接受大气降水补给，动态变化大，以渗透的形式排泄。

4 滑坡特征

（1）形态特征

主滑方向102°，斜长约100m，前缘宽约90m，后缘宽约56m，平均宽73m，滑体厚约20m，方量约146000m3。滑坡平面形态呈圈椅状，整体向前推移约6-8m。滑体后缘滑壁高4-6m，滑壁近直立，后缘裂缝被滑坡松散体填埋，滑壁出露岩体为球泡状流纹岩为主，岩石节理裂隙发育，岩体破碎，稳定性较差。滑坡两翼见6~15m宽裂缝，裂缝最深处达18m，裂缝倾角近直立，局部呈倒倾。

（2）结构组成：1）滑体：由上层泥质粉砂岩、流纹岩、玻屑凝灰岩组成。2）滑带：主要为④凝灰质泥岩，厚20~50cm。3）滑床：为⑤中风化粉砂岩。

5 滑坡成因分析

（1）形成条件

1）地层岩性

勘查区内山坡岩土层主要由粉砂岩，流纹岩，玻屑凝灰岩和英安玢岩组成，特别是流纹岩，局部呈球泡构造，节理裂隙发育，厚度较大，为滑坡灾害的发生提供了物质基础。

2）地质构造影响

区内一条压扭性断层斜穿滑坡后缘，产状117º∠80º，破碎带宽约10m。受该断层影响，滑坡后缘岩石破碎，节理发育，有利于滑坡地质灾害的发育。

3）地形条件

区地貌为剥蚀丘陵，山体自然山坡20-35°，山坡地形为滑坡的形成提供了势能释放条件。

4）水文地质条件

滑坡南西侧池塘水体通过断层渗透至滑坡后缘，渗透至滑移面层，软化岩体，减低其抗剪强度，降低有效应力，是区内滑坡地质灾害形成的重要条件。

（2）诱发因素

1）边坡开挖

滑坡前缘边坡高20~30m，坡向与滑坡方向基本一致。边坡开挖消弱了坡脚的支撑力，改变了坡体的应力状态及地下水的渗流场，使得坡体失稳形成滑坡。

2）水体浸润

滑坡南西侧池塘水体通过断层渗透至滑坡后缘，渗透至滑移面层，软化岩体，减低其抗剪强度，降低有效应力，是滑坡发生的诱发因素之一。

（3）滑坡形成机制

从滑坡形成条件，形成后的形态及变形特征分析，此滑坡为中型牵引式岩质滑坡。

6 滑坡稳定性评价

（1）计算方法：滑坡滑面形态为折线形，采用传递系数法对滑坡进行稳定性计算与分析，计算公式如下：

中：

Fs——稳定系数；

Ri——作用于第i块段抗滑力，kN/m；

Ni——作用于第i块段滑动体上的法向分力，kN/m；

Qi——作用于第i块段滑动体上的建筑荷载，kN/m2；

Ti——作用于第i块段滑动面上的滑动分力，kN/m，出现与滑动面方向相反的滑动分力时，Ti取负值；

Ai——第i块段饱水面积，m2；

Rn——作用于第n块段的抗滑力，kN/m；

Tn——作用于第n块段的滑动面上的滑动分力，kN/m；

ψi——第i块段的剩余下滑力传递至第i+1块段时的传递系数，j=i；

αi——第i块段滑动倾角，°；

ci——第i块段滑动面上粘聚力，kPa；

φi——第i块段滑带土内摩擦角，°；

Li——第i块段滑面长，m；

Wi——第i块体重量，kN/m；

（2）计算工况：工况一：自重（天然工况）；工况二：自重+暴雨（饱和工况）。

（3）安全系数：滑坡潜在危害程度较严重，防治工程等级属于Ⅲ级，综合确定各计算工况的安全系数，工况一为1.25，饱和工况为1.15。

（4）计算剖面：选择3-3′剖面进行滑坡的稳定性计算，见图1。

图1 滑坡3-3′剖面稳定性计算条分图

论文作者:马超,王晓明

论文发表刊物:《基层建设》2015年30期

论文发表时间:2016/10/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4564898152b04b3cc3556779.html