# 研究顶管施工技术在水利水电工程中的应用论文_田洁,乔平乐

陕西水利水电工程集团有限公司 陕西西安 710000

摘要：在水利工程的施工过程中经常会遇到一些比较复杂的地质条件，比如遇到一些穿越河流道路，或者是不能通过正常开挖的方式来进行铺设的管线工程，但是因为输水线路不能大幅度变化，因此需要采用顶管施工技术来加以解决。基于此，本文重点针对顶管施工技术在水利水电工程当中的具体应用展开了分析，有效提出了工程施工的有效方案，对提高水利水电工程的整体施工质量和效果打下了良好的基础。

关键词：顶管施工；水利工程；施工

引言

随着我国当前水利工程建设形势转变，针对工程施工技术管理提出了新的要求，要想在现有工程施工管理中，提升水利工程施工质量，需要针对工程施工技术做出重点防范，过路顶管技术作为水利工程施工中较为重要的一种工程施工技术，在其技术应用下，能够有效的提升水利工程施工质量。本文针对过路顶管施工技术探讨，其意义在于按照过路顶管施工技术处理中的要求，将整个工程施工管理方式调整，保障在施工管理方式调整中，能够为我国水利工程施工管理提供指导，促进我国水利工程施工管理质量提升。

1顶管施工技术在水利工程中的具体应用

1.1顶管施工原理

顶管施工技术作为水利水电工程当中非常关键的施工技术类型，在实际的应用过程当中所表现出的效果尤为明显。由于在水利水电施工当中，在施工面环境下直接转入地下生活环境，不会受到地面以上环境变化和活动的影响，并且也降低了外部交通环境所形成的不良影响，同时不需要对路面进行开凿，降低了路面破坏和修复的经济投入。在穿越一些铁路区域或者是建筑区域不需要进行破坏和拆迁，不会影响到正常的交通运输秩序，整体的施工周期相对较短，并且经济投入量相对较低，整体的工程施工经济效益非常明显。在实际的施工过程中对外部环境所形成的影响相对较小，和深埋管施工技术相比，不需要对基础地基进行处理，可以在承载力相对较低的土壤层当中来直接进行施工，并且这种施工方法还可以在一些非人性的土壤层当中来加以开展，但是在一些比较坚硬的岩石层当中，该项技术的施工难度相对较大。

1.2施工准备工作

在开展顶管施工之前需要做好施工前的相关准备工作，只有充分保证工程整体的施工质量，才可以为后续的工程施工管理打下良好的基础。①在工程施工当中将顶管施工区域的地形条件，以及地下水环境构成条件进行有效的勘查和分析，为后续的顶管施工打下良好的保障；②为了有效提高工程整体的施工质量和施工层次，相关施工人员需要依照工程施工标准当中的管理工作规定来加以开展，通过文明施工安全的施工的方法来有效提高顶管施工的安全性和稳定性；③要对施工区域的环境进行准确的放线和测量工作，要使用经纬仪作为测量工具，对顶管安装工作中的装体位置来进行准确的测量和分析，以此来最大限度上满足工程整体的施工管理工作要求。

1.3顶管安装

在顶管设备的安装工作中，必须要保证顶管安装位置的准确度，通过准确的测量和放样工作之后，提高了顶管安装位置的准确度。在进行工程施工管理过程中，对顶管的安装位置需要加以准确的控制，以此来保证顶管就位之后管理工作质量可以得到有效的提升。在各项工作的开展过程中，相关工作人员需要充分注意，顶管的就位安装工作中必须要保证操作平台安装的准确度，并且以此为基础有效提高安装管理工作的整体质量，同时有效借助导轨安装管理工作原理，对整个设备的管理工作状况进行有效的分析和了解，以此来不断提高设备整体的安装工作效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4顶管施工技术

在过路顶管施工技术的运用过程中，为了有效提高工程施工技术的整体管理工作层次，需要依照工程施工处理技术当中的相关要求来加以开展，在进行顶管施工当中必须要保证各项施工措施的应用有效性。首先，在顶管施工当中需要保证导向轨安装的位置准确度，并且保证导向轨道稳定性，然后依照导向轨的施工处理工作要求，对其进行准确的测量和放样工作，以此来为后续的工程施工提供出良好的数据参数；其次，在开展顶管施工过程中，需要对顶管周围区域的受力状况进行有效的分析，保证顶管周围的受力均匀性和稳定性，以此来提高整个顶管施工的质量。

2过路顶管施工技术设计方案和措施

2.1破路施工方案及费用

破路施工采用轴线破挖施工技术，最大开挖量达1500m³，并且为了满足整个项目管理要求，需要对项目架设方式分析，对施工区域内的钢架桥做好调整，并且在施工过程中，以破路、架桥和拆除形式，对整个工程施工管理中的钢管安装做好分析，这样才能保障在工程施工管理工作分析中，有效的为水利工程顶管施工技术应用提供指导。通过整个项目工程施工管理中的施工管理方式和费用调整，实现了对整个项目管理的费用预控。

2.2顶管施工措施

（1）顶管作业时，首先把顶管在导向轨上稳定好，测量顶管中线与前后两端的高程（高差为25mm），校核顶管轴线与测量中心线之间的偏差，要达到设计要求，每顶进一节管必须对钢管高程进行认真复测核对，达到轴线及高程要求后方可加接管。（2）为使后背受力均匀，顶管设备与后背接触面可加块钢板；为使顶管受力均匀，在顶管设备与顶管间加片承力盘；为保证顶管前进的方向，千斤应按顶管中轴线对称布置。（3）顶管顶进过程中，人工在顶管前端掏土，整个顶进过程为边掏土边拆旧管边顶进，在顶管前进中，管内泥土人工逐渐清除出管外。（4）顶管过程中，架设水准仪控制中心线，每顶进30—50cm左右就要对顶管中心线、高程等进行观测，以施工放线时布置的中心桩为准进行监测，发现位移，要采取适当措施予以调整，每次纠偏角度不宜过大，可根据管径、顶进长度和土质情况来确定，一般可在5´—20´之间选择。纠偏可采用调整顶力作用点、在顶进管前端挖土或在顶管前端加木楔子纠偏等措施处理。（5）顶管每前进2000mm接管一次，每节顶管采用吊车安装，在导向轨上安稳后一定要进行重复测量，保证顶管前进方向和接管质量。并接口处垫上油毛毡、麻辫圈或五合板等，起缓冲作用。（6）顶管作业开始后，应24小时连续作业，无不可抗力因素不能中途停止作业。在未来水利工程过路顶管施工技术应用中，应该重点针对该项技术应用分析，这样才能提升水利工程施工质量，达到减少工程施工预算，提升工程施工安全性管理目的。

结语

顶管施工技术在水利工程中应用效果显著，有着一定的提升空间。在工程施工中，工作人员要根据工程状况，综合分析各项因素，加强对顶管施工细节问题的分析，强化质量控制，优化施工工艺；根据规范要求做好施工准备，在保障正常生产作业的基础上，合理应用各种技术手段；根据计划要求规范施工作业，进而从根本上保障水利工程质量，为我国水利工程的可持续发展奠定基础。

参考文献：

[1]孙亮.探讨水利给排水施工中长距离顶管施工技术[J].民营科技，2016，22（2）：170-170.

[2]施林.水利道路污水管顶管施工技术[J].城市建设理论研究：电子版，2016，6（6）：123-125.

[3]孟丽娜.排水管道顶管施工技术探析[J].科技创新与应用，2016，33（35）：171-171.

[4]冀峥嵘.大直径顶管施工技术探讨[J].山西水利，2016，32（3）：42-43.

[5]李利明.顶管施工技术的探讨与研究[J].现代国企研究，2017，22（16）：84.

论文作者:田洁,乔平乐

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4568e69ef55fb6947f755480.html