# 电力系统继电保护及故障检测方法的创新论文_查源益,台伟龙,梁海鹏

（国网新疆电力公司巴州供电公司 新疆巴州库尔勒市 841000）

摘要：电力系统对于人民生活水平的提升以及社会经济的发展具有较大意义。虽然我国电力技术日趋成熟，但在一些因素的影响作用下，还是容易出现故障问题，威胁到电力系统运行的安全性和稳定性。而通过继电保护装置的运用，则可以有效发现和处理异常与故障，降低故障带来的不利影响，保证电力系统的健康运行，且大面积电力运行故障发生概率也可以得到显著降低。为了将继电保护的功能充分发挥出来，需要深入分析和处理电力系统继电保护故障。

关键词：电力系统；继电保护；故障检测

引言

电力配电保护操作过程中，需要根据实际工作过程，实施阶段性的数据分析。按照数据标准，明确继电保护的配合标准，实施有效的配电自动化故障处理，及时调整工作中的各类不足之处。按照馈线断路器的具体反映时间进行调整，一般控制在30s至40s之间。按照具体的情况，准确的判断馈线短路的整体保护延迟水平，调整隔离故障电流的处理办法，提升继电保护综合配合效能。

1、继电保护系统潜在问题的诊断技术

1.1、继电保护测量数据基础上的检测和诊断

运动状态的故障检测和诊断技术。在智能化变电站继电保护装置中，电力网络各个线路的相邻部件互相补给。不一样的继电保护系统所采集的测量数据信息也会存在着一些程度上的差异，可当做依照凭据来进行一定的逻辑推理，进而判断出每个装置间的不同之处，来对潜在问题进行检测和诊断，并提出具有针对性解决措施，以求更完美的解决问题。继电保护装置运作时测量值的变化。如果存在同样数据信息的故障，电力各个线路保护系统间具有很强的联系性，这是继电保护系统的创造原理造成的。除此之外，还会被不同的继电保护系统的电力线路的组成所影响，这样一来就可以做到准确地检测和诊断继电保护系统的潜在问题，进而高效的解决问题。计算测量部分潜在问题研究分析。

1.2、在不一样的地方所测量的继电保护系统数值间的关系

当电力网络系统在正常工作时，如电力网络发生扰乱将会十分不利于智能化变电站中继电保护系统的启用。这样的现象表明继电保护系统实际上仅是测量和计算所有电力器材的电流、电压等方面，并不会测量计算电气量。而当电力网络系统正常运作时，潜在的问题并不会被直接引发，但是假如电力网络发生异变，就一定会引发潜在的故障问题，使得继电保护系统十分不稳定。所以，相关技术人员可利用不一样的地方所测量到的继电保护系统数值之间的联系，来检测和诊断继电保护系统。

2、电力系统常见的继电保护故障

2.1、开关设备故障

开关设备是电力系统继电保护装置的重要组成，与电力系统的运行状况有着紧密关系。目前我国电力配电网络通常将配电变压器电力输送模式运用过来，这样电力输送主要控制模块即为变电站开关。部分变电站开关站的自动化控制尚未实现，这样继电保护设备的主要部分为负荷开关，导致开关设备运行故障风险大大增加。

2.2、电流互感器饱和

近几年随着电力需求的增加供电系统的规模也在不断的扩大。在如此庞大的供电系统中，低压配电系统短路时的电流不断增大。这就容易造成电流互感器变比误差增加，电流速断保护的灵敏度就会相应的降低，从而导致拒动。由于电流互感器饱和，定时限过流保护装置也会产生拒动。这样就需要主变压器后备保护来切除故障设备，拖延了故障反应的时间，容易造成故障影响的范围扩大。如果配电所的过流保护拒动则将影响整个配电所工作的正常进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、电力系统继电保护故障处理技术

3.1、故障排查技术

目前，继电保护装置故障排查技术日趋成熟，且类型多样，需要结合实际情况合理选择。故障排除法主要是通过对比分析电力系统继电保护装置内部故障位置与非故障位置，全面勘测故障位置。例如在排除倒闸操作控制回路、串联节点故障时，借助于万用表电阻挡分区措施的实施，深入分析万用表保护屏预警信号，即可对故障位置有效判断。直接观察法则是线路巡查人员全面核查继电保护装置，综合分析继电器内部零件运行情况以及接线头运行情况，对线路故障位置合理确定，结合实际情况，更换继电保护装置内部零件。电位测量法主要是检测二次回路各节点直流电压与电流，对继电保护故障发生位置进行确定。同时，其还能够有效分析开关控制回路导致的继电保护装置故障。一旦有交流回路故障出现于电力系统继电保护中，则可以将负荷检测法利用起来，首先合理选择装置电气量，之后对参考节点合理确定，通过控制二次电流电压回路与其相位的电气量参数，即可对故障发生数据有效获取。故障排查实践中，相关人员需要结合故障现象，合理判断故障类型，进而将相应的排查技术运用过来，将故障发生位置准确确定后，进行科学的解决和处理，促使异常故障问题得到及时消除，电力系统继电保护的正常运行得到快速恢复。

3.2、继电保护配电自动化故障处理

分析为了有效的提升继电保护系统自动化的结合，明确故障处理的共同标准。按照相关操作系统的特性，在基础制定标准上，实施有效的可行性方法分析。自动化配置过程中，需要明确配电设备的主管系统，分析故障设备处理不及时，不运转的情况，调整设备维护的标准性，明确具体的故障判断标准类型。做好配电自动化故障分析，及时调整短路设备的利用效果，做好故障分离操作。通过跳闸处理，注意处理过程，隔一段时间，提升设备故障的恢复正确效果。按照供电系统的实际应用，重视馈线装置本身的功能。在维护操作过程中，加强功率电流电压的参数分析。对于永久性配电故障处理分析中，及时调整设备的性能故障问题，明确维护应用保护的操作配置流程，对设备进行自动化系统应用，提升系统终端馈线设备的管理。在设备故障的参数分析中，需要做好DMS系统应用，及时调整异常信息的存储标准。结合DMS系统的故障数据情况实施电子显示的维护分析，确定两个系统终端的馈线设备操作参数标准，加强故障数据的分析，提升电子通讯信息维护展示，明确遥控指挥的处理办法。

3.3、解决继电保护校验装置漏洞

配电系统继电保护校验装置存在很多的漏洞，想要有效的解决这一问题可以从以下几方面进行。（1）加强对继电保护相关图纸资料的管理，建立相应的管理制度。继电保护相关的图纸资料对于电力系统的后期建设有着重要的作用。所以要重视这些资料的管理工作，由专人负责管理，并建立健全的管理制度，以防资料损坏、遗失造成设备维修困难等问题。同时资料的取用、回收都需要进行严格的管理，使资料能够得到合理利用的同时，确保继电保护工作顺利的进行。（2）提高仪器仪表的设备使用性能。提高仪器仪表设备的使用性能，能够有效提高校验装置的精确性和工作人员的工作效率，也能够保证继电保护装置的正常运行。

结束语

综上所述，继电保护对电力系统具有较大意义，一旦有故障问题出现于继电保护运行过程中，很容易对电力系统的整体运行状况产生不良影响。因此，就需要引起人们足够的重视。在具体实践过程中，相关人员需要结合故障现象和类型，选择科学的故障排除措施，同时不断优化故障处理系统，提升电力系统继电保护的自动化程度。

参考文献：

[1] 徐鸿飞.略谈继电保护误动作原因分析及预防措施[J].电气技术与经济，2019（02）：55-56.

[2] 赵广旭，穆小亮，黄小燕.基于继电保护隐性故障的电力系统连锁故障分析[J].信息系统工程，2019（04）：109.

[3] 李梦琪.继电保护二次回路隐患分析及预防措施[J].技术与市场，2019，26（04）：157+159.

[4] 许杏桃，李然，黄文静.10kV出线短路故障的试验分析与应对策略[J].电子测试，2019（08）：107-108.

[5] 陈志彪.电力系统中继电保护与自动化装置的可靠性探究[J].科学技术创新，2019（11）：195-196.

论文作者:查源益,台伟龙,梁海鹏

论文发表刊物:《河南电力》2018年23期

论文发表时间:2019/7/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/45870da2617cf1430a5572d3.html