# 火力发电厂的危险源分析和安全技术论文_刘庆岗,杨广路

（内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司 内蒙古通辽市霍林郭勒市 029200）

摘要：应当对火力发电厂当中各种类型危险源形成较为深入的认识，只有可以对各种危险源形成较为深入认识的情况下，才可以将各种类型危险源有效识别出来，并找寻到有效性比较强的措施，将各种类型的危险源有效的消除掉，最终也就可以在我国火力发电厂实际运行的过程中起到一定促进性作用，最终在我国社会经济发展过程中做出一定贡献。

关键词：火力发电厂；危险源；安全技术

一、发电厂安全现状

发电厂有着典型的行业特征：发电作业的生产线较长、高温环境作业时间长、危险性大等不确定性因素较多。发电厂的正常生产运行需要对其中的危险步骤等进行透彻的分析及了解，确保运行的安全性。但实际工作中，还是有问题会出现，原因主要包括以下几个方面：

（1）缺乏安全工具管理的有效措施

对于安全工器具的管理，发电厂应给予充分的重视，对其的管理应做到科学、规范。在以前的发电厂运行过程中，经常会出现安全检查人员对安全工具使用方法不当，无法发现安全工具的质量问题，不对安全工具进行定期的检修等问题。

（2）发电厂运行监管力度缺乏导致制度落实不到位

在发电厂生产作业环节，以大量引入自动化作业模式。但有些岗位无法实现全方位的自动化监管，仍然需要人工的配合来进行。对此，电厂企业并没有设置一套相应的运行管理制度，也没有监督系统。在操作过程中，工作人员不能做到有据可依，一旦有故障或者事故发生，工作人员不知如何处理。此外，发电厂也有运行监管力度缺乏的问题，即使有制度，也有落实不到位的情况，也会影响到其安全运行。

（3）发电厂应急处理机制缺失

发电作业过程中，有主观因素、客观因素影响，在这些因素的影响下，生产过程中，会有紧急情况发生。部分发电厂并不对此有重视，所以并没有完整的、科学的应急处理机制。在遇到紧急情况时，工作人员缺乏相应的应急反应及处置能力，对于突发事件无法进行及时处理，使得事故会进一步扩大，最终可能导致人身伤亡等重大安全事件。

二、发电机系统危险及有害因素

因为定子相间短路,定子绕组水路堵塞、漏水,发电机非全相运行,发电机非同期的情况下出现并网行为，以及发电机当中遗留下来的金属质地异物等因素的影响下，会对发电机的运行安全性及稳定性造成一定程度的影响。

定子铁芯间绝缘破坏问题，或者夹紧螺丝绝缘在振动、检修或者制造工艺不良等因素的影响下，会出现一定破坏问题，在此情况下会产生一定的涡流和高温问题。

氢冷发电机转子通风孔堵塞问题，一般情况下是因为制造相关工作进行的过程中使用到的工艺措施不达标，设计或者工艺不良的情况下，导致运行过程当中导线变形、通风孔错位，也有可能引发通风孔的堵塞问题，在此情况下出现局部过热问题的几率自然显得比较高。

发电机油系统故障会对发电机轴瓦的运行安全性以及稳定性造成一定影响，也会对发电机密封油系统的运行安全性造成影响，在此背景下密封瓦轴向着发电机内漏油，从而形成氢气污染问题，或者是向外泄露氢气从而引发火灾。

三、主变压器及相关变压器危险因素

电缆系统当中危险性有害因素。电缆如果遇到明火的炙烤以及长时间处于过热环境之下，出现火灾的几率就会显得比较高；汽轮机或者锅炉的油系统在着火的情况下会对电缆的运行安全性及稳定性造成一定影响，从而也就会引发电缆着火问题；输煤或者制粉设备周遭的电缆线上会累积下来一定数量的煤粉，假如说煤粉出现自燃问题的话，也有可能引发电缆着火问题；再将点修工作进行的过程中焊渣以及火花掉落在电缆沟槽当中的话也有可能引发电缆着火问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

机械操作不恰当的情况下，有可能形成电缆线损伤问题；碱性气体或者溶液对电缆造成侵蚀，就会在电缆线的绝缘层上形成一定的损伤问题，甚至在某些严重的情况下，会将电缆线的绝缘层击穿，从而在电缆线当中形成一定相间电流，并引发火灾问题。

在电缆线本身的质量影响下，也有可能让电缆线在实际运行的过程中出现着火问题；与此同时火电厂当中使用到的电缆线长期以来都是处于超负荷云装状态当中，因此,也会让电缆线绝缘层老化速度大幅度提升，在某些严重的情况下会击穿绝缘层引发火灾。

针对电缆线施行的管理及监测工作并不是十分到位；不会定期开展预防性试验以及必要的反事故措施；电缆线也没有得到湘阴高的隔离防火以及阻燃措施的处理；针对某些出现电缆线火灾问题比较高的区域当中，也没有设置相应的火灾自动报警以及灭火装置，在上文中所说的这些因素的影响下，都有可能引发电缆线起火问题，最终也就会在这些区域当中形成一定的火灾问题。

四、提升发电厂运行安全管理的几点建议

（一）应制定完善的安全管理条例

发电厂要将安全管理条例制定并完善，工作人员才能做到有据可依。工作人员按照完善的安全管理条例来对其工作进行指导，就能保证发电厂的正常运转，也能防止发电厂出现安全事故。制定安全管理条例从以下几方面入手：（1）发电厂要充分考虑在实际运行过程中可能出现的各类故障及安全问题，从根源就杜绝此类问题的发生；（2）发电厂要紧跟行业发展脚步，随时对安全管理条例的某些条款进行调整，以适应时代的发展；（3）发电厂要在安全管理条例中将各岗位的责任、权利明确，也要对阶段内符合安全标准的工作人员给予适当奖励，对违反安全标准的工作人员进行惩罚，以此促进工作人员正确安全理念的形成，督促其在工作中有谨慎、认真的安全意识。

（二）应对安全管理工作进行严格监督落实到位

发电厂将安全管理条例制定完善之后，一定要采取措施使得其能够落实到位。做到这些，就需要发电厂有着严格的监督管理体制。发电厂的监督管理，其工作内容包括监督工作人员在日常工作时是否遵守安全管理条例，定期对发电现场各环节进行巡视及检查，对发电设备的日常工作状况进行细致观察等。通过监督管理工作的落实，可将发电厂运行过程中安全隐患及时剔除，把故障隐患扼杀在萌芽状态。日常对设备工作状况的了解还可为日后工作提供便利，一旦设备发生故障，可根据以往工作状态快速查找故障点，缩短维修时间。

（三）应建立健全应急处置系统

发电厂在制定了安全管理条例之后，又采取了严格的监督工作，才能保证安全管理条例的落实到位。但是，在实际工作中，仍会有疏漏存在。因此，发电厂必须建立起一条科学合理的应急处理系统。因为，不管制度与措施如何完善，由于在发电作业过程中各种主观因素、客观因素的存在，都会有意外事件发生。发电厂建立起应急处理系统就是为了防止意外发生时，工作人员慌乱，不知如何处置而导致事故的扩大。做好应急处置系统，发电厂应做到以下几点：做好应急管理预防工作、建立健全应急组织管理体系、完善应急预案体系建设、加强应急保障能力建设、积极开展应急演练、研究开发实时预警防御系统、做好风险隐患排查监控、加强应急宣传教育、做好应急信息报送。

五、结论

综上所述，我国的发电厂不可避免的会出现事故。这些事故的发生原因多样。鉴于此，发电厂一定要严格制定、完善安全管理条例，将安全监督检查工作切实做好，将故障应急系统科学、合理的建立起来，并落实到日常工作中，还应切实提高工作人员综合素质，将安全意识深入人心，通过责任落实到人等制度来提升员工的安全意识、忧患意识，最终实现发电厂工作效率的提升，安全系数的提升。

参考文献

[1]炊燕子.完善火电厂集控运行技术的同时如何重视电力生产的安全分析[J].科技经济导刊,2017(21):219.

[2]任卫国.火电厂脱硫系统施工防火安全管理及对策[J].山东工业技术,2017(13):202.

[3]张国伟.浅谈发电厂安全管理的几点思考[J].山东工业技术,2016(16):150.

[4]纪煜.火力发电厂生产运行管理现状及改进对策解析[J].科技经济导刊,2017(15):211-212.

论文作者:刘庆岗,杨广路

论文发表刊物:《电力设备》2018年第5期

论文发表时间:2018/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/45bff30a7659813eab10a544.html