# 垃圾填埋场调节池污泥清淤及处置方法论文_江大水

深圳市胜义环保有限公司 广东 深圳 518067

【摘 要】垃圾填埋场渗滤液调节池污泥逐年淤积占用库容，本文根据工程实践，介绍了采用水面浮台泵吸污泥进行清淤，以及采用土工管袋处置清出污泥的方法。

【关键词】垃圾填埋场 调节池 污泥 清淤

垃圾填埋场调节池内污泥的逐渐淤积占用大量库容，减少了调节池的调蓄能力，目前已成为困扰垃圾填埋场的难题。主要难点为：①目前的渗滤液调节池都铺设了防渗膜，取出污泥时不破坏防渗层是个难点；②污泥的处置方法也是难点；本文介绍了一种污泥清淤及处置的方法。③渗滤液调节池清淤同时，还必须保持其进水功能。

一、污泥清淤

采用水面浮台泵吸的方式进行污泥清淤，可以满足保护防渗层及保持进水功能的要求，浮台泵吸装置如图1所示。工作台采用浮船搭设，吸泥泵可采用螺杆泵或隔膜泵，同时根据污泥的含水率和粘度，要辅助高压水枪或气枪进行污泥搅动。

为避免吸泥管对池底防渗层的损坏，管口与池底应保持20cm以上的安全距离。

抽吸污泥的输送通过水面浮管实现。

二、污泥处置

污泥处置采用“污泥絮凝+土工管袋灌注脱水+堆存”的方式进行。管袋技术处置污泥具有处置灵活、无需购置大型压滤设备、管袋污泥可再利用的特点。

1、污泥絮凝

渗滤液调节池污泥由于存积时间长，存在污泥颗粒粒度细、粘度大、密实、含水率低等特点。因此，在进行土工管袋污泥灌注之前，需对污泥进行絮凝结团，才能确保土工管袋内污泥的泥水分离效果。由于污泥特性的差异性，在进行生产线污泥灌注前需进行针对性的高效絮凝剂筛选及投加配比试验。根据相关工程实际，渗滤液调节池沉积污泥的含水率仅为75%左右，需对原始污泥稀释一倍使其含水率达87.5%以上才能形成大絮团达到较好的泥水分离效果。絮凝剂选用聚丙烯酰胺（型号C-498HMW），配比溶度2‰，投加溶度300ppm。

2、土工管袋灌注脱水

土工管袋污泥灌注工艺如下：

土工管袋的规格根据现场条件选用，主要遵循以下原则：①灌注与堆存在同一地点，则依据地形尽量选用大规格管袋；②灌注与堆存不在同处，需转运的，要根据转运机械、转运路线来确定管袋规格；

土工管袋污泥灌注要分2-3次进行，每次间隔约12-24h，每次灌注至限定填充高度后停止。土工管袋脱水过程中，泥浆固体因其黏性会逐渐附着在土管的内外表面，附着层可以降低排出水的悬浮物，但其会减缓排水速度。因此，脱水过程中辅助表面刷洗或拍击，可加快排水速度。

管袋灌注安全技术措施：管袋堆存层数3-4层，按品字形堆存；采取限位措施防止管袋翻滚或倾斜；填充高度监控。

根据工程实际检测，土工管袋内的污泥露天堆存30天后，污泥含水率小于60%，土工管袋的脱水效果显著。

论文作者:江大水

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/45d13a0b902ba92416908794.html