# 电力变压器的电气试验与继电保护论文_孟浩然,王涛,刘山

国网保定供电公司 河北省保定市 071000

摘要：电力企业一直是国际上的领头企业，在科技发达的现代社会，几乎任何设备的运行都离不开电力支持，电力行业也因此得以快速发展。电力系统逐渐向超高压和大容量等方向发展，这一切都是为了满足人民对电力系统的需求。而随着电力系统的逐步发展，用于发电和传输电能的设备也越来越多、越来越繁琐，在如此庞大的电力系统设备运行过程中，电力设备出现故障的情况也越来越多，为了不对人民的正常用电产生过大的影响，电力企业对于电力设备的保护也逐步完善，形成一套完整的电力设备保护系统。变压器作为电力设备中最重要的一员，对变压器设备的保护措施会一直是电力企业需要关注的重点。

关键词：电力变压器；电气试验；继电保护

1电力变压器结构

因为人们在不同情况下对该设备有着不同的需求，所以变压器有非常多的种类可以选择，但其基本的原理是一致的。在构成上均为电线圈与磁铁构成。而依照其内部构件的位置关系，可对其进行两种不同的划分：一为芯式变压器，其内部结构比较简单，高压绕组与铁芯的距离较远，绝缘较易处理；二为壳式变压器，其内部结构比较坚固，制造工艺较复杂，高压绕组与铁芯柱的距离较近，绝缘处理较困难。而在通常情况下，壳式变压器结构易于加强对绕组的机械支撑，使其能承受较大的电磁力，特别适用于通过大电流的变压器，其结构包括：器身：有铁芯、绕组、绝缘部件和引线；调压装置：主要是调压开关和一些调压部件；油箱和冷却装置；保护装置：防爆阀、气体继电器、测温元件、呼吸器等；绝缘套管。

2 变压器的故障以及电气试验

2.1变压器的故障分析

变压的故障中，声音异常是比较常见的故障。也就是变压器在实际的运用过程中，会发出不均匀的声音，以及发出特殊的声音。这就说明变压器出现了故障。结合声音的不同来找出故障位置，然后对其及时性处理。在这一故障出现的时候，电网处在高压情况下，变压器的声音就会比较尖锐，这就需要对变压器的电压实施测试。在电流电压没有问题的时候，就可能是内部螺丝出现了松动情况。

变压器故障当中，出现了颜色以及气味异常的问题，在变压器的内部就出现了故障。最为可能的就是防爆管发生了破裂，从而使得水以及潮气进入到变压器内，这样就会变压器的绝缘性能有着影响。在实际运行过程中，就比较容易出现闪络问题。或者是由于变压器老化问题，也会出现烧焦气味出现，这就需要解决具体的情况来加以应对。

变压器的故障类型中，油温异常的问题也比较常见。如果是油温比平常高处10摄氏度或负载时候油温不断上升，也能判断变压器的内部出现了故障。可能是冷却器不工作，使得温度不能得到有效扩散，这就需要对冷却系统及时性的维修。

2.2变压器电气试验

在变压器电气试验的内容中，主要有绝缘测试以及耐压试验和瓦斯继电器试验等。其中的绝缘试验就是其他试验的基础，在这一环节的试验过程中，就要在变压器一次和二次间对地电阻实施测试，这样能对一些比较简单性的故障加以判断，对设备的绝缘强度也能得到有效保证，可有效避免漏电以及破损的问题出现。在电压器存在着相间电阻平衡的时候，通过直流电阻试验对稳定性进行测试，就能满足实际的试验要求[2]。试验仪器为直流电桥或直流电阻测试仪，建议使用直流电阻测试仪，因为变压器线圈电感量较大，电桥充电时间较长，且电池耗电快，影响测试精度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆利用直流电桥测量大容量变压器时，必须先按“B”按钮，然后再按“G”按钮，如果按“G”按钮，当按“B”按钮时的一瞬间中因自感引起逆电势对指零仪产生冲击而损坏。断开时，先放开“G”，再放开“B”。

3电力变压器继电保护措施实施

对电力变压器继电保护要遵循相应的原则，这样才能起到积极保护作用。在可靠性原则方面要加强重视，保护装置规定的保护范围内，发生应该动作故障时，不该拒绝动作而在其他保护不动作下是不应当发生误动作的。在可靠性的原则方面，主要是保护装置自身的质量以及运行维护水平，能采用拒动率以及误动率对两者愈小则保护可靠性愈高进行衡量，为能保障其安全性就要加强自动检测以及闭锁报警等措施实施。再有就是对电力变压器的继电保护就要注重选择性以及灵敏性的原则遵循，在选择性的原则方面，故障设备以及线路自身保护出现了故障，在故障设备以及线路保护要通过相邻设备以及线路保护将故障切除。

电力变压器继电保护措施的实施方面，可通过软件应用功能加以应用。也就是对各类二次信息实施查询，然后对三遥数据分析处理，对以前定试的记录实施比较，对动作的次数以及时间实施统计等，并能对二次设备试验材料以及记录和定值实施管理。设置一次装备参数接口，在电压以及功率和电流设备方面的试验记录要加强实施，并配合一次主接线图实施查询，只有在这些层面得到了加强，就能保障继电保护的效果良好呈现[4]。另外，在对电力变压器的继电保护措施实施中，在瓦斯保护方面的方法实施也比较重要，这一保护在变压器当中是比较基础的，也是变压器内部装置，通过气体变压器为主，瓦斯保护的主要目的就是保证电力变压器油箱内部气体及时排除，能有效避免油箱的温度突然上升，对绝缘油的基本性能能得到保障。

明确电力变压器高压试验中需采取的安全措施 首先。要严格遵循相关法律规定，做好相应的防护工作。高压试验要求必须严格遵守国家相关的法律规定，在高压试验开始前，就需要事先准备好应对意外故障的方案，拉好防护网，做好警示语，与此同时，为防止其他人员进入施工区，还需要留有工作人员做现场监督。其次，在试验人员的选择上，要选派经验丰富、技术过硬的工作人员。在进行电力变压器的高压试验时，工作人员起着主导作用，在技术分工上，要合理分配，共同协作，并事先任命好领头人和安全负责人，制定好工作流程，使每一名工作人员都在自己的工作范围内进行操作，互不打搅，互不干扰。最后一方面是加强工作人员的相关电力教育。在电力变压器的高压试验中，为了保证工作人员的人身安全，加强工作人员的技术培训和业务指导以及学习相关的安全准则是很有必要的，在培训时，要注重专业知识基础的重要性，使工作人员熟悉掌握高压试验的原理和过程，并且同时要具备能根据实际情况进行综合分析的能力，做出正确判断，以确保试验的有序进行

4结语

综上所述，随着电力系统的不断壮大和人民对供电量的不断增加，越来越多的设备出现在了电力系统中，因为设备越多出现故障的情况越越发频繁，为了不让这些故障严重影响居民的用电需求，相关技术人民一定要格外重视对这些设备的保护措施，电力企业也要制定出一套系统保护像变压器的设备的方案，并严格实施。只要对这些设备的保护措施完善并且实施好，电力企业一定能增加经济收益，也能对人民群众作出更好的服务。

参考文献

[1]刘涛.电力变压器的电气试验与继电保护[J].低碳世界，2015，32：28-29.

[2]孙翔，何文林，詹江杨，郑一鸣，刘浩军，周建平.电力变压器绕组变形检测与诊断技术的现状与发展[J].高电压技术，2016，4204：1207-1220.

论文作者:孟浩然,王涛,刘山

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/45df25a6000b01894e358878.html