# 普通车床的常见故障维修及排除方法论文_赵新立

菏泽技师学院 赵新立

摘 要：随着我国机械制造业的不断发展和优化，普通车床在机械制造中具有不可替代的位置。一方面，先进的车床设备是制造机械的前提和保障；另一方面能够促进机械制造工艺的提高，增强机械制造效益。特别是当前我国国防、建筑、交通、运输等领域的迅速发展，机械制造也更是得到了快速发展，在一定程度上是社会发展的支撑。由此可见，车床在机械制造中具有重要作用。但是，在实际工作中，在长期的车床使用和磨损中，会造成一些车床故障，影响了机械制造工作的正常开展。因此，本篇文章主要针对普通车床在工作中常见的故障进行相应的探究，并针对这些普通车床故障制定有效的排除措施，保障普通车床的正常工作和运行。

关键词：普通车床；故障维修；排除方法

普通车床是机械加工的主体和重要设施，是机械制造中为常见和普通的设备之一，通常，普通车床一般应用于车削加工以及其机械制造工业中，在机械制造中有着非常重要的地位。在当前，为了更大程度地保障普通车床在机械制造过程中正常、高效运行，实现机械制造相关工作的有效实施，就必须要针对普通车床中常见的故障进行掌握，并且能够运用正确的方式排除故障，保障普通车床的正常运行。

一、普通车床的构成及其故障的主要类型

（一）普通车床的主要构成

普通车床是一个相对完善的机械运作体系，有着全面的运作系统，因此，普通车床也是有许多大大小小的部件构成。总的来说，有以下几个方面的部件构成：第一，是主轴箱。主轴箱中又包括箱体、主轴、传动轴、轴上传动件以及变速操作机等。这些小部件共同组成了普通车床的主轴箱。第二，刀架及滑板。刀架及滑板的构成小部件有：四方刀架、托板、床鞍等。第三，进给箱。进给箱的主要作用就是进给运动的传动操以及作装置。第四，溜板箱，通过光杆或是丝杆接受进给箱传来的运动。第五，尾座，包括安装顶尖以及钻头等等。第六，床身。床身基础，主要的作用是承载其它部件，并且保障这些部件能够固定在相应的位置[1]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）普通车床常见故障类型

普通车床容易出现的故障有很多，每一种故障可能都会设计不同部件影响不同的功能。在长期车床操作过程中，笔者总结出来一下集中普通车床常见的故障。配件积出不良、机械锈蚀、温度过高、元件老化、部件磨损以及因为车床加工工件尺寸不精准，导致的质量缺陷和机械系统结构性能故障，导致车床不能够正常运行。

二、普通车床故障探究

（一）车床加工件质量欠缺

车床加工件质量不达标这一故障在普通车床机械加工过程中是一种常见的故障。不仅会影响机械制造的质量，而且对普通车床工作的开展也有一定的影响。造成这种故障的主要原因包括：首先，加工件因为车床轴承间隙过大，导致主轴的旋转精度降低，主轴轴向串动大而引起的圆度超差。还因为在工作的时候螺栓松动，安装不正确等引起的车床震动；其次，主轴承的外径或是主轴箱体的轴孔呈现椭圆形，从而因为相互之间的间隙过大，导致加工件的质量不达标；最后，因为卡盘与链接盘配合安装不正确、从而导致加工工件不能够有效地固定住，出现松动的现象。车床加工质量的不达标在很大程度上影响了普通车床相关工作的有效开展[2]。

（二）在车削加工中导致工件产生锥度

这种故障主要是因为在车床加工过程中，车床导轨和主轴轴线之间没有重合，从而导致了加工工件产生锥度。同时，也因为车床的床身导轨出现了严重的磨损现象，使得棱形导轨和平导轨的磨损度存在很大的差别，机床在水平面和垂直面内都存在严重的直线度超差问题；除此之外，还因为在使用顶尖固定装夹工件的时候，顶尖轴线与主轴的轴心之间存在偏移等等。

除了上述的故障之外，还有包括“圆柱表面精加工时会出现波纹、精车圆柱直径上出现波纹以及车床螺栓加工中出现的螺距不均匀和乱纹等故障。

三、普通车间故障排除方法

（一）车床加工质量不达标故障排除方法

首先要调整主轴前轴承，使轴向之间的间隙得以消除。检查螺栓，正确安装螺栓，并及时调整和固定，纠正胶带轮等旋转件的径向圆跳动；同时，还要更换轴承外套以及对主轴箱体进行修正；及时检查后顶尖，保障工件装夹的松紧适度。

（二）在车削加工中导致的工件产生锥度故障配出方法

首先，要是用卡盘装夹工件，实现纵向进给加工，并且还要调整车床主轴与导轨之间的平行度。同时，还要刮研导轨，可以利用导轨磨床磨削导轨，从而保障符合相应的标准；最后，可以通过采取调整机床尾座，改变偏移量，使其符合相应的规定，从而保障定见州县和主轴先得以重合[3]。

初次之外，针对其它的故障相关工作人员可以针对具体问题实施结局，通过不断地分析、探究和观察，从而有效地排除普通车床机械加工过程中出现的故障。

三、结语

总的来说，普通车床在具体的工作过程中难免会存在很多问题，从而导致工作开展的难度增大，降低工作效率。因此，相关人员应该掌握故障排除方法，从而保障普通车床的正常运行。

参考文献：

[1]王腊苗.浅谈普通车床常见的故障诊断与维修方法[J].山东工业技术,2014,22:18.

[2]禚小涛.普通车床常见故障分析与维修浅谈[J].科技风,2015,20:26.

[3]张高兴.普通车床常见故障的分析与排除[J].科技情报开发与经济,2006,14:270-271.

论文作者:赵新立

论文发表刊物:《高等教育》2016年10月

论文发表时间:2017/8/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/45e54d73eb6c21ca7c213332.html