# 水利泵站机电设备运行管理的问题及措施刘俊宏论文_刘俊宏

摘要：中国水利工程建设的提升，推进和带动了多个行业的大力发展。目前中国的水利工程主要是在大型泵站内部实施，保障大型泵站的日常运行稳定和安全对提升水利工程建设、促进中国经济发展有着非常重大的意义。此外，中国水域资源辽阔，全国水利泵站机电系统分布广泛，对其开展科学长期有效的维护，关乎着民生安全、居民用水，也关乎着粮食的灌溉和旱灾洪灾防护。

关键词：水利工程；泵站；机电设备；运行管理

1水利泵站机电设备运行管理的现状

目前，我国泵站机电设备运行管理的现状具体体现在下述几点：首先，操作技术滞后，大部分泵站运行缺少相关技术支撑，并且泵站的电企设施和本身的信息处理流程与当今时代的标准相比落后很多；其次，管理能力低下，国内水利项目存有注重开工建造、不注重科学管控的问题，此便导致拥有较高管控能力的人较为缺乏，致使泵站管理能力低下；最后，运行环境不理想，国内大部分泵站建造时间较长，设计架构比较滞后，通过长期的风吹雨淋，架构严重腐蚀，妨碍了泵站设备的稳定运行，在低劣的环境中运行，让泵站面临诸多隐患。

2水利泵站机电设备中的常见问题

2.1泵站同步电动机问题

在水利泵站机电设备中，其主要呈现的问题主要在以下几点：电动机在运转工作时，电压的降低会导致其转矩的降低，而当转矩出现降低时，电动机运行时的转矩相对于负载阻力矩的值而言较小，因此造成了电动机无法正常运转；当负载阻力矩过大，或是当发生某种因素导致被拖动设备的负荷增大，且远高于电动机的启动转矩时，导致电动机启时虽发出噪音但转子并未运转；未将连接阻尼环的螺栓拧紧，或是发生阻尼环有效接触面积的减少情况时，同阻尼环相连的部分会发热且出现火花，继而导致电动机出现故障；若是未能将电动机按照规定来启动，或是未在规定时间内将其同步启动时，其启动绕组的发热温度过高，进而导致阻尼条出现开裂或是断裂，影响电动机的运转；在启动电动机时，由于启动的电源电压未能达到额定值，因此导致其电磁力矩过低，转动的速度远低于标准转速的95%，进而导致电动机的失步，导致启动失败；若是未能正确连接定绕组，则会导致电源电压过高、匝间发生短路或是使线圈绝缘性能下降等状况的发生，进而导致电机空转时温度过高，影响电动机运转。

2.2水利泵站异步电动机运行管理问题

除同步电动机外，大型泵站中还设有异步电动机，且异步电动机的结构更为复杂。这也意味着，在日常运行管理中，异步电动机出现的问题会更多。

2.2.1水利泵站异步电动机启动异常

水利泵站里的异步电动机如果启动时间过长，就会造成大型泵站内部系统紊乱，最后导致无法正常启动的现象，根据分析发现，造成这种结果的主要因素是在电动机启动之前，没有在日常运行中对其提供有效的电力支持；其次，电动机在长时间运行中，其内部熔断器的温度会整体升高，如果没有及时监控和更换，就会加大电动机中熔断器内部熔丝断裂的可能，从而不能正常启动；再次，泵站异步电动机的运行负荷都是固定的，如果机电设备运行中的电量负荷超过标准，也会造成异步电动机无法启动；最后，如果管理人员和操作人员对泵站异步机电设备了解不全面，因其整体结构复杂，就容易导致在操作异步电动机时出现问题，例如：没有按照规定的要求及时调节电源，使电源电流值和电压值存在误差，影响异步电动机的正常启动。

2.2.2水利泵站异步电动机出现噪音

水利泵站中异步电动机发出的噪音，会严重影响周边居民的生活，也会影响泵站的日常工作开展。出现噪音主要是因为泵站机械设备运行时，电流和电压数值低于所需标准，长时间就会导致零部件运行异常，出现噪音。此外，异步电动机内部线圈状态不合理也会容易导致这种现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.3水利泵站电动机运行时温度过热

泵站的电机如果出现过热情况，需要管理人员逐步排查原因，首先需检查是否电压不稳定，如果是，就需要技术人员根据使用地的实际供电电压来重新选购电机，保证电压的运行稳定；其次，如果机组和流量相不匹配的话，电机运转过载时间过长，也会使温度升高，引发电机的自身保护，使得电机出现频繁启动的现象；最后，还需排查是否电机本身的运转速度较高，且长时间持续运转，如果日常运行管理没有及时导走，就会导致电机故障。

3水利泵站机电设备问题的解决措施

3.1水利泵站同步电动机的问题解决措施

对于出现上述的问题，首先需要及时诊断故障点，并根据情况采取相应措施根除引发事故的根源，并消除对工作人员和设备会产生危险的可能性；其次，要同时考虑如何限制事故的进一步发展，迅速排查和判断事故发生的原因，并积极调动相关部门和人员，且及时汇报领导；最后从全局考虑，布局统一的调度安排，及时高效地恢复设备的正常运行。

3.2水利泵站异步电动机的问题解决措施

3.2.1水利泵站异步电动机启动异常的解决措施

当水利泵站异步电动机出现无法正常启动的故障问题时，可以在正式维修前首先对机器的电源线路、开关设备、电压电流以及熔点器硬件进行逐一故障排查，如果发生问题就及时维修和采取相关措施；其次，在对熔断器、电压进行检查时，可以先检查其运行状态是否符合电机的运行需求，如果有必要，需要对熔点器进行更换；最后，为避免启动异常的情况发生，相关工作人员要注重定期对电压、电流的检查，以保证设备的正常运行。

3.2.2水利泵站异步电动机噪音问题解决措施

当水利泵站异步电动机出现严重的噪音问题时，需要首先对电源、电压和电流状态进行检查，找到电压短路的原因，从而采取相应措施；其次还需要采用综合手段将设备运行的负荷暂时降低，已减弱噪音的不良影响；最后，必要时，可以对电动机进行更换，以确保正常的使用。

3.2.3水利泵站电动机高温问题解决措施

通常对设备高温问题主要采取：第一，检查所有设备的负荷状态，发现问题及时解决；其次对电流、电压要实现日常工作中的有效控制，选择导电效果好、持久耐用的导线；最后，要对设备的定子、转子、绕组和线圈配置情况进行排查，对设备深度清理，保证送风功能的正常工作。

3.3水利泵站电动机的运行管理改进

为避免上述问题的重复出现，加大维修和更换设备的成本，需要从日常运行管理中规范检查和预警工作，避免严重的设备问题发生，影响到水利泵站的稳定运营。对于运行管理的改进可以从以下几方面着手：首先是加强制度管理，使每个部门能明确自身的岗位职责，在严格监督和管理基础上，促使员工规范自身行为，加强泵房的人员进出管理；其次，要定期检查泵房周边的建筑物、机械设备、工作场地等，来杜绝会影响设备正常运行的不安全因素；再次，还需对各级的泵站建设进行系统的规划和协调，保障关键设备的运行安全，要以实现泵站的自动运行为管理目标，强化制度的创新和规范化建设；最后，要结合自身情况，对水资源的利用和管理进行科学的协调，按照取水量分级管理，避免因市场因素而影响运行。

4结束语

总之，我国目前的泵站机电设备运行管理中的一些细节内容，依然需要相应的措施来对运行管理工作进行完善。为了能够保障泵站的长期、安全及高效运行，充分发挥其在社会经济发展中提供水资源、水安全保障，及以在灾害发生时的抗灾、减灾效益。需要相关的设计、建设、运行管理部门积极对其进行相关的探索，同时吸取和结合现阶段的优秀管理的手段及方式，提高自身的运行管理水平，以此促进水利事业的发展。

参考文献

[1]李奎.试论我国水利泵站机电设备运行管理中的问题及措施[J].科技经济市场,2017(4):182-184.

[2]覃智.水利机电设备运行维护分析[J].通讯世界,2018,335(4):173-174.

[3]卢志宏.论述泵站机电设备运行管理及维护[J].甘肃农业,2017(22):52-53.

论文作者:刘俊宏

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 18期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/45f6e17c57790e6994d17ad4.html