# 浅谈农村污水处理技术应用与对策分析论文_钟德平

珠海天禾环保工程有限公司 广东珠海 519000

摘要：我国农村经济发展水平的不断提升，改善了农村人们的生活水平，但是在我国农村快速发展的过程中，存在生活污水随意排放的现象，不仅破坏了农村的自然环境，同时也污染了农村水源的质量，间接或者是直接影响了人们的身体健康，因此对农村生活污水加强管理刻不容缓。对农村生活污水进行科学、有效的处理，还需要选择相应的处理技术方法，为此本文就将对农村生活污水处理技术方法展开进一步的研究。

关键词：农村；生活污水；处理技术方法

0前言

我国农村每年产生的生活污水量比较大，并且根据相应的调查结果表明，农村生活污水绝大多数未经过科学的处理，没有安装相应的污水处理系统与排水处理系统，农村的生活污水基本上都是随意排放，进而给农村的环境带来了严重的污染，因此，需要对其污水处理技术的方法加强研究，这对于农村的发展来将有着重要的现实意义。

一、农村生活污水处理设施综合技术

1.1生活污水净化沼气池处理技术

厌氧沼气池将污水处理与其合理利用有机结合，实现了污水的资源化。污水中的大部分有机物经厌氧发酵后产生沼气，发酵后的污水被去除了大部分有机物，达到净化目的。生活污水净化沼气池是采用厌氧发酵技术和兼性生物过滤技术相结合的方法，在厌氧和兼性厌氧的条件下将生活污水中的有机物分解转化成 CH4、CO2 和水，达到净化处理生活污水的目的。其处理工艺：生活污水→格栅池→前处理区[一级厌氧发酵、二级厌氧发酵（挂膜）]→后处理区（兼性生物滤池）→排放生活污水沼气净化池在全国很多地区得到了推广，它的优点是：不消耗动力、运行稳定、管理简便、剩余污泥少、还能回收能源（沼气），建在绿化或菜地下，不占地，产生的沼气可作为浴室和家庭用炊能源；厌氧发酵处理后的污水可用作浇灌用水和观赏用水。在农村有大量可以成为沼气利用的原材料：农作物秸秆和人畜粪便等。研究表明，农作物秸秆通过沼气发酵可以使其能量利用效率比直接燃烧提高 4-5 倍；沼液、沼渣作饲料可以使其营养物质和能量的利用率增加 20%；通过厌氧发酵过的粪便（沼液、沼渣），碳、磷、钾的营养成分没有损失，且转化为可直接利用的活性态养分——农田施用沼肥，可替代部分化肥。沼气池工艺简单，成本低，运行费用基本为零，适合于农民家庭采用。而且，结合农村改厨、改厕和改圈，可将猪舍污水和生活污水在沼气池中进行厌氧发酵后作为农田肥料，沼液经管网收集后，集中净化，出水水质达到国家标准后排放。

1.2人工湿地处理技术

人工湿地是通过模拟和强化自然湿地功能，将污水有控制地投配到土壤（填料）经常处于饱和状态且生长有芦苇、香蒲等水生植物的土地上，污水沿一定方向流动的过程中，在耐水植物和土壤的物理、化学和生物的三重协同作用下，污水中有机物通过过滤、根系截留、吸附、吸收和植物光合、输氧作用，促进兼性微生物分解来实现对污水的高效净化。按水流方向可将人工湿地又分为水平流湿地床和垂直流湿地床。垂直流湿地床的水流通过导流管或导流墙的引导，在湿地床内上下流动，多个垂直流湿地床串联起来称之多级垂直流湿地。水平流湿地床的水流是按一定方向水平流动。在实际过程中有时将垂直流湿地床与水平流湿地床组合起来使用，这种湿地床称之组合式湿地床。垂直流湿地床较水平流湿地床负荷高。农村生活污水经化粪池处理后，上清液通过集水管道进入进水井，经过格栅流入沉淀池，经沉淀的上清液用泵扬入一级人工湿地，而后再进入二级人工湿地，二级人工湿地的出水回流至清水池，可供绿化、灌溉，也可溢流至附近坑塘。该系统主要是利用有机质、砾石、沙以及矿物质等人工介质分层填充，表面栽种处理性能好、成活率高、耐水性强、成长周期长的植物芦苇，形成一个独特的生态系统。稳定运行后，填料和植物根系以及附着生长的微生物形成复杂的根脉生态系统。通过物理的沉降、过滤，化学的沉淀、吸附和分解，微生物降解代谢，植物的吸收等过程进行去除污染物。具有效率高、投资和运行费用低、维护管理简便等特点，在高程合适的条件下可以实现零能耗。

1.3稳定塘处理技术及其应用

稳定塘污水处理技术的优点主要有以下几点：（1）运行维护费较低，系统耗能极低；（2）可充分利用地形资源，减少资金投入；（3）实现生态循环，无需处理泥污；（4）可将污水资源化，减少浪费。但也存在一些缺点，如，污水处理效果受天气影响较大，池塘有机负荷较低，稳定塘占地面积较大等。但随着相关研究的不断加深，也研发和发展了很多种稳定塘组合，并进一步完善了稳定塘的处理效果，如藻类池塘、水生植物池塘、多级串联塘和搞基综合塘系统等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在我国一些严重缺水的地区，稳定塘是实现污水资源化有效利用的切实可行的方法，近年来逐渐成为我国着力推广的污水处理技术之一。

1.4土壤渗滤处理系统及其应用

土壤渗滤处理系统具有以下几个特点：（1）不影响地面构造，即景观；（2）基础设施建设及运行管理费用低廉；（3）去除N、P等营养物质的能力很强；（4）处理出的水质较好，可用于回收利用或直接利用等。该系统是利用自然生态系统的净化功能，直接将污水有控制地浇灌到土壤层中，依靠土壤、植物的生物、化学、物理的吸附、固定、对污水中N、P等营养物质的吸收等作用，对污水进行净化处理。将污水中复杂的物质转变为可利用的简单有机物和无机物，化有害为无害，避免了食物链和地下水资源的污染，同时还将污水再利用。

二、农村污水处理对策分析

2.1农村污水处理的不足之处

针对目前农村的污水污染问题，需要社会各界人士及国家方面的关注和高度配合，要注意以下可能出现的问题：

2.1.1盲目套用城市污水处理模式；

城市污水处理系统处理的污水量较大，因此规模也很大，造价自然不会低，且管理程序复杂。再者，城市人口较农村人口集中数十倍，甚至数百倍，城市污水处理系统所需承载的工作量是农村污水处理系统无法比拟的，因此两者存在本质上的区别。农村污水处理系统倾向于造价低、管理方便快捷、适用于小农小户的类型。若盲目地将城市污水处理系统用在农村污水处理之上，可能会导致浪费资金和物资，且还达不到预想效果的后果，更加不利于农村的污水处理事业的发展。

2.1.2选取不适合地区的污水处理模式

各个地区都拥有各自不同的自然环境和社会环境，各个村落的污染情况不尽相同，适合的污水处理模式也不一定相同，因此选取正确的污水处理模式是必要的，否则会达不到污水处理的目的。

2.2对农村污水处理的对策

2.2.1增加对污水处理技术的资金和管理模式的介绍与评价；

在面对农村污水处理的基础设施建设时，首先，技术工作者要加强对污水处理器材的资金预测，并尽量降低，以符合农民的承受能力。其次，也要加大对管理模式的教授，使农民真正懂得如何管理污水处理装置，这样才能增加农民对污水处理系统的熟悉程度，最大限度的发挥污水处理系统的作用。

2.2.2增加对不足技术的分析总结，不断总结归纳经验教训，以求研究出更适合农村污水处理的技术；

污水处理技术的推广，是由污水处理技术是否符合人们的需求决定的。只有一次性投入低、能耗低、运行稳定、可长期使用、实用性较高的污水处理技术才能获得推广，由此可知，研发出先进科学的、低成本的污水处理技术更适合农村发展。

2.2.3国家财政可加大对农村污水处理基础设施建设的辅助力度；

要想治理农村污水污染问题，国家财政和政策的大力支持是不可或缺的重要因素。农村资金力量较薄弱，很多无法承受较高的污水处理基础设施置办金额。此时，要是有国家政策的积极引导和国家财政的大力支持，那么农村污水处理事业就事半功倍。再者也可以在某种程度上增加政府在人们心中的地位，真正树立为人民服务的形象。

然而，农村污水治理不是一朝一夕就能完成的事业，需要长时间的观察处理，还需要不断的研究和发展，不可急于一时。还需要更进一步的探索和宣传，将环保意识深深植入农民心中和生产生活中，从发根本上解决农村污水问题。

三、结束语

通过上述内容，我们从中可以看出，农村生活污水处理技术的选用与研究，都应当结合农村地区的实际情况，考查农村地区的地理环境以及经济水平，对于农村住户较为分散的地区，可以建议人们使用沼气池对生活污水进行处理，对于住户比较集中的地区，可以建议人们使用生物滤池或者是稳定塘等对污水进行处理。选用正确、合理的污水处理技术，有助于提高农村人们的生活质量。

参考文献：

[1]王志强，李黎，罗海霞，陈文清.农村生活污水处理技术研究[J].安徽农业科学，2012，05：2957-2959.

[2]叶宏萌.农村生活污水处理技术模式与进展[J].武夷学院学报，2013，02：15-20.

论文作者:钟德平

论文发表刊物:《基层建设》2016年21期

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/460e99d89fe531fbcf3e88e5.html