# 数字化测绘技术在地籍测量中的应用论文_刘海玉

辽宁省城乡建设规划设计院有限责任公司 沈阳市沈河区 110000

摘要：在以往的地籍测绘中，需要消耗大量的物力、人力、财力，并且工作质量和效率相对较低，测量的精准度有待提升。随着我国科技的不断进步，并且政府越来越重视地籍测绘信息，测绘部门加强了在测绘技术方面的投入，慢慢的引进了数字化测绘技术。数字化测绘技术，有效促进了测绘工程的发展，并且在很大程度上降低了测绘工作的成本，提升了测绘的精准程度。鉴于此，本文主要分析数字化测绘技术在地籍测量中的应用。

关键词：数字化测绘技术；地籍测量；应用

1、地籍测量和现代测绘技术概述

1.1、地籍测量概述

所谓地籍说的是土地中应纳税的土地面积、土壤质量以及纳税额度的记录，这些所代表的是每片土地的具体信息，也可以称之为这片土地的档案情况。地籍测量之于国家经济的发展建设其价值与地位至关重要，地籍测量实现的是权属明确条件下的地形测量，这一测量过程得出的具体结果最终会作为土地备案登记的重要法律参考依据。地籍测量最主要的服务目的是用于土地管理部门对我国土地进行管理，地籍测量是一种专业测量，有着更为特殊的使用背景，地籍测量在城镇地籍调查中占有皆为重要的地位，也是地籍调查过程中不可分割的重要组成部分，经过与现代测绘新技术的紧密结合，相关技术人员对地籍测量进行深入研究这样既可以做到有利于促进我国国土资源管理的平均水平，更可以在现代地籍测量技术的基础上大力发展当代高新测绘技术在城市测量中的应用，并获得一次又一次的技术发展与创新。

1.2、测绘技术概述

地籍测量是关乎我国国民经济和社会进步发展建设中不可忽略的的一项前期性、基础性和公益性工作，地籍测量的服务范围所涵盖我国关于地理信息的任何领域，这些领域有利于我国的人民经济发展与社会主义进步，与此同时还在我国各级政府机构的政策制定、地区经济建设发展规划、国土资源开发利用与保护、农牧林业建设、水利建设、能源交通建设、环境保护等方面发挥重大作用。现代测绘技术是以数字测绘技术和 3S 技术为主要技术手段，这些信息化的现代测绘技术是当今地籍测量工程作业过程中所使用的代表性技术手段。在地籍测量工程作业过程中广泛使用现代测绘技术是基于计算机技术、通信技术、网络技术和信息科学等专业技术的一个地籍测量的现代技术平台，现代地籍测量技术可以做到将每一张设计图纸上的特征信息转化为具体图形和位置的测量技术，其技术核心是遥感技术、全球定位系统和地理信息系统。

2、数字化测绘技术在地籍测量中的优势

数字化测绘技术在城镇地籍测量中的应用，不仅能够有效降低测绘人员的工作量，促使测绘工作效率得以提升，还能够提高地籍图的质量，拓宽其应用范围。数字化测绘技术的应用，能够有效优化传统测绘过程中的多道工序，包括手工制图中的草绘、修改、验收、提交成果图等，在节约人力、财力、物力等方面发挥着重要功能，有效提高了工作效率，并且在一定程度上促进了测绘人员综合素质的提升。与此同时，在城镇地籍测量中运用数字化测绘技术，对于减少误差积累，提升测绘准确度也有重要作用。利用数字化测绘技术完成的地籍图，可以根据类型的不同，分层进行储存和显示，实用性较高，并且便于维护和管理，易于根据用户的不同需求来进行加工和修改，从而更好地满足用户的具体需求，有效拓宽了地籍图的应用范围。另外，以地籍图为基础，能够更加便捷地开展土地规划和设计工作，并能够有效分析地球表面和空间的分布情况，从而能够为地理信息系统提供数据支持。

3、数字化测绘技术在地籍测量中的应用

3.1、全野外数字化测绘技术

随着地籍图数字化程度和信息化程度的不断提升，相关人员可以利用全野外数字化测绘技术，对数据进行前期的测量，并通过全站仪和 RTK 之间的配合，对图根控制一直到碎部点进行测设，进而有效提升工作质量和精准程度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后结合测量的结果，进行地籍图的绘制，最终形成数字化的地籍图。

全野外测绘图，主要是利用全站仪、PTK、GPS 接收器等工具，UI 界址点坐标和间距进行获取，进而对地籍图进行基本的测绘、PTK 在测量地貌和河流以及道路时，有着较为明显的优势，视线宽阔，不会受到泽当，但是在实际测量时需要远离树木茂密处，避免 PTK 信号的接受被影响。在使用全站仪之前，需要严格检查仪器的常数和光轴、光学对中器、仪器水平轴、望远镜视准轴，进而保证测量的准确性。在使用全站仪时，需要保证操作人员和草图绘制员之间通讯是顺畅的，在五个点或者是十个点以后，需要对点号的匹配度进行及时确认，以防出现串号的问题。

3.2、航测数字测绘技术

把航测软件和计算机之间进行协调配合，该种数字测绘技术具有较大的优势，并且在未来地籍测绘中会得到广泛的应用。航测数字测绘技术，主要是利用遥感技术、航测测图技术、航空摄影技术，进行地籍测绘。技术人员通过遥感技术和航空摄影技术，拍摄空中图像，并利用航测测图，判读与识别图形行数据，进而形成了城镇地籍测量数据，该数据具有较高的精准性与专业性，然后通过专业绘图软件，对地籍图进行绘制。在应用测绘航空摄影时，主要有以下几个步骤：航测空域申请、选用与鉴定航测仪、航测时间、选择季节、划分摄影区域、航空摄影、处理航空影响等等。航测数字测绘技术把以往由大量人工完成的外业操作转变成为内业操作，并且还可以有效提高测量数据处理的精准程度和效率，进而快速生成数字地形图。针对较大面积和复杂的地形地势，并且不方便进行外业操作的地籍测量时，可以通过航测数字测绘技术，进而提高处理数据的质量和效率。

3.3、无人机低空航测

在地籍测量工程作业中使用无人机来对需要测绘的具体区域进行低空航测，这是利用了无人机作为飞行的主要载体在无人机上安装搭载一定数量的小型数码相机与传感器这些设备共同构成地籍测量工程作业中所需要的摄影测量系统，通过以无人机为载体，小型数码相机与传感器为主要数据采集工具三者共同作用构成了一个可以用于地理影像快速采集的测绘仪器。

3.4、内业扫描数字化测量

数字化内业扫描技术在地籍测量工程中的应用所得到的数据更加全面详细。内业扫描数字化测量技术根本上是基于相关计算机技术软件来进行工作的，地基测绘相关技术人员通过将收集到的相关地籍数据资料和已有的地质图纸、地质坐标等数据信息结合起来，然后做出整合、分析和处理等操作，使获得的数据信息更加准确，提高了所测区域范围内信息更新的效率。

总之，在新时代背景下，在地籍测绘中，应用数字化测绘技术是非常重要的，可以有效降低测绘成本，并且还可以提升地籍测绘的准确性。因此，相关人员在进行地籍测绘时，需要结合实际情况，树立新的测绘理念，通过合理有效的手段，灵活运用数字化测绘技术，进行地籍测绘工作。只有这样，才可以有效提升地籍测绘的工作效率和精准度。

参考文献：

[1]张玉丽.数字化测绘技术在地籍测量中的应用[J].中国新技术新产品，2018（15）：111-112.

[2]刘文正.数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用思路[J].江西建材，2017（19）：227+233.

[3]胡勇.数字化测绘技术在城镇地籍测量中的应用探究[J].西部资源，2017（04）：164-165.

[4]张红姝.数字化测绘技术在地籍测量中的应用探讨[J].科技创新与应用，2016（28）：295.

[5]黄军源.数字化测绘技术在地籍测量中的应用[J].建材与装饰，2016（13）：201-202.

[6]张飞.论现代数字化测绘技术在地籍测量中的作用[J].科技创新与应用，2013（08）：119.

论文作者:刘海玉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46104f83dbd239dd7e6f6e11.html