# 水利工程施工中导流施工技术的有效运用论文_李春才

大理州南涧县碧溪乡农业综合服务中心水务组 云南省南涧县 675703

摘要：导流施工技术是目前水利工程中广泛推行且较实用的技术，在该技术的全面更新普及下，对水利施工质量和技术水平有了积极的促进作用。为了深入开展水利导流施工技术的更新优化，我们要提高对导流施工技术的科研分析，这篇文章我们对导流施工技术做了全面探究，并对导流施工技术的实际应用做了具体的论述，以期为相关部门提供参考依据。

关键词：水利工程；导流施工技术；实际应用

前言

目前，为了充分合理的开发利用水资源，通常会修建水利项目，然而水利项目施工少不了导流施工技术的支持。在施工期间，导流施工技术优劣直接关系着水利项目工程的进度和质量，能够减少水流对工程项目的冲击，为施工带来适宜的施工环境。因此，采取科学实用的导流施工技术对提高水利工程质量水平有积极意义。

一、导流施工技术

水利工程施工通常是在河道中开展，在正式施工前要制定出完善合理的施工方案，确保导流施工技术能够顺利实施。在施工期间，导流施工技术通常是为了把握和引导水利，在实际施工期间引导水流避开施工现场而引到下流，可在一定程度上确保水利施工现场免受水流渗漏集聚的制约，为施工提供必要的外部环境，确保工程如期进行，施工质量合格，防止施工期间因河流汛期而出现误工的情况。

导流施工技术覆盖面广，在开始施工前，要对水利工程坝址进行科学选择，要全面分析施工区的水能情况、地质特点、水流分布、汛期时长、水库蓄水情况、施工难易程度、移民搬迁安置、附近环境和建筑布局、河流下游生态和承载性等，降低导流施工和坝体选址对生态环境的破坏。在对坝址科学选择之后才能进行导流明渠设置环节，在对厂房进行确定，如此才能确保水利工程布局规范性和合理性。

在采取导流工程措施期间要依照当地的具体情形制定施工计划，在却导流措施期间要有以下几个特点：第一，水利工程技术的种类多。在水利工程技术层面，要逐渐改善工程材料，不断归纳多年来的防洪抗洪经验，推动我国的水利操作技术呈现多种特点，在导流措施中充分运用这种特点，采取适宜的水利工程措施。第二，坝址的科学可行性。在导流施工措施实施期间，要依照当地的实际地势情况，充分了解项目的施工要求和水能的操作标准，合理考察施工地的情况进行坝址的确认。第三，有关工程范围的涉及面广。在导流施工措施实施期间，要充分结合工程场地的地势特点、移民搬迁安置、水库储存量等各种情况，因此范围领域广。

二、水利工程施工中导流施工技术的实际应用

导流施工方式通常有两种，一是全段围堰法导流，这里包括了三种，即明渠、隧洞、涵管等；二是分段围堰法导流，这里包括两种，即底孔和缺口导流。导流施工技术的方案制定要结合水利项目的实际情况进行确定，全面分析投入产出比科学合理、布局规律、生态环境优化、水文特点、施工技术使用等几个方面，确保临建与长期使用充分结合，确保施工阶段的通航异常、泄水严重、过木、挡水、导流等情况能够妥善解决，确保安全度汛。

2.1全段围堰法导流

通常在面临无法进行分期导流的工程我们会采用全段围堰法导流，由于全段围堰法导流通常是利用全段围堰直接把主河道拦截起来，在河道两边设置一定的泄水通道，来导流被拦截的水域，要注意的是，河床较窄、基坑面较小、水流急促、施工期间的河道不适宜修建纵向围堰。

第一，明渠导流。明渠导流通常适宜在台地较宽、垭口、古河道领域，这些地区能够在河岸或河滩进行渠道的挖设，确保水流畅通。通常而言，水利工程若是坝址河床窄、无法进行分期导流或是导流量大且地质环境差、有明确通航、排水规定的，利用明渠导流较适宜，能在基坑上下游建设横向围堰，并科学建立明渠轴线，确保明渠与上下游能够协调对接，明渠转弯弧度要超过渠底的5倍。施工期间若是工程附近有老河道，就要把握好老河道的先天基础进行明渠导流。如此一来，既能减少施工经费，还能减轻施工量。

第二，隧洞导流。这种方式适用于山区河流，根据山区河流的地势特点、土层情况来选择。通常而言对坝址河床窄、导流水流量下地势崎岖的河流地段较适宜。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆并且，隧道导流的施工成本高泄水性却较差，因此，施工期间通常要采取淹没坑基的措施或者另辟渠道来进行施工，只有在环境较恶劣的情况下才会采取隧洞导流，尽可能的与永久隧道结合，能够在一定程度上减少施工经费和任务量。

第三，涵管导流。涵管导流通常适用于土坝或堆石坝工程中，如水流量小或者在枯水期时要进行导流，则适用该方式。由于该技术一般是利用的钢筋混凝土结构，能够增强工程施工质量和性能水平，能够取得良好的成果。然而，在施工期间一定要明确钢筋混凝土的特性，确保混凝土的质量性能达标。

2.2分段围堰法导流

分段围堰法导流，也叫做分期围堰法，分段是从空间意义而言，分期是从时间意义而言，分成很多时间段，两者在数量上存在一定区别，通常是围堰把各建筑区进行分期分段的维护施工，对于河流量大且槽宽、工期长的项目工程上较适用，利于后期施工建设。分段围堰一般有前期导流和后期导流，前期通常是在束窄的河道下泄，后期是利用已有的泄水建筑物进行下泄，泄水建筑物通常有底孔或缺口装置，因此分段围堰又可分为底孔导流和缺口导流两种。

土围堰操作质量在极大程度上受到河床的影响，假如工程现场的河床是砂土，因为砂土具有透水性，如果发生了含水量超出标准的现象，就会引起围堰的塌陷，因此土围堰措施在由砂土形成的河床里是不合适的，操作人员要依照具体情况采取合适的围堰措施。运用土围堰措施促进水利项目的操作关键要知道以下问题，第一，土围堰宽度一定要符合标准，通常来说，宽度要明确在1到2米之内，在土围堰工程施工中，操作人员要配合相关的设备采取措施，可以促进基础的标准实现。

三、优化改善导流施工技术的措施

3.1深入加强对技术创新的投入

科技是重要的支撑，一定要强化科技创新投入力度，进行水利技术优化。如今我国的水利发展形势良好，在国家政策的大力引导下，近些年来水利技术优化效果明显，水利领域发展仕途正猛。所以，水利施工企业一定要把握好这种形势机遇，发展技术革命，并且能够延伸技术创新途径，深入水利高校进行校企合作，一致推动我国水利施工技术的优化发展。

3.2要重视水利人才的培养和引进

人才是进行科技创新的重点，所以，在倡导技术创新期间，要足够重视对水利人才的培养。当前水利施工团队中新生力量不足，以往的骨干力量又缺乏必要的创新，因此不仅要大力引进新型人才，还要引导骨干技术人员积极创新。既要带动新型人才的技术创新活力，还要充分利用骨干人员具备的施工经验，充分协调两者的优势特点，互相促进，推动水利技术的优化创新。

3.3健全企业管理制度

水利技术的优化更新，对企业经济社会效益有重要关系，但是管理机制也一样重要，为水利技术创新优化提供必要条件。当前我国很多水利企业内部机制不健全，科学完善的施工质量监管体系不足。在市场形势下，水利施工企业承受着巨大的市场压力，唯有全面开展水务体制调整、水管体制优化、水利投融资体制优化等，才能确保水利施工项目质量水平的达标，增强市场竞争力。

四、总结

总的来说，在社会经济的优化发展下，水利工程有了一定程度的发展，导流施工技术在水利工程中的不断推行使用，对工程施工质量、成本支出、工期进度有重要影响。所以，施工方要结合具体情况，制定合理完善的导流施工技术操作方案，保证水利工程的施工质量，实现水利工程的社会与经济效益的协调，确保水利工程的正常运行并达到一定的使用周期。

参考文献：

[1] 曾超群.简述水利工程施工中导流施工技术的应用[J].低碳世界，2014（8）：106-107.

[2] 李雪松.浅谈水利工程施工中导流施工技术的应用[J].黑龙江科技信息，2013（28）：261.

[3] 许朝会，孙凡永.浅谈水利工程施工中导流施工技术的应用[J].河南水利与南水北调，2015（10）.

[4] 任小朝.浅析水利水电工程建设对生态环境的影响分析[J].科技与企业，2013（20）：169.

论文作者:李春才

论文发表刊物:《基层建设》2017年第10期

论文发表时间:2017/7/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46272112b5a272001e64b19c.html