# 暖通空调节能方法及措施的研究分析论文_么军胜

辽宁北方建筑设计院有限责任公司 辽宁 沈阳 110000

【摘 要】在对暖通空调行业的研究发现，在现有空调系统中采用的节能措施最大可以节能50% 以上。对节能技术的推广运用，不仅能耗可以有效的降低，而且环境污染情况也得到了改善，对自然资源进行了有效的保护，对社会和自然具有双重意义，推动了经济的振兴，也是社会发展的必然趋势。本文首先简述了暖通空调的设计原则，对暖通空调的节能方法和措施进行了研究分析。

【关键词】暖通空调；设计原则；节能方法；措施

暖通空调系统的节能不仅关系到人们的冷暖、健康、安全、工作效果，还关系到能源安全、资源消耗和环境污染，是关系国计民生的重要行业。建筑节能是解决今后能源紧缺问题的有效途径之一。对暖通节能空调的设计是空调节能和建筑节能的基础。对暖通空调设计的研究，不仅可以降低能源消耗，能源有效保护，改善环境，而且经济效益得到提高，对经济的可持续发展起到推动作用。因此，根据空调的设计原则，结合实际情况，制定合理的、有效的暖通空调设计方案，不仅提高能源的有效利用，而且促进经济的可持续发展。

一、暖通节能空调的设计原则

1、满足日常生活环境要求

保持人体舒适的主要因素是舒适环境，但是，日常生活中的光线、声音和色彩也是影响舒适不可忽略的因素，比如：在人们居住的室内环境中，要以暖色调为主，这样不仅使室内温度得到了相对降低，而且起到节能目的。

2、节能

暖通空调最最基本的原则就是节能，在节能设计过程中，热舒适指标是实际应用的指导。对于热舒适指标的影响因素主要是：温度、空气湿度、风速、劳动强度以及辐射温度。对上述因素进行合适比例的探索和组合，对舒适和节能进行现实协调。并且对建筑物的导热性进行适当的围护，对室外的气候变化进行应对，保证室内的舒适性。此外，在设计管路系统时需要简化，耗材量得到了减少，节约了投资。

3、正确处理整体与局部关系

在现实生活中，我们生活在集体中，通过采取集体供暖的措施，不仅能源消耗得到了降低，而且能源的利用率得到了提高。为了满足个人的不同需求，需要采取以下两个措施：（1）在对暖通设计时，要保证独立的控制每一个房间内的温度；（2）对热量进行分户、分室的分摊。

4、控制室内空气品质

通风量大是暖通节能空调的设计趋势，解决空气质量是最重要的问题。因此，对室内气流进行合理的排风、进气，对室内空气质量进行提高，不仅保障了室内空气质量，而且达到了节能目的。

二、暖通空调的节能方法和措施

1、改善建筑围护结构

暖通空调系统在维护结构中的空调负荷占有一定比例，围护结构综合传热系数直接受围护结构保温性能的影响，同时也是改变空调的负荷。所以，在最新发表的建筑节能设计标准和规范文件中，暖通空调的保温性能是在规定中首先提出的需要解决的问题。为了减少围护结构的冷热负荷，可以通过增加屋顶、墙体的保温性能来实现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如：最新型的墙体具有技能效果，有利于减轻建筑物的负荷，这种墙体的导热系数是传统墙体节能的一倍还多。权威机构对楼房围护结构的热工测试中，根据结果显示，门窗对室内热量的损耗在40% ～ 50% 之间，因此，必须做好门窗的密封性和保温节能措施。

2、加强冷热回收利用增大能源的利用

当今社会，回收利用空调的冷热受到广泛关注和推广。例如，夏天时，卫生热水的利用，全热回收器在空调中的应用。种种措施都使得能量回收利用率增加。目前，把系统内多余的能量转移到需求部位已经成为空调节能的一种新趋势全热交换器提高了能源利用率，可以达到75% ～ 80% 之间。在空调系统中，还可以运用能量回收设备，例如：回收环路等换热器。统计数据显示，热泵系统回收最常用，可以回收110℃以下的能量，约供热、采暖材料可以通过充分利用低温热源和自然环境的方式，这种节能技术是一种新型的并且高效。如果热泵和回收设备联合运用，与单一设备相比，其节能效果更好。

3、减少空调新风量的影响

新风是非常关键的节能部分，若风量太大，便会使负荷和电耗增多；风量太小，便会影响周围环境质量。所以，为了便于节能，必须要做好新风比例和送风温度的调整。例如：在春秋过渡季节，对空调室不需要供热或者供冷，因此，可以采用全新风。冬天、夏天时就应该控制室外新风量，使其尽量小。

4、采用变频技术降低能耗

选择合理的空调方式可以有效降低能耗。近年来，变频空调得到了风速发展，此空调不仅节能而且提供室内的舒适性好，在日本的空调卖场中，变频空调的销量占总量的将近90%。依据日本相关标准，变频空调在大部分季节都要比一般空调更节能，若在冷负荷相同时比较，变频空调的节能比定频空调高34%，所以，变频空调将是未来空调发展的方向，具有突出的节能效果。变频技术在中央空调中的应用，主要体现在两个方面：（1）采用变速风机及变速泵取代原来的调节阀，使耗能减少，效率提高；（2）利用变流量方法，使水流量依据空调的负荷进行改变，实现节能。

5、空调系统设计负荷的合理计算

正确地计算负荷对整个系统的设计十分重要，负荷算大了会导致投资运行费用增大，耗能增大，算小了则不能满足功能要求，负荷直接决定空调系统设备和容量的大小。目前我国普遍在负荷计算上结果偏大，通过采取合理降低室内给定值标准与适当的减少新风量的方法，可以消除不必要的损耗，节约能源。

6、热源温度的控制

外网及热源必须采取相应的控制手段，是由于供暖用户在室内多采取温控措施及室外气温的变化，使系统热负荷的动态的变数，例如热水网路采取相应的质量流量调节或质量调节方式及气候补偿方式等。目前，许多地方采用根据室外温度自动调供水温度的方法。

7、降低输送过程中能耗

现如今选用保温性能好的新型保温材料对管道进行处理有利于节能。对供暖系统进行全面的水力平衡调试，改善供暖质量主要利用计算机。采用以平衡阀及其专用智能仪表为核心的管网水力平衡技术，实现管网流量的合理分配，提高输送能量的效率。在满足空调精度、人体舒适度和工艺要求的前提下，通过提高供回水温差、选用低流速、输送效率高的载能介质和效率高、部分负荷特性好的动力设备，可以减少输送过程的能耗，从而提高输送效率。

三、结束语

当前低碳概念越来越受到人们的重视，建设节约型社会口号的提出，体现了我国对环境污染的重视。城市房屋的建设和城镇化的快速发展步伐，使得建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大，给建筑能耗带来了巨大的压力。而目前我国建筑能耗水平不允许按照城市建设和城市化的节奏增长，建筑节能势在必行。这不仅具有巨大的经济和环保意义，同时也有国防战略意义。因此，对于暖通空调的设计人员对空调系统的节能设计也越来越重视，并且在设计过程中，采取了一系列措施和技术，在一定合理的范围内，尽可能的提高能源的利用率，避免能源的不必要浪费，促进能源在各个环节的运用。因地制宜的节约能源，根据不同的自然环境，采取不同的节能措施。

参考文献：

[1]曾志坚.暖通空调系统的节能问题分析[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2009（6）.

[2]范东林.新时期暖通空调系统节能设计研究[J].建筑与文化（学术版），2013（6）.

[3]吕立锋.暖通空调系统节能途径及未来的设计方向[J].中国新技术新产品，2010（23）.

论文作者:么军胜

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第5期

论文发表时间:2016/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/465c8e9197ea396a7e3ec4b4.html