# 预制装配式住宅现场施工探究论文_,闫瑞

摘要：进入新时期以来，随着我国建筑行业的不断进步与发展，预制装配式住宅在建筑工程施工中应用的优势也充分显露出来。在住宅工程建设中，充分使用预制装配式住宅能够有效地提高建筑施工质量，缩短施工周期，节约施工成本，实现环境保护的目的，所以，必须要深入地研究预制装配式住宅现场施工。

关键词：装配式施工；住宅；工程；现场施工

1预制装配式住宅概述

预制装配式住宅指的就是在工程施工的过程中，在工厂中完成部分或者全部的施工构建的预制，而后将预制完成的施工构件运送到施工现场中，在施工现场将各种构件组装在一起，从而形成建筑整体，这就叫做预制装配式建筑。一般情况下，在工厂完成构件的预制后，进行组装，再由专门的运输工具，按照要求将构件运送到施工现场。再施工现场中，需要提前预留出对应的孔隙和钢筋安装的位置，这样就能够更加方便地进行构件的组装，在完成组装后，进行混凝土浇筑即可，最后将多个单独的构件进行组合，使其能够形成一个完整的建筑整体。通过预制装配式住宅，不仅能够提高施工的效率，而且也能够有效地提升施工质量，以此促进施工企业与建筑行业的稳定发展。

2预制装配式施优点

2.1节约施工资源

传统的住宅建筑施工，通常采用水泥浇筑的方式进行施工，在浇筑住宅外墙时，需要搭建好墙体中已有的钢筋结构模板，从而浪费了木材资源，主要就是因为木板虽然可以满足搭建模板的相关要求，但是这种模板的可回收率比较低，而且非常容易受到潮湿等因素的影响，导致其失去原有的使用价值。而预制装配式施工技术，在工厂内就能够完成构件的生产，也可以根据要求进行批量生产，按照优质的模具完成生产，不仅可以提高模版的质量，而且也能够反复使用模具，这样一来就可以有效地降低模具的生产成本，实现节约施工资源的目的。同时，在工厂中生产预制构件时，也可以全面实现机械化作业，从而有效地提高生产效率，降低人力资源的投入，这样也能够实现节约资源的目的。

2.2缩短施工周期

传统的住宅工程施工，基本上都是从地基开始，而后向上进行叠加建设。只有完成下面一层施工后，才能进行上一层的施工，对施工顺序有非常严格的要求。预制装配式施工技术可以将建筑的整体进行模块化处理，将多个模块放置于不同的生产车间，使其能够同时进行生产，这样一来就节省了生产的时间，而后在进行安装时，只需要将各个构件进行组装即可，因此，可以将构件与框架的处理同时进行，从而有效地缩短施工周期。

2.3节约施工成本

建筑工程施工包含多方面的内容，如水、电、人员安排、施工材料以及运输等，无论哪一个施工环节，都需要通过大量的资金进行支撑与维持，总体计算下来，一项建筑施工工程的预算数据非常巨大。所以，在施工过程中，成本的管理也是非常重要的。通过预制装配式技术能够为成本管理提供更加便利的条件。随着环境污染问题的逐渐扩大，人们已经认识到了环境保护的重要性。在施工现场，为了能够避免粉尘污染，施工车辆驶出施工现场时，需要对整个车辆进行清洁，这一项工作需要由专员执行，这样不仅增加了人力资源的投入，而且也会过度消耗水资源，需要大量的资金支持。而采用预制装配式技术，能够有效地降低施工现场车辆的使用量，进而节省开支，节约水资源。另一方面，因为施工车辆使用量的降低，也会在一定程度上降低运输费用方面的投入，从而有效地控制施工成本。

3预制装配式住宅现场施工探究

3.1外墙施工技术

在住宅工程建筑中，应用装配式施工技术对装配式PC板的使用提出了非常严格的标准。设计施工方案时，需要对水平的标高参数和水准的标高参数进行统一规范。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际施工时，施工人员必须要按照已经规定好的标高参数进行施工，在住宅建筑的楼面中粘贴密封条或者是PE棒，测量人员也要熟练地使用水平仪，准确地测量出装配式PC板具有的水平线，在其符合施工规范后，再慢慢地放下装配式PC板，以此维持装配式PC板的稳定性，同时，应该利用经纬仪作为辅助支撑，维持装配式PC板的垂直度，最后完成其他配件的固定处理。完成装配式PC板安装后，在特定的时间内，施工人员应使用密封条或PE棒对装配式PC板之间的缝隙进行密封处理，完成二次封堵。同时，也可以利用干性无收缩的防水砂浆进行室内封堵，使用硅酮密封胶进行室外施工。

3.2预制构件的吊装

预制构件主要有2个系统，分别为湿式系统和干式系统，2种系统再吊装中也有明显的差异。对于干式系统来说，其应该先放样，再进行预制构件的吊装，而后灌筑楼板间，在所有结构均完成施工后，最后进行外墙的吊装。对于湿式系统的吊装来说，应该是先进行放样，而后吊装预制构件，完成构件的吊装后进行机电设备的配置，最后进行楼板的混凝土灌注。

3.3预制构件的安装

在安装预制构件时，涉及非常多的工艺，机械式连接和现浇式连接是经常应用在施工工程中的施工工艺。如果连接的位置比较狭窄，则应该使用现浇式的连接方式进行连接，但是这种连接方式对混凝土的铸模往往有比较高的要求，必须要确保其能够达到规范的水平才能够确保脱模工作的顺利完成。而对于机械式连接来说，其往往具有比较高的强度，也不会产生收缩性，可以确保构件和构件之间的连接更加稳定，但是这种连接方式在使用时，对钢筋的强度有比较高的要求。

3.4预制装配式住宅施工中质量控制

为了避免预制装配式住宅在运输或者吊装的过程中发生破损、弯折等情况，应该在运输和吊装的过程中采用辅助工具，如L形吊具等，这样就能够降低预制装配式构件所受到的拉力与冲击力，避免发生弯折、破损的情况，同时，也可以根据实际情况，按照尺寸规格制作合适的塑料质护角或者是橡胶质的护角，从而实现保护构件的目的。为了避免叠合板在吊装时发生断裂的情况，在叠合板吊装前，设计单位与施工单位需要进行密切的交流与沟通，根据实际施工状况，重新设计叠合板的构造与性能，并合理地控制叠合板的跨度。此外，应合理地加大对位孔径，因为预制钢筋与施工现场钢筋的连接属于预制装配式住宅施工中的难点和重点，为了能够确保预制钢筋构件定位的精准性，应合理地加大孔径，以此提高施工效率。

3.5预制装配式住宅施工中安全控制

第一，强预制构件安全管理。预制构件是预制装配式住宅现场施工的主要材料，也是现场施工安全风险影响的主要要素，因此在现场施工的安全风险管理中需要加强预制构件的管理。预制构件体积庞大、质量较重，装运、拼接中均容易影响的构件质量，进而影响到的建筑质量。在预制装配式住宅现场施工中可加强构件管理，根据构件的体积、种类形状等选择合适的运输方式及运输工具，并做好防护工作，减少装运过程的风险。同时安全现场施工进度安排对于预制构件进行管理，将施工即将用的构建与后用的构建进行划分，而后对其进行遮风雨、干燥处理，降低因构建损害带来的安全风险。

第二，加强现场施工操作的安全管理。预制装配式住宅现场施工技术是安全风险管理的重要内容，加强对施工现场的管理。对施工各个环节实施详细、有效的安全管理措施，对于常见的现象施工操作安全风险进行改进防控，重视现场过程用水用电安全管理，减少的触电等安全事故。在现场施工过程中，对于构建安全过程的吊装技术、施工技术、拼接技术等进行针对性管理。

参考文献

[1] 邵磊. 探究预制装配式建筑施工的质量问题及预防措施[J]. 居舍(09):24+150.

[2] 董林. 探究全预制装配式高层住宅楼的施工及质量控制[J]. 四川水泥, No.234(2):191.

[3] 陈晶晶. 预制装配式（PC）建筑施工要点研究论述[J]. 工程技术：文摘版, 000(004):P.82-82.

[4] 朱广绪. 预制装配式建筑在高层住宅工程中的应用与探讨[J]. 安徽建筑(05):282-285+350.

论文作者:,闫瑞

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/465caefc9e2cdaa2da87b740.html