# 深圳市龙华区游泳池水质卫生监测结果分析论文_庄宏沛

深圳市龙华区卫生监督所，深圳龙华，518109

【摘要】 目的：了解2017年深圳市龙华区游泳场所水质卫生状况和游泳场所卫生管理制度的落实情况，为改进游泳池水质和卫生监管中存在的问题提供科学依据。方法：深圳市龙华区卫生监督所对辖区内63家游泳场所卫生管理制度落实情况进行监督，并采集游泳池水样155份，浸脚池水样63份进行水质检测分析。结果：深圳市龙华区游泳池场所水质总体合格率为98.41%。水质检测项目中，游离性余氯和浸脚池余氯出现不合格的情况，合格率分别为98.71%和98.41%；各游泳场馆卫生管理制度落实情况合格率在90%以上。结论：深圳市龙华区游泳场所总体卫生状况较好，但卫生监督部门要加强游泳池水游离性余氯和浸脚池余氯的监测，监督游泳场所经营者落实好卫生管理制度，为游泳者提供安全的游泳环境。

【关键词】游泳池;水质;监测;卫生管理制度

随着经济的不断发展和人们的生活水平不断提高，游泳逐渐成为人们休闲、娱乐和锻炼身体的运动方式，因此游泳场所水质卫生对游泳者健康有较大影响[1]。同时游泳场所卫生管理工作落实不规范，也易使游泳池水质卫生质量达不到国家标准，引起传染病传播等公共卫生事件的发生，危害游泳者和广大群众的健康[2]。为保证游泳池水质卫生，防止传染病的暴发，保护游泳者的身体健康，2017年对深圳市龙华区63家游泳场所水质进行检测和卫生管理制度落实情况进行监督。

1 对象和方法

1.1 对象 深圳市龙华区卫生监督所对辖区内63家游泳场所进行监督抽检工作。将采集到的游泳池水样送至龙华区疾病预防控制中心进行水质检测，并对游泳场所公共卫生管理制度落实情况进行检查，检查内容包括游泳场所公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告情况，从业人员健康证及卫生知识培训证持有情况等（见表1）。

1.2 采样方法 按照《公共场所卫生监测技术规范》（GB/T 17220-1998）的规定，根据泳池面积大小，采用对角线布点，在水面下30cm，距离泳池壁50cm处进行采样。

1.3检测和评价方法 按照《公共场所卫生标准检验方法》（GB/T 18024-2000）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）的要求进行检测。检测项目包括细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、游离性余氯、PH值和浸脚池余氯。依据《游泳场所卫生标准》（GB 9667-1996）的规定进行评价，检测结果中有1 项不符合标准要求即为不合格。

1.4 统计分析方法 采用SPSS20.0进行数据处理、统计分析。

2 结果

2.1 各游泳场所合格情况

此次抽检的63家游泳场所中，细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、游离性余氯、PH值和浸脚池余氯7项指标全部合格的单位62家，合格率为98.41%。仅有1家游泳池检出游离性余氯和浸脚池余氯不合格（见表2）。

2.3 游泳场所卫生管理制度落实情况

对龙华区游泳场所卫生管理制度落实情况进行检查发现，63家游泳场所中，有5家出现卫生管理制度落实不到位的情况，问题主要出现在未能设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员、未按规定建立完整的卫生管理档案、从业人员未取得有效健康合格证明和未按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告这4方面（见表4）。

*单项全部合格的判定为合格单位，有一项不合格判定为不合格单位

3 讨论

3.1 游泳池水质情况

游泳场所水质卫生质量直接影响到游泳者的身体健康，由于游泳池水质卫生状况不佳而引发传染病传播时有发生。对深圳市龙华区63 家游泳场所水质卫生检测结果分析发现，游泳池水全部指标合格率较高，高达98.41%，仅有1家游泳池检测出游离性余氯和浸脚池余氯不合格。游离性余氯和浸脚池余氯是游泳池水质卫生监测的重要指标[3]。游泳池水游离性余氯不合格的原因主要是游离性余氯含量不稳定。游离性余氯浓度过高时具有较强的氧化性，会对眼睛和皮肤等部位造成损伤，同时其衍生物如三氯甲烷、四氯甲烷等致癌致突变产物，也会对人体健康造成危害 [4-5]。若游离性余氯含量过低，达不到消毒效果，会导致池水微生物指标超标，同样会对人体的健康造成危害。WHO 规定消毒剂余量在达到满意消毒效果的前提下，游离性余氯应该尽量保持最低[6]。因此，游泳场所工作人员必须要严格按照国家标准规定投加氯制剂，严格控制游泳池池水游离性余氯的含量，在预防传染病传播的同时，也要注意游离余氯过高或过低对游泳者身体的损害。

浸脚池是对游泳者脚部进行消毒重要措施，目的是为了防止脚部携带致病微生物进入游泳池。游泳场所卫生标准规定浸脚消毒池水余氯含量应保持在5~10mg/L。此次抽检发现1家游泳池浸脚池余氯不合格，主要是因为余氯含量较低而达不到卫生标准。其原因可能是浸脚池水余氯是人工投放，游泳池工作人员未能熟练掌握好投药量和水的比例，并且夏季气温较高、游泳人数较多，导致余氯量下降较快等。

3.2 游泳场所卫生管理制度落实情况

卫生监督部门以《公共场所卫生管理条例》和《公共场所卫生管理条例实施细则》为依据，主要针对游泳场所的卫生许可证、卫生管理制度及档案、从业人员健康证和培训证以及泳池水质消毒情况等进行监督检查。针对深圳市龙华区63家游泳场所卫生管理制度落实情况的检查发现，有5家游泳场所卫生管理制度落实不到位。卫生监督部门应对不合格的游泳场所下达卫生监督意见书和责令整改通知书，并对其进行指导在限期内对不合格的问题进行改正，如果不配合整改，对其进行行政处罚。

综上所述，深圳市龙华区游泳场所总体卫生状况较好，但游泳场所水质卫生质量直接关系到游泳者的身体健康，不容忽视。因此，要继续加强对游泳场所的卫生监督工作，发现不合格的单位要求其进行整改。根据游泳场所水质抽检结果和卫生管理制度落实情况提示卫生监督部门下一步的监管重点应落实到：（1）要求各泳池做好游离性余氯定期检测工作，设置具有专业知识的负责人，及时调整池水余氯含量，并定期更换池水使其达到卫生标准。加强对浸脚池的管理，保持余氯含量符合国家卫生标准，游泳人数较多的时候，可以根据实际情况缩短换水时间，已达到消毒的效果。（2）对游泳场所从业人员和经营管理者进行卫生知识培训和技术指导，提高其卫生意识，加强对卫生管理制度落实不到位的游泳池的监督检查频次，直至卫生问题改正落实到位。（3）加强对游泳者进行卫生知识宣传教育，提高个人卫生素质，在游泳场所内粘贴警告标识，提醒游泳者注意个人不良行为，防止水质受到污染。当客流量大的时候要加大循环补水量。

参考文献

[1] 牟敬锋,严宙宁. 深圳市南山区2010-2012年游泳池水质卫生状况分析[J]. 华南预防医学,2013,39 (1):89-91.

[2] 张云,王芮,朱学军,等. 北京市朝阳区游泳池卫生状况分析[J].中国卫生监督杂志,2016,23(4):345-350.

[3] 刘雪莹,郭强. 2014年北京市海淀区游泳场所水质卫生状况调查[J].首都公共卫生,2015,9(2):69-71.

[4] 黄晓凤,梁和平,甄国新,等. 游泳池水与人体健康[J].微量元素与健康研究,2008, 1(25):52.

[5] 朱小娟,李江华,仇银燕. 游泳池水消毒副产物的研究与控制[J].给水排水，2010,36(7):158-163.

[6] 梁晓军,张建新. 我国游泳池水质卫生标准现状及存在问题探讨[J].江苏预防医学,2014,25(3):81-82.

论文作者:庄宏沛

论文发表刊物:《医师在线》2017年8月上第15期

论文发表时间:2017/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46872f199409a63a15178a96.html