# 火电厂锅炉检修特点及安全管理分析马振东论文_马振东

摘要：我国电力行业自改革开放发展至今已经取得了非常不错的成就，其成果得到了世界领域的高度认可。受到燃煤等火力发电能源的特性影响，火电厂中会出现很多粉尘，这些长年累月堆积下来的粉尘会对锅炉设备的管道以及主体造成不利影响，导致锅炉设备产生一系列故障。与其他设备检修不同，为保证锅炉的顺利运行，在锅炉检修前只有先了解火电厂锅炉运行特点与要求，才能保证检修质量。另外，还要充分重视锅炉检修过程中存在的安全隐患。

关键词：火电厂；锅炉检修特点；安全管理

引言

电，是我国基础建设中非常重要的组成部分，也是人们生产生活必不可少的最重要基础能源，最近几年发展非常迅速。锅炉是火电厂的重要组成部分，锅炉运行是否安全可靠，直接影响电力生产效率，关系到火电厂的经济效益。

1火电厂锅炉检修特点

1.难度较大，在科学技术不断发展的今天，现代火电厂锅炉设计更加精密，各系统管道布置更加复杂，极大地提高了火电厂发电能效，充分满足了较大的发电需求，在这种情况下，火电厂锅炉检修工作的难度也变得越来越高。具体来说，锅炉管道规格存在差异，同时外侧需要覆盖保温材料，凭肉眼很难观察到里面的情况，加上管道数量较多，检修人员需要逐一对管道进行检查，整个过程功耗大、耗时久，检查及检修难度较大。除了锅炉管道问题外，在锅炉主体方面，因为火电厂环境比较复杂，很多因素都会导致锅炉发生故障的概率增大，且类型较多，使检修工作变得繁琐、困难。2.缺乏核心检修技术，一旦锅炉发生重大故障，火电厂检修工作人员由于缺乏相应的核心检修技术，只能将故障部件拆卸后通过返厂修理、临时调配等方式进行处理。由于火电厂锅炉故障问题不能及时得到解决，同时厂家修理效率较慢，严重影响发电效率和发电效益。3.安全事故发生概率大，首先，火电厂作为电力生产单位，存在一定的安全隐患，且火电厂锅炉以及附属设备大多为高、低压电气设备，因此出现电力安全事故的概率较大。特别是在锅炉检修过程中，难免需要拆卸设备，如果稍有不慎就可能出现安全事故。其次，锅炉的主要功能是燃烧与换热，相连管道主要功能是传输水蒸气，导致锅炉以及管道的温度较高，人员在检修过程中可能出现烫伤等安全事故。

2火电厂锅炉的安全管理

2.1强化日常监督

火电厂为周边区域提供电力资源，人们对于电力的依赖性强，要先保证锅炉可靠运行，就必须强化日常监督。例如：锅炉运行中，工作人员应监测运行参数是否合理，听内部元件有无异常声响，定期完成保养和维护作业，避免锅炉带病运行。结合历史运行数据，总结常见的故障和原因，编制应急处理预案，以便发生故障后及时处理，减少对电力生产的影响。

2.2锅炉温度异常措施

对锅炉温度异常的维护主要有3个方面。首先，当锅炉温度异常时，要对锅炉汽水分离器出口进行检测，控制给水量，等到稳定后再对故障设备进行调整，以免升降负荷太快。其次，再热器温度异常时，要根据导致其温度异常的原因来进行维护。如果是减温水导致的，需要立即切除自动控制；如果是烟气挡板导致的，需要将烟气挡板的运行模式做出调整，进行人工干预，同时也可以降低减温水的温度。最后，当过热器温度异常时，要根据其发生异常的原因来进行维护。如果是由于MCS造成煤水二者的比例失衡，就需要立即调整其比例，控制过热器的温度处于稳定状态；如果是炉膛吹灰造成的异常，需要立即停止吹灰，直到温度恢复正常再继续进行操作；如果给水泵出现扰动、跳闸、跳磨，就需要对设备进行人工干预。

2.3重视技术监督管理，巩固锅炉安全基础

汽水系统作为当前锅炉运行的重要组成部分，与锅炉安全性具有密切联系，所以在安全管理工作中需要有效监管汽水系统。汽水系统容易出现管阀爆破问题，导致内部的高温高压介质泄漏，对周边设备以及工作人员产生极大的安全威胁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为避免这一问题，锅炉检修工作人员应当定期对汽水系统进行技术检测，采用焊接管控、无损检测等方式了解其是否存在问题，一经发现必须第一时间处理。

2.4火电厂锅炉安全阀

火电厂锅炉安全阀运行控制与故障预防，要遵循全面控制的控制理念，对造成安全阀渗漏的原因进行综合的分析：①要加强对安全阀的密封性的运行控制与检测，通过液体检测、声音检测、生物介质检测等方式，定期对安全阀的密封状态进行检测，注意观察密封面的颜色、状态，及时清理密封面上落入的杂质，尤其要注意清理密封面表面的油污和粉尘；②要注意观察密封面的完整程度，对新引进、安装的锅炉的密封面材料，进行严格细致的检测，并定期对密封面进行检修，及时修复密封面的细小裂缝和坑洞，及时更换无法修复的密封面，避免由于密封不严造成的泄露事故；③在引进、安装锅炉的过程中，要严格检察安全阀装置的各个零部件尺寸、数量，保障安全阀的合理装配，对准安全阀阀芯与外部基座的位置，安装后及时对阀芯周边的间隙进行检测，及时找平；④安全阀与其他部件的结合点与结合面的螺栓要拧紧，锅炉安全控制人员要定期对安全阀的螺栓进行复检，避免锅炉使用中的震荡、应力造成螺栓松动，导致安全阀松脱，造成泄露。定期对安全阀的密封垫进行检测，通过颜色、手感、位置等判断方式，将产生凹陷、划痕、坑包、的密封垫及时从安全阀中撤掉，更换新的密封垫。及时对安全阀表面与结合部位的突出部分，进行细化打磨，避免安全阀与其他部位的结合面存在高度差。

2.5强化业务技能培训，提升员工综合素质

现代火电厂锅炉设备相对先进，其结构精密度越来越高，只是依靠人工无法深度了解锅炉设备存在的问题及隐患。为了保证锅炉检修工作的质量，火力发电厂要大力引进先进的检修设备，同时提高检修工作人员的业务技能水平，增强其设备操作能力，实现对锅炉的深度检修。为了提升检修工作人员的业务技能水平，火电厂应组织相关人员进修学习，并围绕锅炉设备原理，阐述其故障机制、机件类型、检修方法和技巧等定期开展培训，最终落实到锅炉运行安全的保障工作中。

2.6创新检修方法

目前工作人员对锅炉进行检修时，普遍将理论知识和以往经验相结合，首先判断故障的部位，然后分析引起故障的可能原因，最后逐一排除即可针对性处理。随着科学技术的进步，锅炉检修也应该创新方法，其一将RCR法、ICR法、DPMR法、AR法等相结合，提高检修工作的全面性；其二可以利用信息技术，例如锅炉信息管理系统，监测锅炉的运行，在故障发生时报警，并提供维护意见。

结语

火电厂锅炉具有较高的故障率与较多的安全隐患，一旦出现异常，应当尽快检修，并保障检修的质量。当前锅炉检修工作中存在的各类问题导致锅炉检修质量不佳，对此应当重视并了解其中的原因，探讨改进的方向，同时围绕安全原则，建立安全管理对策，提高锅炉检修工作的安全性，保证锅炉的安全稳定运行。

参考文献

[1]鲁鑫.发电厂锅炉检修中注意的问题及维护对策[J].科技创新与应用，2017（11）：120-121.

[2]张珂.热电厂锅炉检修特点及其安全管理问题研究[J].中国高新技术企业，2017（12）：109-110.

[3]马洋.发电厂锅炉设备检修中注意问题及对策[J].工业，2016（31）：155.

[4]钟世鹏.火电厂锅炉辅机设备检修故障及排除对策[J].建筑工程技术与设计，2019(2)：2333.

[5]杨翔.火电厂锅炉检修新方法与维护措施探讨[J].建筑工程技术与设计，2019(12)：3385.

[6]孙利强，樊文明.火电厂锅炉管道受热面腐蚀速度在线检测装置的研制及应用[J].内蒙古电力技术，2019，1：1~5.

论文作者:马振东

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/469b552484c96fb1019db7b9.html