# 浅谈房屋建筑施工及工程节能技术管理措施论文_贾若尘

贾若尘

保定市城乡建筑设计研究院 河北保定 071000

摘要：建筑节能工程是指基于节能标准、材料设备与工艺技术进行建筑物的规划设计、新建改造。我国在2018年统计各行业对能源的消耗中显示：建筑业约占全国总能耗的30%，预计2030年会增加到40%。随着发展，建筑业需要更大的施工以及运行能源，根据建设部提供的数据显示：中国有400亿m2建筑，有95%为高耗能建筑，所以节能是现在建筑业的一个新亮点，开展节能设计，使用节能材料，发展节能措施是当今建筑业发展的并经之路，但是由于节能标准等缺乏法律法规条文，节能造价较高，变更较多，质量仍存在隐患，致使节能设计和建造遇到瓶颈，发展缓慢。

关键词：建筑节能；施工监理；全过程控制

引言

随着我国经济的不断发展，能源的消耗不断的增加，2018年统计数据显示建筑业能耗占全国总能耗的30%，有95%的建筑为高耗能建筑，因此建筑节能设计和建造成为现在有效降低能耗的措施之一。本文从阻碍建筑节能的工程成本、进度和质量三大目标进行分析，得到节能设计成本高、建造过程工程变更多、质量无法有效保障是制约节能设计和建造的关键因素，从而提出增加节能设计和建造的资金来源、规范施工流程、及时进行进度追踪及调整等解决措施。

1建筑节能重要性

我国社会能耗30%~50%都在建造过程中被消耗，是发达国家的三倍。由此可知，推进建筑节能相关措施的实施，提升建筑节能意识，建筑工程中耗费的能源将大大缩减，从而起到降低我国能源耗费比例，有效缓解我国能源压力的作用。此外，建筑节能也是实现我国可持续发展目标的关键性措施，将现代化建设中资源节约放在了重要位置，使经济建设与资源环境相协调，实现了良性循环目的。建筑节能既是实现我国经济长期发展的重大战略举措，也是造福当代、泽及子孙的大事。当前阶段，在我国大范围的规划建筑群体中推进节能措施的应用，能进一步节约不可再生能源，延长不可再生能源的使用期限。现代社会中，我国建筑工程耗费了大量能源，因此，在建筑工程中推进节能措施的应用，能对能源应用比例进行优化，促进我国的整体发展。

2建筑节能发展中问题的分析

首先是建筑节能工程的成本分析。建筑节能主要应用在已有建筑改造和新建建筑中，目前，已有建筑改建成本高达2.6万亿人民币，资金主要来源于政府和业主，这使当地政府的改造压力较大，资金筹措较困难。在建项目除了常规投资外，又引入一笔不小的节能设计和建造费用，这使原本巨大投资的基础上又增加了一笔投资，虽然从长远来看，投资增加会使后期使用成本降低，但是大部分开发商更关注眼前利益，并不关心后期的维护费用，并且巨大的节能投入也不会得到政府鼓励性的优惠政策，开发商投资的积极性不高。节能工程相比传统工程在材料选择、施工管理、预算控制、专家论证、与政府协调沟通等都需要较强的专业素质的人才，各方面投入都比传统工程要高。其次是建筑节能工程的进度分析。建筑节能设计是一个分阶段实施的工作过程，是分阶段、逐步深化的，所以在进度上相对传统建筑会有所差别，在施工前需要编制节能专项施工方案，施工方需要组织专家论证，在施工前需要项目的技术负责人对项目经理以及专职安全人员进行技术交底，耗时会比较长。在竣工验收时分部工程的验收也比一般的分部工程更加严格，在工期上也比传统建筑工程长。因为节能建筑在我国普遍率不高，可以参照的实例少，设计方面随时都会有变更，进度计划也随之变化。在施工过程中也会根据环境、资源配置计划等的调整对进度计划进行调整。在节能材料应用的工程中进度偏差随时都会发生，管理者需要随时监督施工进度，一旦出现偏差必须及时的分析发生偏差的原因，及时采取措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑节能工程施工质量监理控制的具体要点探讨

3.1事前控制要点

建筑节能工程施工质量监理控制的具体要点之一是事前控制要点。①图纸审查层面，监理方应注重检查图纸的内容、图签与人员签名等是否齐全，确保技术图纸符合相关技术规范，并注重基于节能标准进行设计变更的控制，强化设计变更审核力度。②施工资质审查层面，监理人员需严格审查总包单位、分包方等单位的企业承揽资质，保障工程具备安全生产许可证等证明文件，并针对施工员、质量员等工作人员的上岗证进行逐一校对，确保相关人员持证上岗。③施工组织设计审查层面，监理方应针对建筑节能工程的施工专项方案进行严格审查，依照规范标准核验施工专项方案是否符合工程质量要求，待审查合格后经由总监理工程师进行签字确认，方可依据施工专项施工方案组织开展具体施工。④监理规划与实施细则的编制，依据《中华人民共和国节约能源法》、《福建省建筑节能工程施工质量验收规程》（DBJ／T13-83-2013）等法规编制建筑节能监理规划与实施细则，强化总监理工程师及其他监理工程师的主体参与度，保障文件编制的合理性、可行性、可操作性。

3.2细化要求节能施工

建筑节能工程施工质量监理控制的具体要点之二是细化要求节能施工。建筑工程施工虽然是区域间的局部施工，但是却作用于我国的整体规划，因此在建筑工程中，细化建筑节能要求是以小见大的节能方式，以下对其提出相关建议：第一，建筑工程总体负责人应在建筑工程施工前构建覆盖全面的建筑节能管控体系，细化节能管控层面，以我国建筑工程节能施工质量验收规范为标准，对建筑节能的实施进行充分完善；第二，建筑工程施工负责人应在建筑工程施工过程中建立完善的建筑节能监督体系，严格加强施工人员和施工技术节能力度，在最大程度上达到建筑节能目标。牢固树立建筑技能理念，以推动绿色发展为导向，深入推进建筑节能工作进程，以建筑节能理念构建绿色建筑，是加强建筑标准体系管理，为新时代建设事业发展提供有力支撑的关键路径。

3.3建筑内部水资源的循环设计

建筑节能工程施工质量监理控制的具体要点之三是建筑内部水资源的循环设计。在建筑施工过程中，往往会消耗大量的水来进行降温、清理、搅拌混凝土等操作，而水资源作为不可再生资源，需要重点关注水资源的利用情况。建筑企业需要根据建筑节能技术去设计建筑内部水资源的可循环利用系统，能够有效提高建筑设计的节能环保性。在实际的建筑工程设计中，建筑设计师需要综合分析建筑物的结构特征，结合建筑物的设计功能，对建筑物内部铺设的水管进行合理性设计，例如，在建筑设计中，将水管进行分层铺设，然后通过总管道将其连接，建立水资源循环系统，提高建筑施工的节能性；在实际应用中，在建筑顶部布置雨水收集管道系统，充分的收集和利用雨水，并将其用作绿化种植；在日常生活中，居民也可将厨房用水进行收集，然后通过制定输水管道运输到水资源循环系统中，进行综合性处理，实现建筑内部水资源的循环利用。

结语

总之，建筑业的发展必然离不开建筑节能，我国的城市化也在不断的提高，人们对节能的意识也发生了巨大的改变，在节能中存在的问题也并非不能解决，在政府、业主、使用者的共同努力下，节能的问题都会一一解决。地球是我们赖以生存的环境，建筑业对环境的破坏、对能源的消耗都随时威胁着我们。所以，在建筑方面进行节能对于能源和环境的保护都是有非常重大的意义，实行节能措施是非常的重要。

参考文献

［1］陈淑青．绿色节能技术在建筑工程施工中应用分析［J］．建材与装饰，2016，6:15～16.

［2］周迎．建筑节能绿色环保技术的应用现状及其发展［J］．科技与创新，2016，8:29，31.

论文作者:贾若尘

论文发表刊物:《防护工程》2019年19期

论文发表时间:2020/2/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46c127c4c9e9f98a8a118184.html