# 绿色节能角度下的建筑给排水设计论文_张茹茹

我国经济在快速发展，同时也推动了建筑业的发展，在建筑业发展中需要用掉许多水资源，对于节水问题人们应该提高重视度，如今绿色节能理念随着社会的发展逐渐被人们所关注，将绿色节能理念运用到建筑给排水设计中也是一个不错的选择，在建筑给排水设计中运用绿色节能技术就是为了达到节水的目的，为了促进社会的可持续发展，必须重视绿色节能下的建筑给排水设计，不断进行研究，减少水资源浪费的问题。

一、建筑给排水资源浪费现状

（一）超压出流原因

在建筑给排水资源浪费现象中，超压出流是造成浪费现象的一个原因，超压出流是在给水配件前，其流出水龙头的压力远远小于静水压力，也就是额定水流量是有一个承受力的，超压出流就是水流量远远超过这个额定的承受力，这种现象不能让水资源得到有效的利用，而且也扰乱了建筑给排水的正常运行，不利于对水量进行合理配置，使实际效益出现损失情况。超压出流现象是很不容易发现的，也容易导致使用的人对超压出流现象容易出现忽视的情况。超压出流现象发生时，由于压力比较大容易出现振动情况，这种情况不利于管道连接处保持紧固，容易破坏管道连接处的紧固性而造成水资源出现泄露情况，还有就是因为压力比较大，还会对管道的性能有不利影响，容易缩短阀门和水龙头的使用期限，容易对阀门和水龙头造成破坏，这种情况也会导致水资源的浪费。虽然在如今的建筑施工中一些单位为了节水而使用具有节水性能的水龙头，这种做法会减轻水资源浪费问题，但是如果不能对建筑给排水系统进行有效设计，超压出流的问题还是会不断出现[1]。

（二）无效冷水原因

对热水供应系统可以分为干管循环、支管循环和立管循环三种方式，这是根据不一样的循环方式进行区分的，但是在实际使用过程中，会由于无效冷水原因而造成水资源浪费，比如在公共浴池场所，在用水的时候时不会产生间断现象的，在这其中又没有有效的循环管理方式，在开始使用热水设备时，热水是不会马上就出现的，需要先流出一定数量的冷水才会流出热水，流出的冷水没有得到有效利用，从而出现水资源浪费问题。据相关研究表明，我国每年都会由于无效冷水原因会使大量水资源出现无效流失现象[2]。

（三）未合理设置和使用水表原因，阀门和管路泄漏原因

在提高水表计量的准确性调查中发现，由于选型和水表本身的问题，水表计量的准确性较差。并由于管网水质的影响，水中杂质堵塞了水表滤网的部分进水孔也是影响水表计量准确度的主要原因之一。阀门和管路也会经常出现泄漏问题，比如在公共场所、道路两旁等区域。这主要是因为有的管路没有定期进行检查，长期没有人员进行管理，发生腐蚀现象后不能采取有效措施，长时间后会出现渗水问题，还有就是阀门等设备不能达到合格标准，存在质量问题，在运行过程中就不能达到应有的效果。根据对一些地区研究的结果可以得知，出现阀门质量问题但没有采取措施进行处理的用户占全部用户的大多数，长时间后会造成巨大的水资源损失[3]。

二、绿色节能角度下的建筑给排水设计措施

（一）控制超压水流

在绿色节能角度下的建筑给排水设计过程中，要注意控制超压水流，在对超压水流进行控制时，要注意做到以下几点：第一，要严格遵守国家的相关规定，然后对建筑供水系统区域进行科学划分，对每个区域的静水压力进行科学确定，在对区域进行划分以及对不同区域的静水压力进行确定的时候，要综合考虑各种因素，比如建筑层数的多少、设备质量的好坏、外部供水压的大小以及管理维护等方面的因素。比如办公楼的静水压力要在350~450kpa之间[4]；第二，要注意选择合适的供水方法，用水箱进行供水就是很好的选择，因为水箱的水压是比较平衡的，还可以在市政管网不能发挥供水的功能时来帮助供水，能有效减轻水资源浪费问题；第三，要在水表和入户管位还没有进行安装的时候，先将减压设备安装上，一般来说，浴盆出水部件的水压应该不超过10M，不小于6M，其他部件水压就不能超过6M，所以根据这个数据可以得出，用户的入户水压要超过10M，最小水压要大于6M[5]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）有效选择热水循环方法

在对热水循环系统进行建造时，如果没有实施有效管理或在施工过程中没有采用正确的操作流程，就会容易使热水循环系统出现问题，在建筑给排水设计中没有进行有效设计也会给热水循环系统带来问题。所以在建筑给排水设计过程中，要对热水循环系统进行科学设计，减少无效冷水问题的出现，当前情况下，有干管循环方法，有立管和支管还有干管协调配合使用方法，有立管和干管配合使用方法，要对这几种方法进行科学分析，选择最适合的热水循环方法，通过研究结果我们可以得知，用干管循环方法不利于对水资源进行节约，损失的水资源比较多；用立管和支管还有干管协调配合使用的方法需要投入比较多的资金，但是取得的效果比较好，可以有效利用水资源，减少水资源的损失；用立管和干管配合使用的方法成本跟其他两种方法相比较就比较适中，在节约水资源的效果上也处在中间状态[6]。在实际施工过程中，需要考虑多方面的因素来选择热水循环方法，比如经济效益，资金限制等因素，根据实际情况选择合适的热水循环方法。

（三）严格把控水表的合理设置、使用和供水部件质量

如有的建筑物水表型号过大，当用水量较小时，水表指针基本不动。根据有关部门的统计，约有40%的水表不符合±4%的精度要求。水表计量的准确性，既能反应买卖公平问题，也关系到对漏损控制的评价和采用的对策，因此应合理计算过流量并选择相应的水表型号，以提高水表计量的准确性。在水表前安装过滤器，可以解决水中杂质堵塞了水表滤网的部分进水孔，造成水表计量不准确，并减轻水表磨损。国外在给水系统的阀门、水表、用水器具前大量使用过滤器并定期清洗。但在我国，过滤器的效用还未引起人们的足够重视，只是在少数场合应用。所以应加快过滤器的研制工作，并尽快在建筑中应用。

相关单位应该对供水部件的质量进行严格把控，在对供水部件进行购买时，要做好对供水部件的检查工作，尽量选择信誉度好的生产厂家，对于一些不符合标准的供水部件要及时实施淘汰，选择质量比较好的供水部件，提高供水部件的性能。对于政府方面来说，政府要加强对节水部件的宣传工作，根据用户的实际情况制定合理的定额水量措施，当用户使用的水量超出标准数值时，政府就要采取措施对用户的使用量进行限制，比如对于超出的部分可以进行额外的收费，让用户自觉做好水资源的节约工作，从而可以在水资源节约方面取得良好的效果。

结语：

在社会的发展过程中对于水资源的需求是不断加大的，实际上水资源已经面临着比较严峻的形势，如何做好水资源的节约工作是当前社会必须考虑的问题，随着绿色节能理念的出现，人们逐渐将绿色节能理念应用到各个领域中，在建筑行业也应用到了绿色节能理念，运用绿色节能理念对建筑给排水进行设计可以有效进行水资源节约，相关人员要充分利用绿色节能理念，会建筑给排水进行科学设计，对于建筑给排水运行中的一些问题积极进行解决，比如控制超压水流、把控供水部件质量等措施，根据实际情况设计出做优化的解决方案，提高经济效益，促进社会的可持续发展。

参考文献：

[1]严炜.绿色建筑小区中给水排水设计的节水措施[J].中国给水排水,2012,28(20):136-138.

[2]戴巍.基于绿色节能角度下的建筑给排水设计[J].科技与企业,2014, (24):91-91.

[3]张莹.基于绿色节能理念的建筑排水设计[J].商品与质量,2016, (19):319,320.

[4]王艳杰,高瑞良.基于绿色节能角度下的建筑给排水设计[J].科技风,2015,(16):177.

[5]赵慧.基于绿色节能角度下的建筑给排水设计[J].建筑工程技术与设计,2015,(22):547.

[6]刘军,向为涛.绿色建筑小区中给水排水设计的节水措施[J].房地产导刊,2013,(9):165.

论文作者:张茹茹

论文发表刊物:《基层建设》2016年35期

论文发表时间:2017/3/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46c14bf1bd58eb0b519167a7.html