# 对金属材料中钢筋试验检测的阐述论文_金迪

（江苏省特种设备安全监督检验研究院 江苏徐州221000）

摘要：伴随我国经济的飞速发展，钢筋的使用范畴也在不断拓展。在钢筋砼构造中，钢筋以及开工效率对结构质量的影响是最为关键的。本论文将着重探讨钢筋的几类常规的检测办法，力图为后期的规划和开工奠定良好的基础。

关键词：金属材料；钢筋试验；讨论

伴随中国建筑工程质量认证的规范化以及各种高层楼层、大跨度建筑、大桥、水利工程、核设施等等的迅猛发展，钢筋在建筑工程中的运用范畴正不断扩大。而钢筋试验检测对工程的质量有着极为关键的影响，是建筑工程安全运转的前提和保障。而在建筑工程施工领域日新月异的当今时代，探讨金属材料中钢筋试验检测，有着巨大的现实意义：它能够推动工程进度、管控工程质量，为企业创造收益。

一、金属材料拉伸试验注意事项

尽管试验机厂商对金属拉伸试验已熟知，然而能够将准则以及准则后的原因搞清楚的厂商很少，所以任意的试验机厂商在引导客户进行拉伸试验时，通常是从其设施的功能入手，以最为简便的模式来做完试验——例如以横梁移动来做完拉伸试验。而金属拉伸试验的注意事项如下：

（一）拉伸速率的问题

在弹性形变时段，金属的形变量极小而拉伸荷载飞速变大。此时，假如以横梁位移来进行拉伸试验，那速度的变化将让整体的弹性段被充抵。

以弹性模量是200Gpa的一半钢材为试验对象，加入标距是50毫米的原料，在弹性段内如以10mm/min的速率作拉伸试验，其现实的应力速率就是200000N/mm2S-1×10mm/min1min/60S1/50mm=666N/mm2S-1。普通的钢材屈服强度在600Mpa之下，因此耗时1S就能将样本拉伸到屈服程度。因此，在弹性段，通常都采取应力速率控制抑或负荷控制方法。塑性较理想的原料样本过弹性段之后，载荷增长较慢，而形变速度加快；因此，为了预防拉伸速度太快，通常采取应变控制抑或横梁位移控制。

（二）塑性范畴和规定强度的问题

在塑性范畴以及直至规定强度的应变速率应小于或等于0.0025/S。这里有一个重要问题，就是应力速度和应变速度的切换点的难题。最佳方案是在弹性段结束的点切换应力速度和应变速度。在切换时，应规避冲击力以及掉力产生。这也是拉伸试验中极为重要的版块。

（三）引伸计的问题

引伸计的定位和夹紧、追踪与拆卸的时间应一步到位。对钢材拉伸试验来说，假如需要求最大力下的（Agt），那引伸计需要跟踪到最大力之后再拆卸。对薄板等打断后冲击力较小的样本，引伸计能够追踪到样本折断；然而对拉力较强的样本，最佳方案是将试验机拉伸到最大力后维持横梁方位不变，等拆卸下引伸计后再将样本拉断。

一部分夹具在夹紧样本时会生成初始力。这时，必须等初始力消失后才能使用引伸计；如此，引伸计夹持的标距才是样本在自由状况下的原始标距。

二、钢筋试验检测办法的解析

（一）钢筋拉伸检测办法

钢筋拉伸检测办法是指在拉伸载荷下测试原料性能的试验办法。运用拉伸试验获得的参数就能够测算原料的弹性极限、伸长率、弹性模量、比例极限、面积减少量、拉伸强度、屈服点、屈服强度与它类的拉伸特性数据。

当温度较高时，还能获得蠕变极限数据，金属拉伸试验的流程可参考GB/T 228.1-2010准则。

（二）拉伸试验流程

1．开启计算机进入Windows界面，开启试验机。开启控制器，打开试验软件，软件开启后将主页面上的“伺服启动”图标打开，开始钢筋检测试验。

2.在试验软件中挑选种类并键入有关试验条件，保证试验控制数据准确；键入样板原始大小，包含样板直径、截面积，进行加载管控。在弹性范畴与直至上屈服强度，试验机筒夹的分离速度应尽量维持不变并在应力速率允许的范畴内。如果只测量下屈服强度，在样本平行长度的屈服阶段应变速率在0.00025Mp/s-0.0025 Mp/s，平行长度内的应变速率应尽量维持不变；假如未能直接调整该应变速率，应透过调整屈服来调整应力速率，在屈服做完前，试验机不进行管控。

假如在同样的试验中测量上屈服强度与下屈服强度，测量下屈服强度应与试验需求相吻合，在塑性范畴与直至核定强度应变速率应小于或等于0.0025/s。

3.夹持样本

首先，夹紧上夹头，调整横梁位移，等到载荷、形变、移动数据清零后，再夹紧下夹头。

4.明确夹持牢靠后，就双击试验软件中的“开始测试”。

5.测试完成后，为了测量断后伸长率，应使样本折断的部分重新组合使其轴线处在同一水平线，并采用特殊举措保证样本折断部位恰当地碰触后测试断后标距；之后，将数据键入软件中，电脑自动核算数据并存储，自动绘制图形，最后打印试验报告。

6.试验做完后，退出试验软件，关闭电脑，切断电源线。

(三)试验成果处置以及评定

1.强度：Rm=Fm/SO，Rel=Fel/SO。其中，SO为钢筋横截面积；Fm为钢筋的最大承载力；Fel为钢筋下屈服点受力；Rel为钢筋下屈服强度；Rm为钢筋抗拉强度。

2.伸长率：A=（Lu-Lo） 。其中，A为断后伸长率；Lu为断后标距；Lo为原始标距。

3．数值修约依照下面的要求实施：强度性能值修约到0.5Mpa，屈服点延伸率0.1%；它类延伸率与断后伸长率修约到0.0%、0.5%。

4.如果遭遇试验结果没有成效的情况，应补充同等数目的试验，这通常是由误操作引起的。

结束语：

总之，金属材料中的钢筋试验检测应注意的事项较多，怎样规避误操作，完成钢筋试验检测，还需要不断地摸索或创新。而假如样本刻划的标识处数据不能核算出来，就需要重做试验。因此，必须引起重视。

参考文献：

[1] 陈彦恒,张超平,朱永超等.金属材料弯曲试验压头位移与角度关系的程序编制[J].价值工程,2014,(22):25-27.

[2] 霍飞.对GB/T 228-2010《金属材料拉伸试验室温试验方法》几项力学性能试验的一些理解[J].科技视界,2013,(29):233-234.

[3] 王承忠.测量不确定度基本原理和评定方法及在材料检测中的评定实例 第七讲 材料检测结果测量不确定度的评定实例(拉伸试验结果的测量不确定度评定)[J].理化检验-物理分册,2014,50(3):209-215.

[4] 柴志华.热轧带肋钢筋拉伸性能测量不确定度评定[J].中国计量,2012,(8):90-91,98.

附图表：

论文作者:金迪

论文发表刊物:《基层建设》2015年8期

论文发表时间:2015/10/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46caf16947124b3216bf1658.html