# 园林工程坡面绿化施工技术要点论文_吕晓辉

河南省绿洲园林有限公司 450000

【摘 要】近几年，随着城市建设的快速发展，园林绿化建设也在迅速发展。坡面绿化是一种工程绿化，需要较好的施工技术。如果园林坡面绿化施工质量差，随着雨水的长时间冲刷，坡面会遭到严重破坏，引发水土流失等一系列自然灾害。由于园林坡面绿化行业刚刚兴起，我国还没有完善的标准和制度来规范施工。因此文章重点就园林工程坡面绿化施工技术要点展开讨论，以期为今后的坡面绿化施工提供参考。

【关键词】园林工程；坡面绿化；施工技术；要点

随着我国城市化进程的不断加快，在社会建设发展过程中所暴露出的环境问题也愈演愈烈。当前社会背景下，我国政府对于环境建设工作十分重视，投入了越来越多的社会资源和经济资源，以期进一步改善我国城市区域的环境质量。

一、园林工程坡面绿化概述

城市园林工程随着城市建设地不断加快而逐渐增多，园林工程在城市的生态环境的调节中起着重要的作用。现代园林工程的建设不仅需要紧密的契合城市经济发展与社会发展的实际需求，还需要进一步实现对城市环境的绿化作用。园林工程之所以要重点强调坡面的绿化技术是因为坡面植被的稳定性较差，受到雨水等自然侵蚀力的危害最为严重。对坡面植物强化绿化建设，实际上就是为了进一步保证坡面植被的稳定生长，确保边坡的稳定性和生态性，继而进一步提升园林工程的绿化能效，促进城市环境和经济的可持续发展。园林工程坡面绿化的主要作用体现在以下三个方面：第一，调节和改善区域内生态系统的平衡，坡面绿化植物能够在小范围内形成一个稳定的生态空间，植物群落能够和谐发展，植入绿植能够有效吸收二氧化碳污染、汽车尾气等，还能够起到美化环境的作用。第二，有效保持区域内的水土环境，避免水土流失现象的发生。在园林工程坡面绿化工作中，构成边坡绿化的制备具有庞大的根系网，能够进一步提升土壤的粘结力，起到一定的固土作用，而坡面植物能够减缓水流速度，并起到一定的吸水保水作用。第三，有效保护坡岸，坡底通常栖息着蟹类等动物，这些动物会在坡岸潮带筑巢打洞，造成坡岸损害；有潮汐来临时坡岸易遭受腐蚀，而坡面绿化可促使动物及潮汐给边坡造成的损害大幅度降低。

二、园林坡面绿化施工技术要点

（一）种子播撒技术

园林坡面绿化施工中最经济、最简单的技术就是人工播撒种子，即将植物种子和肥料等混合搅拌，播撒在园林坡面上即可，厚约1 cm。该技术操作简单、使用广泛，通常用于土壤肥沃、侵蚀较轻、坡度较缓的坡面。

（二）客土播撒技术

客土播撒种子，就是根据园林坡面的土质情况，重新配制能够适合种子生长的基质。将基质与种子混合，配以适量的肥料、水，播撒到坡面上。通常采用喷枪直接喷洒，厚 1 cm～3 cm。为了保证种子正常生长，还要播撒一些沥青乳液。对于混合岩土土质的坡面，在客土播撒的基础上还会添加一层金属网，利用金属网的张拉作用加强坡面土质的结合力，防止因雨水冲刷使岩石滑动，保护坡面植被不被破坏。

（三）坡面草皮的铺设技术

先进行植被的栽植，待植被长成后，按照园林绿化的要求将植被进行切割，再将切割好的植被按坡面格子的形状进行铺设。为了确保植被与坡面土壤的有机结合，通常需要采取一些加固措施。坡面草皮铺设的关键在于植被能否与土壤相适应。

（四）坡面挂网绿化施工技术

挂网技术的关键在于采用表面上固定有多层聚合物的网，这样的网能够在一定程度上加固坡面植被。在进行挂网施工之前，先要确保整个坡面平整，不能有石块或杂物。在挂网施工过程中，应顺着坡面进行铺设，不能产生褶皱，网与网之间要重叠，重叠宽度约10 cm。铺设的网要用钉子进行固定。铺网结束后，要根据坡面的土质情况进行覆土和增加一定的客土，保证铺网后坡面的土壤能够适合种植植被。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（五）坡面预制窗孔施工技术

该技术的关键在于窗孔的制作。将混凝土、金属网格等在坡面上制成不同的网格形状，如正方形、拱形等，用锚杆将其固定在坡面上，然后用客土或原坡面土壤填充网格，最后进行植被铺设。预制窗孔的作用就是借助窗孔围成的网格结构，产生一定的强度，进而将整个坡面连成一个具有高强度的整体。虽然这种坡面绿化施工技术相对复杂，但对于土质情况复杂、土壤容易沉降的坡面来说是一种相当实用的施工技术。

（六）三维植被网技术

三维植被网技术是一种网包形式，利用三维植被网将坡面所栽种的植物包围其中，植被网本身具备有高强度的双向拉升性，其蓬松的网包能够有效保证草籽的固土作用，起到保护皮面植被不受到恶劣天气的侵蚀。其主要作用包含有：降低雨水流速，帮助土颗粒、草籽固定，在边坡表层土中起着加筋加固作用，从而有效防止表面土层滑移。三维植被网能有助于植被的均匀生长，植被的根系很容易在坡面土层中生长固定。施工技术要点包含以下几点：①三维植被网施工之前，必须要做好边坡的整理工作，保证边坡平整。②施工开挖过程中，注意开挖沟槽和刷坡 1次不要过长，防止雨水、风沙等作用破坏路基边坡坡面。③覆网施工中，要尽量按照设计图纸和规范进行施工，确保植被网与坡面的紧密贴服，植被网本身的平整不褶皱，植被网之间的搭接要确保重叠部分在 10cm 左右。④覆网后按照一定的密度和方式，采用竹钉（长 25cm）或 R 型钢筋（长 25cm）打入边坡进行固定；然后将植被网预埋在沟槽中，再回填土夯实。在三维植被网固定好以后，在网上覆 1 层薄土进入网包（可以用木条刮入），而土壤要求细碎、肥沃、p H 值适中。⑤在种植草籽后，应注重定期养护坡面，针对草籽的植物特性，定期进行坡面浇水、施肥、除杂草等养护。

三、园林坡面绿化施工管理措施

（一）合理选择坡面绿化植物

绿化植物的选择是所有坡面绿化工程中的首要问题。选取的绿化植物应该能够适应坡面的地质情况，包括土质、坡度等。同时还应考虑当地的气候、降雨等自然条件对植物生长的影响。

（二）加强绿化施工质量管理

坡面土壤的质量直接影响着绿化植物的生长，为了保证坡面绿化施工的正常进行，必须加强对坡面土壤的管理。如，对坡面土壤进行理化性质分析，定期对土壤进行施肥和消毒，保证坡面土壤的客土质量、肥料含量，使坡面土壤的平整度能够符合绿化施工标准。其次，在坡面绿化施工的过程中确保种植植物的条理性，因为坡面的坡度对植物的生长起着关键作用。在园林坡面绿化施工时，要定点放线，准确划定种植植物的位置，并做好记录。在坡面绿化施工过程中如果遇到种植植物的位置恰好与电线杆重合，则应适当调整植物的种植位置。按照规定，植物与障碍物应保持2m的距离。最后，在铺设前应对植被进行一定的切割，确保达到坡面绿化的标准。种植后24h内浇定根水，浇水量以及次数应根据植物的生长条件而定。

（三）提高绿化施工队伍的技术水平

园林坡面绿化施工质量的好坏，很大程度上取决于施工队伍的技术水平。目前，我国的坡面绿化施工大多以工程承包的形式进行，而承包方的技术水平往往达不到要求，从而降低了坡面绿化的施工质量。因此，在进行绿化施工之前，要先对施工人员进行技术培训，大力完善施工队伍的建设，在施工过程中要做到严格、科学、高效。

总之，园林工程坡面绿化对于城市绿化有着重要的意义，园林工程坡面绿化施工质量必须要达到设计标准，才能够真正起到一定的生态效应。基于此，在园林工程坡面绿化施工过程中，不仅需要把握各种绿化施工技术的要点，还应进一步加强对绿化施工过程中控制管理工作。从多方面来督促园林工程坡面绿化的施工，提升施工质量，保障园林绿化施工的有效性。

参考文献

[1]戴传平.新工艺技术在园林施工工程中的应用探讨[J].建材与装饰,2016,22.

[2]赵梦姝.园林工程以及坡面绿化施工技术探析[J].现代园艺,2014,12.

[3]吴建军.园林工程的坡面绿化施工技术[J].农技服务,2015,01.

论文作者:吕晓辉

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第18期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46e8a9f0e00f6c821aedf390.html