# 探析电力变压器高压试验关键点论文_刘山,孟浩然,王涛

国网保定供电公司 河北省保定市 071000

摘要：高压试验主要是获取电力变压器运行相关的数据，这样才能实现对电力变压器的科学控制，实际上目前高压试验项目进行较多，无论是运用哪种方法，都需要准确反映出变压器的实际运行状态以及工作质量，确定电力变压器可以安全可靠的运行。本文就对电力设备高压试验的关键点进行分析和探讨。

关键词：电力变压器；高压试验；控制关键点

1电力变压器高压试验的主要作用

电力变压器若是通电，内部状态是关闭的。那么在变压器内就会出现磁电流，一些环境下磁场非常强，磁电流值通常比较大，那么就会影响铁芯绕组安全运行，这意味着电力变压器保持着足够强度的同时，还需要具备绝佳的耐电功率性能，在较大交流干扰下不会产生短路或者变形。高压试验就是为了获取相关的数据，检测电力变压器的实际运行中产生的参数，确定运行的安全可靠，若是电力变压器处于危险运行中，电力系统的运行也会受到严重影响，所以高压试验是非常有必要的。

2高压试验技术所具备的实验条件分析

2.1变压器的绝缘性要求

在实验过程中，为了能够确保实验的安全性，我们就必须要在实验过程中，对电力变压器的绝缘性进行充分研究，这就需要，我们在确保实验环境的控制外，还需要对影响电力变压器的污垢进行有效地处理，进而能够确保电力变压器高压试验的绝缘性不受到影响，确保电力变压器试验效果的准确性。

2.2额定容量和电压的限制，确保电力变压器设备的散热性

在进行相应的实验过程中，我们不仅仅要考虑到实验环境和电力变压器的绝缘性，最为重要的便是对额定容量和电压进行科学的控制，只有这样，才能更好地确保电力变压器设备的散热性，进而避免给电力设备性能造成损失。

2.3注重控制高压试验温度和湿度

为了能够更好地达到对设备试验技术的要求，我们可以更好地从电力变压器高压试验技术进行探讨，通常情况下，对电力变压器高压试验时，可以分为两种不同的情况，一种是在户内试验和户外试验，在户内进行实验时，我们必须要注重对电力变压器实验数据的收集，并根据环境的变化进行科学的控制，但是，我们在实验过程中，就必须要注重高压试验的温度，在实验进行过程中，试验温度不能超过40度，但是，最低温度也不能低于零下20度，这是当前进行高压试验的温度限制。只有充分满足上述的要求，才能使得电力变压器高压试验顺利进行，得出准确的结论。在户外试验时，要对温度和湿度的控制是非常困难的，所以，在进行高压试验时，一定要确保气候条件和实验要求，才能进行后续的实验工作。

2.4电流极性

电阻中的含水量改变将会伴随变压器的绕组极性改变而发生改变，当极性为负极时，带有正电荷水分子便将受其吸引力影响，使得含水量增大，其内所通过电流量也将随其增加，从而电流耗损也会减小；当极性为正极时，水含量将减小，其内所通电流量将随之而降低，电流耗损便相应会增加。电流的不同极性给电力变压器高压试验的电流损耗结果的测定带来的影响是不同的，所以要分析计算不同极性电流带来的不同电流损耗，才能精确确定变压器本身的电流损耗值。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力变压器高压试验关键点

3.1选择正确的电力高压试验变压器组件

正确的电力高压试验变压器组件有利于工作人员更好地控制、利用高压试验变压器，同时，有利于保证电力系统运行的安全，保障居民日常用电。电力高压试验变压器组件作为导电支持物，具有对箱壳的绝缘作用，是保障电力交流的重要组件。正确的变压器组件能够提高工作的效率，是确保电力交流安全的重要措施。

3.2电力高压试验中变压器的不对称运行控制

在电力高压试验进行的过程中，不仅要注意过载运行的状态控制，除此之外，变压器还会受到多种不稳定因素的影响，继而出现三相负载不平衡的运行状态。按照我国对电力变压器运行的相关规定，变压器的零序电流不得高于变压器低压侧额定电流的25%。但是，就现实操作而言，工作人员的疏忽会造成电力变压器不对称运行的情况，危险性和损耗性较高。当变压器处于严重的不对称运行状态时，会增加不必要的损耗。由于变压器本身输出的容量是一定的，就会造成三相负载不对称运行。除此之外，该问题将会直接导致稳定的上升，甚至会造成运行事故。因此，加强对电力高压试验中变压器的不对称运行控制具有重要意义。

3.3电力设备高压试验安全操作

安全是进行各项工作的头等大事，没有安全就没有生产。牢记树立安全理念，经常进行高压试验操作时的安全培训，在培训时，实景现场模拟现场的工作状态，对工作票等各项票证的验证，确认安全后，方可进入正常工作。培养员工的安全意识，潜移默化地将员工带入到高压试验的每个环节。日常的试验工作中，要养成良好的工作习惯。安全员要对检验的设备做好把关，设备不安全，坚决不工作，要视安全为头等大事。

3.4电力设备高压试验组织操作

在进行电力设备高压试验时，要遵循检修管理制度，高压试验设备试验前，做好对检修设备周边卫生的清理，具备高压试验的条件，认真完善工作票内容，填清楚试验的设备位号、地点和岗位。高压试验人员进入工作现场之前要戴安全帽，配齐劳保措施，例如穿戴绝缘鞋，绝缘手套。进入作业现场后，签工作票，操作人员确定设备处于隔离，安全措施确认后，电力工作人员，首先要确认设备处于停电状态，然后用验电笔进行验电，确认无电后，悬挂停电检修牌，接下来就是安装接地线和遮拦。高压试验人员在对设备进行加压时，认真操作，不得四处张望，随时关注设备和电压的变化。我们在做电力变压器高压试验的时候，要考虑温度和湿度、电压极性与泄露电流关系、升压速度等几个综合因素对试验的影响。进行高压试验后，收回工作票，并做好检验记录，处理不了的问题，要及时上报技术人员。

3.5控制电力高压试验变压器运行电压

通常情况下，电力高压试验变压器在额定工作电压范围内具有较高的运行效率，而电压过高或过低都会对变压器造成不同程度的损耗，长期的负荷将缩短变压器的使用寿命。因此，控制电力高压试验变压器的电压十分重要。将电压控制在额定的范围之内有利于电力系统的稳定运行。控制电力高压试验变压器的电压，防止其长期处于过电压或欠电压的工作状态，能够有效地避免变压器的报废和损坏。

4 结束语

高压试验是保证电力变压器安全稳定行的一种科学有效的方法，电力变压器高压试验技术含量高且复杂，需要严格遵守国家或企业的相关规定进行，设计合适的试验方法，获得最真实可靠的实验数据。试验人员需明确各自工作职责和职责范围，做好安全防范措施，全力保证电力变压器高压试验的安全进行。

参考文献

[1]胡嘉. 高压试验控制要点在电力变压器中的管理分析[J]. 劳动保障世界, 2015,No.41135:44.

[2]廖建海. 电力变压器电气高压试验的技术要点分析[J]. 科学家, 2015: 74-75.

[3]景琼洁. 电力变压器高压试验控制要点分析[J]. 科技创新与应用, 2014:192.

论文作者:刘山,孟浩然,王涛

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46ed37e2d32e494f691d9c5d.html