# 建筑电气照明的设计原则与光源应用论文_陈安国

(中国建筑第八工程局有限公司华北分公司 天津 300452)

摘要：近些年来，能源的有效利用受到了社会各界的广泛关注，所以，我国不断加强环保宣传，以此来提升能源的利用率，实现经济平稳、持续的发展。在建筑施工过程中，怎样提高电能的利用效率，成为了电气设计人员的重要任务。本文就对电气照明的设计原则与光源应用探讨进行了深入的分析，希望能够给人们在选取灯具和节约电能方面带来一定的帮助，仅供参考。

关键词：照明设计；光源应用；节能设计

1建筑电气照明设计原则分析

1.1经济适用的原则

我国是一个对照明需求量大的国家，因此，企业为了追求利益最大化，使得照明电气成本得到显著提高，这就使得资源存在严重的浪费现象。基于此，要设计出经济适用的电气照明设施，可以从以下几点入手: ①更新理念: 许多生产企业应该及时更新理念，企业设计人员应该结合我国国情，研发出经济适用的照明灯，要求成本低、耗能低; ②节约电力资源: 电气设备的设计者应该依据各个建筑中照明灯的分布和数量，不断增加照明灯的数量，有助于提高照明效果，从而更好地节约电力资源; ③降低用电成本: 居民在使用照明设备的过程中，应该严格约束自身，避免浪费现象，从根本上降低用电成本。

1.2灯具、光源选择原则

在具体进行筛选时，需要在对建筑功能展开综合分析的基础上，按照照明质量要求，对照度、光色以及显色性展开选择，并在此前提下实施造型以及视觉舒适度分析，应将安装费用控制在合理范围内，减少不必要的资源浪费，一般建议选择LED灯具。LED照明有着明显的节能化、硬朗化、艺术化以及人性化特征。根据有关部门统计显示，因为LED属于冷光源，半导体照明对于环境条件的适用范围较宽，和荧光灯以及白炽灯相比，其节能效力能够达到70%以上，所以需要借助灯具这一优势，做好建筑电气照明节能设计。同时因为LED为直流驱动，并不存在频闪，也不存在紫外以及红外成分，调光性、发光偏向性较为理想，其色温在改变时不会出现视觉流弊问题，硬朗特性较为凸出，所以设计人员也要借助这一优势，满足客户处理硬朗需求，做好环保硬朗光源与保障视力光源设计。

1.3照明方式选择原则

1.3.1一般照明

一般照明更加注重水平照度均匀性，在整个视界范围以及工作表面内，亮度对比较为理想，可通过对高效大功率灯泡的运用，对空间展开照明。通常适用于受条件限制，不适合安装局部照明场所，或工作位置较为密集且对光照方向无特殊空间，像教室、公司等。

1.3.2局部照明

在出现下列情况时，需要展开局部照明设计。（1）局部需要较高照度；（2）因为受到遮挡影响，一般照明无法照射到局部位置；（3）需要控制工作区域内反射眩光；（4）为增强某方向灯光，增强实体感时。

1.3.3混合照明

混合照明由局部照明、一般照明所组成，主要适用于对照度有较高要求，且对照射方向有特殊要求的场所。实施混合照明设计时，需要按照等级混合照明照度5%-10%数值，对一般照明照度展开设置。

2建筑电气照明光源应用

2.1科学选择照明设计方案

实施照明方案选择过程中，需要保证方案与建筑整体情况契合程度，应避免出现过分夸张或照明不足状况，确保电力能源应用科学性。建筑空间用途以及构造，是照明方案选择主要参考因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果建筑空间对于照明要求较高，可采用两种或以上混合照明模式，从而在有效提高空间亮度的同时，做好光色调控。进行装修过程中，需要将地面或墙面颜色考虑到其中，建议尽量选择浅色系材料，做好光源运用。同时需要对空间用电消耗情况展开全面监测，应将节能环保理念真正落实到设计方案之中，做好设计筛选，要在保证空间整体亮度的基础上，通过对节能材料以及技术的运用，实现消耗控制。在照明方式选取方面，需要按照上述设计原则内容，有针对性展开照明方式选择，以求达到最佳照明效果。

2.2运用高效节能灯具与光源

按照建筑使用以及电气照明用途要求，光源选择需要注意以下几点：（1）如果空间灯具安装高度要求较高，需要选择中显色高压钠灯或金卤灯；（2）如果显色性要求较高，建议选择陶瓷金卤灯；（3）空间对显色没有要求，可将使用时间长且较为高效的高压钠灯作为首选；（4）若空间维护难度较大，且安装高度较高，可选择高频无极荧光灯，保证照明稳定性以及可靠性，确保灯具装修成本可以被控制在合理范围内；（5）空间灯具安装高度较低，可选择直管荧光灯或紧凑型荧光灯，以便通过对各种荧光灯的合理运用，达到有效延长灯具使用寿命，保证电能运用效率的目标，因为直管荧光灯在节能以及性能比方面表现较为优异，所以若无特殊要求，可将其作为首选；（6）如果空间中工作时间较短，很需要高频展开调光与开关操作，可通过对热辐射光源的运用，满足各项作业要求。但此种光源使用寿命相对较短，且存在着光效较低的状况，一般并不建议进行使用。此外，因为LED灯具有高节能、寿命长、环保效益理想以及高新尖等优势，所以建议大规模对LED灯展开使用。设计人员可按照空间对于光源亮度以及颜色等的具体要求，展开LED灯布局以及使用数量规划，进而将LED灯所具备的各项优势更加完全的发挥出来。

3建筑电气照明节能技术设计的具体方法

3.1注重科技创新，采用新节能技术

为了实现建筑电气照明设备效率的最大化，延长设备的使用时间，在选取电气设备方面，一定要按照建筑施工要求严格实施，积极开发新的技术，利用先进的节能技术，降低电能的消耗，从而达到节约成本的目的，实现经济和环境的共同增长、共同发展。例如，尽可能减少导线的长度，在安装的过程中尽量不回线，加大导线的截面积，充分利用自然光。此外，在建筑的时候可以考虑在顶部设置玻璃采光，以防止白天开灯，进而降低能耗，在室外安装收集太阳光的装置，利用光线照明，以此来达到节能和环保的要求。

3.2更好的对于自然光进行利用

自然光作为节能环保的新能源，广泛的应用于生活当中。而在现代的建筑领域当中，为了更好的实现节能以及环保，太阳光能得到了更为广泛的应用。在进行电气照明节能装置当中，应当通过在建筑当中安装大型的玻璃光电管或者是人造膜等，对于太阳能进行采光。并且可以也在室内的位置通过一些能够很好地将太阳光进行反射的材料，直接的安装到建筑的四面八方，或者是进一步的增强玻璃的透光程度，并且增大窗户的可视面积还可以将光线通过导光系统进入到建筑内部，从而更好的对于自然光源进行利用。也可以对于光线的强弱进行调节，从而成功进入到照明系统之内，很好的在证明过程当中实现节能环保，而使人们的生活以及工作当中的证明需求得到满足。

结语

通过本文对建筑照明设计相关内容的阐述，使我们对建筑电气照明设计原则以及设计注意事项等内容有了更加清晰的认知。为达到最佳照明系统应用效果，设计人员需要从建筑实际功能与整体布局着手，严格遵从设计原则，对光源、灯具展开科学选择，并做好照明方式以及其他内容规划，进而完成整体照明科学化设计。同时需要在光源应用过程中做好照明设计方案以及节能技术应用等操作，应保证光源应用质量，进而为建筑后续使用提供更加可靠照明方面支持。

参考文献:

[1]曾光.低压供配电系统在高层建筑电气设计中的可靠性探讨[J].建筑与装饰,2019(9):13-13.

[2]陈谨菡.建筑电气照明的节能设计分析[J].建材与装饰,2018(11):126-126.

[3]苏亚娟.浅谈建筑物照明系统设计[J].化工管理，2013（16）.

论文作者:陈安国

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/471149d918e92dc5d0a557a4.html