# 钢结构预埋锚栓标高偏低的两种特殊解决方案论文_梁科峰

梁科峰

（精工国际钢结构有限公司，上海，200233）

【摘 要】本文简要介绍两种在某机场项目中用到的锚栓标高偏低，露出的丝牙不够，影响钢结构安装的解决方案，两种方案均通过顾问的批准，实际运用效果很好。

【关键词】钢结构；锚栓；过短；标高偏低；特殊螺母；特殊套筒

1．问题的由来

因为混凝土的沉降，或者混凝土浇筑过程中的搅拌，且混凝土的精度要求粗于钢结构，也有时候由于测量人员的失误，锚栓的标高会或高或低。锚栓标高偏高，如果锚栓顶部螺纹足够，只要螺纹长度足够，一般不影响使用；锚栓标高偏低，锚栓漏丝不够，影响安装，就需要采取一些特殊的方法来处理。

2．常规解决思路分析

一些不合规的办法就是焊接接长一段锚栓【5】，或者把锚栓直接和底板焊接起来，这两种处理办法，都使结构存在安全隐患。也是不允许的做法。如果偏差比较小的话，直接扩孔，安装螺母后将垫片盖上后焊死。

由于锚栓要求较高的抗拉强度，一般含碳量采用的是中高碳钢，且采用的淬火加高温回火处理，焊接性较差。所以，一般不在锚栓进行焊接，或者热切割。

合规的办法，一般就使用化学锚栓解决方案【4】。埋设化学锚栓，需要进行重新计算，重新设计并制作底板，且需要顾问，或者业主批准化学锚栓解决方案。具体做法是割除原来的锚栓，重新在混凝土上打孔，注入化学试剂，并埋设锚栓。此法是较常用，通用的做法。

图3 特殊套筒解决方案

4．锚栓标高偏低问题进一步分析及避免锚栓标高偏低的措施

对于锚栓标高偏低，以上都是后期补救的解决办法，以下几个方面来讨论事前和事中如何的预防措施。

4.1 设计上措施

4.1.1锚栓高出最上面的螺母的长度，尽量做长，经验一般做到螺栓露出螺母的长度（Projection Length）20-60mm（见图4），但注意控制锚栓顶部不要超过建筑完成面（一般就是楼板上面的瓷砖的上表面高度）,不过这也需要得到顾问的批准。

4.1.2 锚栓顶部用双螺母

深化设计的时候采用两个螺母，一旦一个拧不上，另外一个还有机会可以拧上，这样结构可靠性更强,见图4。

图4 用双螺母，增大螺栓露出螺母的长度解决方案

4.1.3设定锚栓的施工标高为正公差范围

如对于美标工程，根据美国钢结构和桥梁施工规范AISC 303-05【1】中7.5.1 (c)中的规定，锚栓顶部的标高偏差范围是[-13mm,+13mm]，我们可以要求施工时为保证正公差为[0,+13mm]，这样就可以减少施工过程中锚栓偏低概率。

4.2施工过程中锚栓，与相关专业的协调

锚栓及锚栓模板安装固定时，一般要牢固支撑在混凝土的底模及侧模上。

重视埋设锚栓时，与混凝土的协调，当二者有冲突时，以结构设计图为准。有时候，需要我们及时纠正混凝土施工的错误，保证锚栓的顺利埋设。

4.3 加强过程沟通

国际工程往往设计不完善就开始施工，变更多，技术人员要多深入现场，检查图纸的版本，耐心解释图纸中不明确的部分。

测量监控是避免产生埋件过低的关键。测量人员要经常复测测量控制点的标高，防止由于控制点标高的较大偏差，导致锚栓标高的偏低。对比混凝土浇筑之前和浇筑之后的标高变化值，监控混凝土沉降值，据此来合理设定锚栓标高的预提高值，这样也就避免了混凝土沉降导致的标高偏低。

参考文献：

[1]AISC 303-05 Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges

[2]421-DCS-RPT-S-00092-01 Solution for Short Threaded Length of Anchor Bolts PTB - Zone – F

[3]421-DCS-MST-S-03041-00 Solution to Close out NCR 421-NCR-S-0422 for Short Anchor Bolts

[4]421-RFI-S-RSS-00147 Rev.01 Proposal of Chemical anchor bolts for fixed bride in Zone F&G

[5]李国政，张胜.钢柱脚锚栓安装偏差处理方法【B】.工程建设，2012(8):68-72

作者简介：

梁科峰，（1986年），男，汉族、湖北省黄冈市人，现职称:助理工程师，学历:本科，研究方向:国际钢结构

论文作者:梁科峰

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年3月总第208期

论文发表时间:2016/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4722c8dfa6e657408009cfd5.html