# 公路工程试验检测关健问题分析论文_毛天鹏,张娟

中铁上海工程局集团第四工程有限公司 天津 300000

摘要：我国家交通的发达，带动了公路工程的不断扩大，而公路工程试验检测在整个工程项目施工中有着至关重要的意义，其不但能在一定程度上减少工程成本支出，确保各项新技术、新工艺的有效运用，同时还能大幅提升公路工程的综合施工建设质量。但是，我国公路工程在试验检测过程中经常遇到一些问题，这些问题的存在对工程试验检测作用的充分发挥造成了十分严重的不良影响，因此，必须加强对这些问题的重视和解决。本文就针对公路工程试验检测常见问题及解决对策进行了分析。

关键词：公路工程；试验检测；问题；分析

引言

随着我国各项科学技术发展水平的提升，各地区为了进一步完善交通运输体系，加快了公路工程项目的施工建设，但是从整体上来看，这些工程的建设质量并不高，在诸多方面都还存在明显的缺陷，鉴于此，有必要采取适当的措施来提升公路工程施工建设质量。公路工程试验检测技术作为一种保证工程质量的重要技术之一，其不仅能在保证施工材料质量、节省工程造价等方面发挥出一定的作用，同时还能提升企业的施工水平，推动公路工程施工技术的进一步发展。

1公路工程试验检测工作的重要性

我国经济快速发展的同时各地的基建水平也在迅速提高，公路工程建设的规模也日益扩大，对工程质量的追求也精益求精。为了提高工程完成质量和延长公路的使用寿命，试验检测工作有着非常重要的职责。试验检测工作可以加强对公路工程质量的把控、确保工程各项相关数据达标，与公路工程的质量息息相关，因此在工程开工前到竣工后都应当进行试验检测。

公路工程试验检测的内容涵盖多种，如施工材料、施工技术、施工成果和施工基础等，从基础到整体都需要进行检测[1]。工程参建方可以通过检测工作了解公路路线设计是否科学、路基承载力是否足够，路线和路基的设计是否符合工程力学，避免施工中出现误差或安全隐患；工程验收方可以通过检测工作了解公路工程施工质量、施工材料是否达标，防止工程建造不符合要求。公路检测技术的发展有利于我国公路建造中发现问题、提高建造水平，对我国公路工程的发展有着长远意义。

2公路试验检测管理存在的问题

2.1试验检测管理不规范

公路工程的试验检测本身就属于一项技术含量较高的工作，当前很多单位没有提高对试验检测管理制度的重视，仅仅依靠相关部门颁布的规定执行，没有具体针对自身情况进行制度的进一步细化和规范，管理面广泛缺乏针对性，尤其是检测范围规定上大多关注点都在施工主材和施工环节上，缺乏对用量少得材料和后期养护方面的检测，没有重视相关质量管控，导致缺乏准确的检测结果，没有完善的检测体系。此外，由于管理不够规范导致很多单位在试验检测过程中都会影响到生产单位、施工单位等工作，一旦出现质量问题很容易发生互相推诿责任的情况。

2.2路面采样不均衡

公路路面压实度和路面稳定性呈正相关，压实度不足的情况下极易引起路面塌陷、出现裂缝、行车辙印过深等情况，破坏公路的稳定性、安全性，甚至引起交通事故的发生。检测路面压实度的方式通常为在公路路面各处采样后进行离析，不同路面采取的样品会呈现出不同现象，也就是会导致离析测试的结果各不相同[2]。因此在进行路面采样时不全面、不均衡，就会让离析结果不能切实反映出路面压实度的具体情况，导致检测方对路面压实情况评估错误，影响公路工程的完成质量。

2.3检测人员的专业水平偏低

在实际开展公路工程试验检测工作的时候往往需要用到多种现代化技术与现代设备，这就对检测人员的专业素质与能力提出了较高的要求，只有确保检测人员具备熟练的操作技术与丰富的操作经验，才能取得较高的检测效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是，目前许多施工单位的检测人员在专业素质与能力上都达不到标准要求，无法很好地将各种检测技术应用于实践，这就导致检测结果受到严重影响，甚至可能引发工程安全事故。

3优化公路工程试验检测工作的具体措施

3.1对公路试验检测管理体系加以优化

管理体系是保证试验检测工作朝着正常方向运行的基础，为此，应当重点从以下几方面加强管理：（1）相关单位在试验检测设备选取时需要充分尊重工程具体情况，不但要合理选择设备，同时应当高度重视设备的检修和维护工作，定期做好保养，一旦出现问题及时处理。这不但能够延长设备使用寿命，而且能够保证检测结果的准确性和效率。（2）相关管理单位应当加大认证实验室计量的力度，定期核查实验室检测设备，制定设备管理制度，明确管理人员的工作责任和范围，全面提升试验检测管理效果。（3）对施工具体情况进行深入全面的了解，并且保证试验检测人员的数量齐备，保证所有人员都是持证上岗，加强审核员工专业技术能力，做好人员管理制度的优化，建立奖惩制度，将人员管理效率提升。

3.2选择适合的检测方法和标准

以路面压实度为例，影响路面压实度的因素有压路机械和方式，还有路基等。在进行路面压实度检测时需要根据其具体情况选择适合的检测方法和标准，如在软土地基上进行压实，难度较硬图地基更大，因此要结合路面沉降来对路面压实度进行评价，防止因为路面沉降做出了对路面压实情况的错误判断。再例如石方路基不会产生路面沉降，因此进行检测时只需要20T以上压路机的两次振动即可对路面压实度做出正确评估。符合国家要求的高速公路路面和一级公路公路路面压实度≧0.7，其他等级的公路路面压实度在0.5～1.0之间。

3.3提升检测人员的综合素质与能力

检测人员综合素质的高低将直接影响到公路工程试验检测工作的整体质量，因为此项工作的开展大都是由人工负责的，一旦工作人员的素质与能力不达标，则无论采用再先进的仪器与设备都不可能确保检测结果的真实性和可靠性。鉴于此，企业在选拔检测人员的时候，必须对其综合素质水平进行全面考察，适当提升检测技术人员的准入门槛。与此同时，相关单位还需要为试验检测人员创造良好的学习条件，制定培训计划，在实际工作中根据具体情况落实岗位责任制度，通过将管理制度落实在实验室中来达到全面提升全体员工综合素质、专业技能的目的，确保其能熟练运用各项检测技术。此外，检测人员还必须意识到试验检测标准的重要性，严格按照相关规范标准开展试验检测工作。

3.4及时更新检测仪器和设备

检测仪器和设备的精确性直接决定着检测的质量和准确性，提高对仪器设备准确性的要求对检测工作有着积极的意义，不仅减少检测人员的工作量，还能确保公路工程试验检测的结果准确性，保证施工质量的达标。为了做到这些就需要公路工程试验检测部门加大投入、研发出先进的检测仪器或引入国际先进水平的仪器设备，确保工程试验检测可以保质保量地展开，减少对人力物力的浪费，节约工时，让工程检测能够高效进行。

结束语

我国城市化进程不断开快，市政基础设施建设不断健全，公路工程作为基础设施中重要的组成内容，决定着区域经济发展和安全出行情况。当前公路工程建设中存在一定的质量问题，为了加强质量控制，可以采用试验检测技术。因此，相关工作者应当来加强公路工程的试验检测质量，提高试验检测的整体管理水平，推动我国公路工程的可持续发展。

参考文献：

[1]郑海峰.刍议公路工程试验检测常见问题及解决措施[J].装饰装修天地，2019（22）：355-356.

[2]李建楼.公路工程试验检测常见问题及解决方法分析[J].建筑工程技术与设计，2019（29）：1650-1651.

[3]芦江龙.公路工程试验检测中的质量控制策略[J].绿色环保建材，2019（12）：114-115.

论文作者:毛天鹏,张娟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4725dc25ea01d9b83e1b8af3.html