# 铝合金门窗节点设计中常见问题分析论文_郭建棠

东莞市华锋幕墙装饰工程有限公司 广东 东莞 523000

【摘 要】随着铝合金门窗受到人们越来越大的欢迎，铝合金门窗在房屋建筑中得到了广泛的应用。笔者以多年的铝合金门窗设计经验，对铝合金门窗设计中常见的问题进行分析，希望能给业内人士的铝合金门窗设计工作提供相应的参考。

【关键词】铝合金门窗；节点设计；常见问题

随着铝合金门窗在房屋建筑中的应用越来越广泛，人们对铝合金门窗的要求也越来越高。在当前的铝合金门窗市场中，隔热铝合金门窗的占比非常大，并且隔热铝合金门窗以穿条式为主。隔热铝合金门窗相比于一般的铝合金门窗，具有强度高、隔热性能好、采光面大等特点，因此，在高档住宅门窗的安装中，安装的一般都是隔热铝合金门窗。我国当前，铝合金门窗的设计还存在较多的问题，需要找出这些问题，并在后续的铝合金门窗设计中，避免这些问题的出现，从而提高我国铝合金门窗的质量。

1 铝合金门窗节点设计中存在的问题

1.1门窗转角处的节点设计

随着现代人们生活水平的提高，人们越来越注重生活的质量，性能优良的铝合金门窗越来越受到人们的欢迎。铝合金门窗作为住宅外立面重要构成部分的门窗，其样式在不断的丰富。门窗做为室内通风的来源，在房屋建筑中具有重要的作用。建筑在大量采用各种形式门窗的同时，也会增大房屋建筑的能量损耗。因此，要降低房屋建筑能量损失，同时增加建筑的美观与实用，这对房屋建筑的门窗设计来说是一个较大的问题，重视门窗的转角节点处理就显得非常必要。在铝合金门窗的设计中，常用的转角节点设计就是900阳转角处理，这一设计采用的是拼接处理，因此会留下两条拼接缝，给门窗带来漏水的情况[1]。这种门窗设计由于采用的是三根型材拼接式，因此会给房屋的采光以及门窗整体的热工性能带来较大的影响。同时，在这种铝合金门窗的设计中，由于用材量较大，会增加铝合金门窗的制作成本。优秀的门窗转角处设计需要从节能、美观这些角度出发，对门窗转角节点进行一体化设计，从而解决门窗的接缝问题，并降低门窗的用材成本，提高门窗整体的经济效益。

1.2门窗拼樘处的节点设计

随着现代建筑设计越来越趋于人性化，建筑中增加敞开阳台的设计，在房屋建筑设计中应用的越来越广泛。这就使得通向敞开阳台的门连窗设计，在建筑设计中应用的越来越广泛[2]。因此，在铝合金门窗的设计中，需要注重对门窗拼樘处的节点设计。在门窗拼樘处的节点设计中，常见的问题主要有：在门窗拼樘处，一般采用自攻螺丝将门框与窗框固定，此外还会采用拼樘料型材将门框与窗框固定，这两种门窗拼樘方法存在的缺点就是，在拼樘处的料型材由于面积过大，会影响到建筑室内的采光与通风，并且在拼接处存在缝隙，会影响门窗的防水性能以及保温性能[3]。理想的门窗拼接方式为，在门与窗之间设置一根转换料，采取竖向通长布置。这一拼接方式可以减少对室内采光与通风的影响，并且由于这一拼接方式不存在缝隙，减少了料型材的应用，因此，对房屋的防水性与气密性不会带来影响，同时还降低了门窗制作的成本。

1.3开启扇节点处的设计

1.3.1 内开窗开启扇节点的设计

在房屋建筑开启扇的设计中，考虑到房屋建筑的安全性，大多数的建筑都采用内开窗的设计。在任何建筑门窗的设计中，开启扇设计是影响建筑保温性能的重要因素，不管是内开窗设计还是外开窗设计，都会降低建筑保温的性能。因此，在开启扇的设计过程中，需要对内开窗开启扇节点设计格外重视。在常规的铝合金门窗内开启扇设计中，一般会采用两条隔热条，这对铝合金门窗整体的保温性能具有非常大的影响。在理想的铝合金内开启扇中，可以搭配“T”型与“I”型隔热条，这一设计可以有效的阻隔室内冷热空气的交换，从而提高整窗的保温性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3.2外开窗开启扇节点的设计

根据相关的铝合金门窗设计规定，在建筑物高于7层时，出于安全考虑，不允许采用外开窗设计。虽然外开窗在长期的使用过程中，存在掉落的危险，但是由于外开窗设计不会占用室内的空间，因此，外开窗设计在许多低层建筑中获得了广泛的应用[4]。外开上悬窗同样具备外开窗的特点，并且不受楼层数限制，因此在高层建筑中，外开上悬窗受到广泛的应用。当前，国内铝合金门外开窗存在较多的问题，常见的问题主要有：（1）门窗固定部位的玻璃扣条一般在室外，在使用中出现玻璃破裂的问题时，会影响门窗的维修。（2）同样是由于门窗固定部位的玻璃扣条一般在室外，会降低门窗的防盗性能，并且无法起到很好的气密效果。（3）在铝合金门窗中，由于窗与窗框之间存在较大的缝隙，因此无法起到很好的保温作用，并且，对视线的影响较大。

1.4门窗的防水节点设计

当前，我国大多数建筑的门窗都会出现漏水现象，这一现象一直是住户头疼的问题。因此，在房屋建筑的门窗设计中，尤其需要重视门窗的防水节点设计问题。在我国建筑门窗常用的内开窗设计中，基本上都是根据等压原理设计的，在实际的设计中，水进入门窗的等压腔体，在利用这一原理将水排出。一些门窗生产厂家为了增加铝合金门窗的防水性能，会给铝合金门窗增加一道胶条，而正常的铝合金门窗是有两道胶条[5]。然而，在增加了一道胶条之后，铝合金门窗的防水性能是否会更好，这一问题暂时还无法得出结论。在风沙大的地区，选用三道胶条的铝合金门窗，可以有效提升建筑的防沙性能，而在风沙小的地区，可以选用两道胶条的铝合金门窗。在铝合金门窗的实际应用过程中，需要重视对门窗的排水设计，通过“堵”与“疏”的结合，实现门窗良好的防水性能。

1.5门窗的组装节点设计

我国建筑门窗的组装存在较多的问题。主要问题有这几种：室外的侧型材腔体由于尺寸太小，使得角码无法得到切割，并且由于角码无法使室外的侧型材腔体得到有效地连接，因此这种方法只适合应用在室内侧型材的安装中；在门窗的组装中，门窗的窗框、扇等结构会出现翘曲的现象，使得门窗的安装达不到相应的要求[6]。优秀的门窗安装节点设计，可以采用双腔组角进行安装，在组角之前选择适宜的组角片，从而保证门窗安装的质量，提升组角的强度。

2.结语

随着现代建筑设计越来越趋于人性化，铝合金门窗作为住宅外立面重要构成部分的门窗为满足人们各种各样的门窗建设需求，其样式在不断的丰富。当前，铝合金门窗的设计还存在较多的问题，需要找出这些问题，并在后续的铝合金门窗设计中，避免这些问题的出现，从而提高我国铝合金门窗的质量。房屋建筑在增加各种形式门窗的同时，也会增大房屋建筑的能量损耗。因此，如何降低房屋建筑的能量损失，增加建筑的美观与实用，这对房屋建筑的门窗设计来说是一个难度较大的问题。要平衡建筑门窗的美观、实用，就需要在铝合金门窗的设计中，注重对铝合金门窗的节点设计，对门窗转角处、门窗拼樘处、开启扇节点处、组装节点以及防水节点，要避免其中存在的问题，使建筑门窗设计经得起时间的考验。

参考文献

[1]李永波,权燕玲,王巍,邓贵智.铝合金门窗节点设计中的几个常见问题[J].门窗,2012,01:27-31.

[2]刘晖亮.论铝合金门窗的性能要求及安装过程中的常见问题[J].企业科技与发展,2012,09:51-53.

[3]鲁久华.浅谈门窗安装防渗漏水的有效方法与措施[J].门窗,2012,06:22-24.

[4]赵庆锋,方小勇,陈晓顺.房屋工程中铝合金门窗洞口接缝密封防水措施[J].福建建设科技,2011,06:58-59.

[5]龚昌基.直接套用塑料门窗和铝合金门窗国标图集存在安全隐患[J].福建建筑,2015,09:98-100.

[6]王应辉.建筑工程铝合金门窗施工质量检查及渗漏防治措施[J].门窗,2014,05:49-50.

论文作者:郭建棠

论文发表刊物:《低碳地产》2016年10月第20期

论文发表时间:2016/11/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/474692a6ae255173de99f7c5.html