# 利用广电同轴网开展传统酒店WIFI业务论文_盛贵哲

(吉视传媒股份有限公司江源分公司 吉林白山 134799)

摘要:利用有线电视覆盖广、入户率高等得天独厚的优势，特别是大型休闲娱乐办公场所基本都建设有线电视系统，应用WOC技术，通过对已有的有线电视网络进行改造升级，实现房间内的优质 WLAN 信号覆盖，提供可靠和真正可以使用的高速无线网络。开展WIFI业务。

关键词:传统酒店；广电网络；WOC；WIFI业务。

Using radio and television coaxial network to carry out WIFI service for large customers

Abstract: the use of cable TV coverage, high rate of high rate of high advantage, especially large leisure and entertainment office building CATV system basically, the application of WOC technology, through the existing cable TV network upgrading and upgrading of the WIFI business.

Key words: Radio and television network; WOC; WIFI service.

0 引言

随着全球信息技术和无线网络的高速发展，酒店等大型公共娱乐场所对无线上网的需求越来越强烈，酒店作为外出游玩或者办公人士的暂居地，无论休闲娱乐、搜索资料、收发邮件、远程办公都成为客人的一个最基本的要求。移动业务驱动酒店WIFI覆盖，智能手机移动应用爆发增长，驱动酒店无线网络需求。从而WIFI上网成为所有酒店必须考量的基础服务之一，为提高竞争力，行业佼佼者也纷纷开始部署无线WIFI网络。

1传统酒店客房WIFI部署方案及优缺点

传统酒店客房内一般只敷设了广播电视同轴网络，要重新布线将五类线敷设到每间客房或者是敷设到走廊棚顶，然后在房间加设无线AP或者在走廊棚顶分部式加设无线AP。

这样一是升级改造成本较高、施工过程繁琐，影响酒店正常营业，酒店房间需要打眼，布明线影响酒店美观，降低档次，如果布线到走廊棚顶，房间信号会衰减，很难保证客房内的信号质量，且AP之间的同频干扰，会影响上网速度，网络不稳，直至无法实现正常上网，影响客户体验。也导致了各大酒店对广电的宽带业务望而兴叹。引进WOC技术就能解决这些问题。

2什么是WOC

WOC 是通过现有的CATV有线电视系统实现房间内的优质 WLAN 信号覆盖，提供可靠和真正可以使用的高速无线网络。对于同轴电缆来说，已经广泛分布于各大公共场所，已经是一种非常成熟和常见的传输介质，利用如此宽广的有线网络来传输无线WlAN信号，解决了目前传统酒店无线传输出现死角和信号强度逐步减弱的问题，真正做到每个房间，每个角落的无线覆盖。能够为酒店客房实现其他技术或方案达不到的优质无线信号覆盖， 突破性地从无线物理层彻底解决了目前所有酒店无线系统共同面对同频干扰的难题，使得无线网络连接可靠，实现高速上网。通过WOC混合分配器（替换掉有线电视的分配器和分支器）将宽带和电视信号混合，通过已有的CATV线缆传输至房间，房间的WOC面板将宽带和电视信号分离。woc方案可以利用传统酒店中成熟部署的CATV线缆来传输宽带信号，减少了人力物力，提高信号质量，不影响美观，如图1

图1

经现场勘查，因为该酒店CATV有线电视系统采用标准的星型布线结构（即所有房间的有线电视线都统一汇聚到机房/竖井间），故AP集中安装在走廊方案不可取。所以，我们采用AP集中安装在机房（竖井间）交换机附近，方便AP与交换机的连接，解决了不好走网线的难题，同时也方便有线电视线与混合分配器的连接。

酒店WOC无线网络覆盖系统结构图：

1-8个房间

如果房间多9-16个房间：

3结束语

利用有线电视覆盖范围广的巨大行业优势，应用先进技术，迎合三网融合的时代形势，拓展了有线电视的现有的宽带业务，在确保传统有线电视基础业务的前提下，发展数字电视增值业务，推进宽带双向业务，拓展大客户专网业务是时代赋予我们每个广电人新的机遇和挑战。

综上所诉,WOC技术将成为广电行业宽带业务发展机遇的助推剂，通过WOC技术将提高广电宽带业务的市场竞争力，抓住“宽带中国”和“三网融合”两个国家战略的机遇挑战，相信未来广电业将会发展的更加辉煌。

参考文献:

孙端旺.cable Wi-Fi如何运营[J].有线电视技术，2014，（05）：25-29.

论文作者:盛贵哲

论文发表刊物:《电力设备》2018年第15期

论文发表时间:2018/8/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4776ee2a5e909ce0343fa3e5.html