# 不同采样方式对总悬浮颗粒物监测结果的影响研究论文_黄艺文

广东省河源市环境监测站 广东河源 517000

摘要：监测分析大气中总悬浮颗粒物的含量及浓度，对我们治理大气污染和保护人类自身健康十分重要。文章对比分析了不同采样方法的浓度检测值，旨在提高监测结果的准确性，保障总悬浮颗粒物浓度监测的准确性，科学进行环境评价以及污染控制，供参考。

关键词：总悬浮颗粒物；监测结果；环境空气污染物；浓度值

总悬浮颗粒物，是指悬浮在大气中不易沉降的所有的颗粒物，包括各种固体微粒，液体微粒等，直径通常在0.1-100微米之间。它主要来源于燃料燃烧时产生的烟尘、生产加工过程中产生的粉尘、建筑和交通扬尘、风沙扬尘以及气态污染物经过复杂物理化学反应在空气中生成的相应的盐类颗粒，已成为影响城市空气质量的首要因素，同时左右着污染物控制对策的有效性，其浓度达到一定限值后还会导致人体产生一系列疾病，与人们的健康密切相关。在空气环境质量监测中，总悬浮颗粒物监测采用滤膜采样—重量法，其监测结果受客观及主观因素的影响较大，在具体的操作过程中，为了保证监测质量，必须严格了解，把握，控制好各种采样的条件以及方法。

1 监测方法

使用TH－150C智能中流量TSP采样器进行采样，采样前用电子皂膜流量计进行流量校准，实验室使用的天平经过了省计量科学研究院进行了鉴定。采样时间分别按照新标准GB3095－2012和旧标准GB3095－1996进行同时采样，采样及分析方法严格按照《环境监测技术规范》和环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法（GB/T15432－1995）中规定的TSP分析方法。

2 监测方案

根据当地环境评价范围和功能区特征，结合污染影响和气象条件，分别在煤矿工业场地的上方向和下方向分别布设一个采样点位，连续采集7天。

（1）清洁对照点，监测点位布设在距离工业场地上方向3km处的村庄。首先，TSP日均值按照新标准24h进行采样；第二，根据旧标准对TSP的日均值按照12小时采集，并且每天采集两个样品，时间段分别从早7点～19点和19点～早7点，连续监测7天；第三，同样根据旧标准采集两个样品，但采样时间段分别为13点～凌晨1点和凌晨1点～13点，连续监测7天。监测结果见表1。

备注：相对误差计算是按照12h采样的TSP浓度的平均值相对于24h采样TSP浓度平均值的误差。

（2）环境敏感点，在距离工业场地下方向1.2km的村庄布设一个监测点。首先，TSP日均值按照新标准24h进行采样；第二，根据旧标准对TSP的日均值按照12小时采集，并且每天采集两个样品，时间段分别从早7点～19点和19点～早7点，连续监测7天；第三，同样根据旧标准采集两个样品，但采样时间段分别为13点～凌晨1点和凌晨1点～13点，连续监测7天。监测结果见表2。

备注：相对误差计算是按照12h采样的TSP浓度的平均值相对于24h采样TSP浓度平均值的误差。

3 结果分析

不同监测方法的TSP浓度值与24h的浓度值相对误差分析结果见表3。

新标准中TSP日均值的采用时间为24h，因此能够充分代表该监测点的TSP日平均浓度值。从表1和表3可以看出，在受工业场地作业影响比较小的上风向监测点，根据旧标准采样时间为12h采集的样品与采样时间24h的样品的浓度值相比较，单个样品的浓度值相对误差在0.7%～15.3%范围内，而7天的平均浓度值相对误差在0.3%～4.2%。

同样，从表2和表3可以看出，在受工业场地作业影响的下风向监测点，在7点～19点和19点～7点两个时间段采集的样品浓度值相对于24h浓度值的相对误差在4.1%～53.7%之间，在13点～1点和1点～13点两个时间段采集的样品浓度值相对于24h浓度值的相对误差在1.9%～36.9%之间，7天的平均浓度值相对误差在0.2%～29.6%之间。

4 结论

总之，空气悬浮颗粒物对城市环境质量和人群健康的影响越来越受到社会各界的关注和重视。文章对比分析了在监测总悬浮颗粒物过程中，不同监测采样方法的浓度值误差情况，可为相关工作提供参考价值。除此之外，在实际操作过程中，还应注意每月校准流量，电源是否符合要求，运输和更换滤膜过程中避免滤膜受损等，以最终实现对环境的科学评价。

参考文献：

[1]庄马展，吴宇光，周志林，杨青，庄世坚.空气中总悬浮颗粒物的三种测定方法比较[J].环境化学，2000，19（2）：170-175

[2]刘静，张萍.不同的采样仪器对总悬浮颗粒物监测结果的影响研究[J].江苏环境科技，1993（2）：11-13

[3]窦燕生，王媛媛.大气悬浮颗粒物采样用中流量恒流装置的研制[J].环境与健康杂志，2010，27（5）：458-459

论文作者:黄艺文

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4777b7d425d04f19e229d211.html