# 水利渠道施工中的渗透因素及防渗对策分析论文_郁万玲

临沂市河东区水利工程维修处 山东 276000

摘要：随着我国社会的不断发展，资源浪费越来越严重，节能减排应该引起相关工作者的重视。对于中国的水利工程来说，有两种最重要的资源。一个为水资源，另一个为土地资源，这两个资源也是中国现代农业灌溉的核心,所以我们应该采取合理有效的措施来节约用水,提高水资源的利用率,防止水利渠道建设的渗流问题,并促进水利渠道项目的不断发展在中国。

关键词：水利渠道；施工；渗透因素；防渗对策；

水利工程是国家重点工程，它的存在在很大程度上可以带动国家的经济发展，也可以为群众的生活创造方便的条件。然而，在水利渠道建设中经常出现一些问题。如，渗透是最常见的。一旦出现这样的问题，项目的质量就会变差，无法发挥应有的作用和价值。

一、渗漏的危害

渗漏问题直接影响着途径的正常引水和灌溉效益的发挥。实践表明，如果不采纳相应的防渗办法，既使其他工作作得再好，灌溉水的利用率仍难到达领先的水平。例如，某省的泾惠渠灌区，虽然灌水技术不断提高，田间水的利用率已达0.9摆布，但由于各级途径的渗漏疑问没有得到有效的处理，整个灌区的灌溉水利用率仍难到达0.6，工程效益并不抱负。途径渗漏将促进地下水位上升，恶化土壤性质。在南方，可使渠段两边呈现“烂泥田”；而在北方地区，将能够使渠段两边“盐碱化”。途径渗漏能够造成严峻的损坏事端。渗漏水往往使渠堤外坡呈现管涌、流土、滑坡等损坏；沿不稳定的山边、塬边途径的渗漏常致使渠堤决口及诱发渠床下的滑坡体滑动，如不及时修正，将致使渠段发作陷落、溃决。

二、水利渠道施工中的渗透因素

1.地下水反渗。当在灌溉区完成灌溉后，如果出现雨水天气，就会使渠道两边的土壤出现饱和状态，进而使地下水位上升，而地下水位会随着灌溉区输水停止而下降，这样就会造成地下水位出现较大的距离，对于侧压力，也会有所增加，对内侧土壤会造成挤压，此时渠道两边土壤中的水，会向渠道地下进行流动，使得混凝土板块造成移动，进而会破坏渠道，使其出现渗透问题。

2.材料因素。水利渠道进行施工时，它所用到的施工材料主要有钢筋、水泥、粗细骨料等。要想保证材料性能的最佳性，就需要做好材料的运输、存放以及质检等工作。然而，在实际施工时，许多很多单位不重视施工材料的管理，出现了材料混合或者混装等问题，这会对施工材料造成污染。另外，许多施工单位忽视原材料的质检工作，质量不合格的材料进入施工场地的现象时有发生。此外，工程监理人员的监督不到位，没有及时对水泥材料进行抽检，从而影响了水泥砂浆的质量。

3.地基问题。对于任何工程来说，地基都是十分重要的，地基是工程的基础，对渠道工程也是如此。因此，只有做好了地基才能够保证项目的质量良好。假如施工区域的地质质量较差，不符合规定的话，就会使地基的质量变差，最终引发渗透问题。因此，在开展工作之前，要做好地质勘查工作，假如土质不合乎规定，我们可以通过换填的方法来处理。

4.浇筑操作不规范。在渠道施工的过程中，浇筑是十分重要的一项工作。如果在开展浇筑工作的时候，浇筑操作不合理就会使浇筑不精准，从而为渠道工程埋下安全隐患，进而导致渗透问题。混凝土的浇筑成型是渠道的主体，如果混凝土的现浇模板出现变形以及偏差现象，就会导致混凝土衬砌渠道出现问题，然后后续施工的时候差值就会愈发的明显，进而引发很多的问题，最终引发渗透问题，使得项目的存在价值变低。所以，在浇筑的时候必须核对模板，并且要适当加固，这样就能够防止胀模等问题出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、水利渠道施工中的防渗措施

1.对防渗材料进行改良和新型材料的应用。第一，结合水利渠道的具体施工特点，对混凝土的性能进行改进。目前，混凝土防渗技术在水利渠道施工中的应用比较普遍。相较于传统防渗技术，混凝土防渗效果好，也能够降低引水冲刷对水利渠道结构的破坏。但是，混凝土防渗技术具有一定的局限性，其抗冻能力差。近年来，部分建筑企业已经普遍将纳米技术应用到混凝土改良中，很大程度上提高了其抗冻性能和耐用性。相关部门要注重对纳米技术在混凝土改良中的应用进行研究分析，以提升整体应用效果。第二，土壤固化剂已经被普遍应用到水利渠道施工中，其应用范围相对较广，并且防渗效果好。但其也存在抗冻方面的缺陷，并且耐用性差。相关研究部门要注重结合水利渠道施工特点对土壤固化剂进行研究，以提高其抗冻性和耐用性，为我国水利渠道施工提供物质基础。第三，水利渠道施工过程中对土工膜进行应用，能够提高其防渗能力，同时其也具有造价方面的优势，并且使用寿命比较长。但是其在施工和运输过程中容易造成破裂，对水利渠道整体施工质量产生影响。近年来，部分地区将新型复合土工膜应用到水利渠道施工中，其防渗能力、耐久性和抗冻效果都比较好，其是我国水利渠道的未来施工发展趋势。第四，我国地理结构复杂，水利渠道灌溉对农业发展具有重要意义。政府和相关部门要结合不同地区的土壤因素和土质特征，对水利渠道施工提出不同的要求，对适合我国国情的特殊土壤改良方式进行研究。

2.对防冻材料进行改良和新型材料的应用。第一，传统的水利渠道保温材料以珍珠岩、岩棉和膨胀蛭石与胶结材料的混合物为主。近年来，高分子聚合物普遍被应用到保温材料的制作和研究中，很大程度上提升了建筑工程的整体保温效果。研究人员要注重从结构、造价和性能等方面对保温材料进行研究，实现新型保温材料在水利渠道防冻中的应用。第二，二十世纪我国就开始对水利渠道防冻材料进行研究和改良。空心板、楔形板和保温材料等已经被普遍应用到水利渠道施工中，以提高其防冻性能。研究人员要结合我国水利渠道的具体施工情况对水利渠道防冻结构进行研究，以提高水利渠道整体施工质量。

3.采用机械化建筑模式。近年来，国外水利渠道施工已经普遍应用机械化的施工方式，其能够提高渠道的整体施工质量和施工效率，有利于节约水利渠道施工过程中的人力和物力资源。目前，我国水利渠道施工逐渐向机械化转型，也取得了相应的成效。比如，渠道衬砌预制块压块机的研制成功表明我国水利渠道施工机械化水平的提升。

4.注重暗渠和暗管防渗问题研究。暗渠和暗管是水利渠道施工过程中的必要施工要素。在水利渠道施工过程中，施工人员结合具体的工程特征，将管道埋设在冻土层以下，能够避免冬季低温对水利渠道造成的冻结。同时，在地下进行暗管输水，能够避免气温和天气因素对水利渠道引水造成的阻碍，很大程度上提高了引水利用率。并且该种施工方法应用范围相对较广，对地形因素限制较小，有利于节约土地资源和水资源。相较于传统水利渠道，暗管的施工成本相对较高，但其耐用性和便利性比较强。目前，暗渠和暗管在我国水利渠道施工中的应用比较少，相关部门要加大其研究力度，为我国水利渠道施工提供物质保障。

总之，可以看出水利工程施工过程中的渠道施工对整个水利工程的施工质量以及水利工程效用的发挥具有十分重要的作用，因而，在水利工程的施工过程中，一定要加大对渠道施工，尤其是防渗问题的关注。高度重视水利工程的防渗问题，能够从基础上保障水利工程的质量，提高水利工程的总体运行效率，相关的工作人员应该及时关注相关的新技术，提升施工的技术水平，为水利工程的渠道施工提供更强有力的技术支持，提升水利工程的总体质量。

参考文献：

[1]陈宏宇.防渗技术在水利渠道施工中的应用探析.2018.

[2]张宏宇.浅谈水利渠道施工中的渗透因素及防渗对策分析.2018.

论文作者:郁万玲

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4779e8e8308a19c50f183376.html