# 基于NGN组网优化后割接思路及故障处理的探讨论文_朱璐祎

中移铁通有限公司上海分公司 上海市 200000

摘要：本文针对NGN网络后台数据割接，总结了割接思路和割接方法，并且编写了实用性很强的NGN网割接工具软件，提高了工作效率和准确率。

关键词：NGN；割接思路；割接方法

引言

NGN设备投产早期，根据厂家提供的NGN割接方法，需要分公司填写割接数据表，网管中心人工核对上报数据，采用人工编写割接脚本，割接过程中处理数据错误，割接完成后人工核对割接后NGN数据的准确性。一次大型割接，需要半个月的准备数据和脚本，割接中还要处理许多问题。目前，厂家传授的割接方法费时费力并且效率低，如何提高NGN割接效率，关键是要明确NGN割接思路，采用合理的割接方法。在大庆油田NGN网路实际割接工作中不断学习、摸索、总结经验，提出了NGN网络割接的思路和方法。

1 后台割接的思路和方法

1.1 NGN后台割接的思路

1.1.1 SS数据割接思路

割接涉及的软交换SS数据主要是“局码和百号组配置”“号码分析配置”用户数据的数据配置。用户数据包括“用户配置”和“TIDNAME配置”。（1）局码和百号组配置。主要涉及数据有局码、百号、网关簇。百号组数据来源由用户割接表中物理号码和割接前物理号码提取，与SS配置数据中的“用户配置—局码和百号组配置”数据进行核对。为了提高百号组的利用率对于用户少于20个时建议割接时采用NP方式实现。此数据只能采用新增数据法和删除数据法，如果采用修改数据法容易造成前后台数据不一致。（2）号码分析配置。主要涉及数据有分析器、分析字冠、路由链组号、局码归属关系[1]。字冠数据来源由用户割接表中号码提取，与SS的分析器7和8中的字冠数据进行核对。数据处理方法根据割接情况灵活来判断，如果SS上没有此字冠或数据类型不一致采用新增数据法，还要根据同类字冠连续性决定是否合并字冠；如果数据类型一致是可以采用修改数据法，修改路由链路组；如果割接前号码对应字冠的用户不存在时可以采用删除数据法。（3）用户数据配置。主要涉及数据有SS域用户数据，即AG或EPON用户数据，“本局用户配置”“ISDN用户D通道配置”“ISDN用户配置”和“TIDNAME配置”；PSTN域用户数据不需要人工配置，由HLR下载数据。此数据采用新增数据法和删除数据法。

1.1.2 HLR数据割接思路

主要涉及数据有HLR上鉴权和用户数据。数据来源由割接表设备端口确定用户为PSTN用户或SS域用户，提取用户权限和补充业务数据。数据处理方法判断依据是根据割接数据中有无割接前逻辑号码、割接前物理号码来判断新增数据还是修改数据。

1.2 NGN后台割接的方法

在油田NGN网络的实际割接工作中，针对不同的割接情况，根据割接思路，摸索出10种割接情况下的NGN后台数据割接方法：（1）新增SS域用户（2）新增上移PSTN用户（3）上移PSTN用户直接割接到SS域设备上（4）上移PSTN用户NP方式割接到SS域设备上（5）上移PSTN用户改号割接（6）上移PSTN用户割接到另一个上移PSTN设备上（7）不上移PSTN用户割接到SS域设备上（8）不上移PSTN用户割接到上移PSTN设备上（9）不上移PSTN用户割接到不上移PSTN设备上（10）SS域用户割接到另一个SS域设备上下面介绍2种常用的割接方法：

（1）不上移PSTN用户割接到SS域设备上主要是不上移机型HJD04、MF用户割接到AG或EPON设备上。这种割接适用于设备淘汰更新情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆割接方法如下：SS软交换上新增用户号码的局向和百号组_--->SS软交换上新增AG用户或EPON用户--->HLR上增加用户鉴权--->HLR上新增全业务上移用户--->SS软交换上删除出局用户号码字冠--->SS软交换上新增本局用户号码字冠。

（2）上移PSTN用户NP方式割接到SS域设备上它主要是部分上移PSTN交换机上部分用户割接到AG或EPON设备上，造成PSTN的百号组没有办法割接到NGN域设备上，只有采用NP方式进行割接。NP方式是指用户逻辑号码与物理号码不一致，逻辑号码是用户对外使用号码，物理号码是交换机用户端口对应号码。

2 常见故障助理方法

2.1主叫摘机无蜂音故障

（1）首先要确定ONT设备是否正常连接，线路指标是否达标，分配设备的SN码是否与台帐一致。根据ONT指示灯情况，初步定位，解决障碍。如仍无法解决问题，上报割接负责人。负责人要依次排查该割接用户，用户在SS及HLR的数据，用户属性设置等是否有问题。查看用户百号组分配的网关簇，是否与用户的节点所在网关簇一致。（2）确定ONT的设备状态。如果用户设备为退出服务状态，可能是用户外线有问题或是用户设备未开电。如果状态为“进入服务”则要确定该设备的IP地扯及用户名称是否与申报障碍的用户相符[2]。（3）在确认设备数据无误后，要与传输配合，对设备进行呼叫仿真，看是否可以正常呼出。（4）若仍无法呼出则要在SS上对设备进行H.248协议消息跟踪，根据信令消息，进一步进行故障定位。

2.2摘机听到蜂音但无法正常呼出故障

（1）要先确定用户话机、线路没有问题。若无问题，则上报割接负责人。接到申告后，要确定本次割接用户并在SS、HLR上查看用户数据、用户属性设置、用户呼出权限设置、业务设置等是否存在错误。（2）与传输配合，查看设备VLAN分配情况、IP分配、用户线路状态是否正常。（3）若仍无法呼出，则要在SS上对设备进行H.248协议消息跟踪，根据信令消息，确定拨叫号码是否发送至软交换，进一步进行故障定位。

2.3被叫用户无法呼入

（1）有回铃音无人接听故障1）首先要确定用户已经割接至ONT设备上，用户外线连接正常。2）其次确定被叫用户话机是否有问题，主叫呼叫被用户听到回铃音后，被叫没有听到振铃，也摘机，看是否可以接续成功。若被叫可以接通，只是不振铃，可更换话机或是更换ONT设备。如果被叫既不振铃，也无法接通，则上报割接负责人。检查被叫字冠设置、用户IP地扯及名称是否与受理障碍信息一致。3）若仍无法呼入，则要在SS上对设备进行H.248协议消息跟踪，根据信令消息，确定呼叫消息是否送到被叫设备上。（2）听到语音“您拨打的用户暂时无法接通”或听忙音故障1）提示无法接通，则检查用户设备、外线、线路指标。如无问题，与割接负责人联系。2）在SS上查看设备是否处于服务状态。若处于服务状态，则进行消息跟踪，确定呼叫是否送至该设备上。同时检查被叫用户的物理号、逻辑号等分配是否正常。（3）听到语音“您呼叫的号码是空号”故障（4）检查运维确定物理号码，逻辑号码数据是否正常。

结束语

NGN网络割接思路及故障处理都是在几年来的网络维护工作中总结提炼出来的，经过实践证明这套思路是正确的，对NGN网络割接奠定基础。根据后台数据割接的思路，公司也研发相关NGN网割接工具软件，大量应用在油田NGN网络割接工作中，不仅可以提高工作效率和准确率，还达到降低工作强度的目的。今后将在工作中继续补充完善NGN网络割接思路，稳定、高效、准确的完成各项割接工作，为油田信息网乃至全国所有NGN网络的稳定发展出谋献策。

参考文献：

[1]魏庆安.基于NGN网络的关口局资源优化[J].石油石化节能, 2016, 6(7):40-41.

[2]王振兴.NGN和IMS对承载网QOS方面的要求和QOS保障技术[J].信息技术与信息化, 2014(3):86-89.

论文作者:朱璐祎

论文发表刊物:《基层建设》2018年第35期

论文发表时间:2019/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/47bad9e9e7e59ce9eb0aa316.html