# 浅议民用建筑电子工程中的静电防护论文_吴立恒

摘要：随着社会科学的快速发展，电子工程的进步十分迅速，电子产品也随之成为了大众日常生活中不可或缺的重要组成部分。由于电子产品的快速普及，电子工程的发展也逐渐到了关键的时期。本文将从电子工程的相关近况入手，重点针对电子工程中的静电问题进行分析，解释静电在电子产品中和电子工程中所造成影响，并基于影响的程度提出在相应工程中对静电防护的途径，从而力保电子工程能够有更加安全、长远的发展。

关键词：电子工程；静电；静电防护

本文主要通过对电子工程的分析探索，探讨在电子设备的生产装置中产生静电的危害，根据现实中的一些实际情况，总结相关的静电防护措施，并提出相关的建议。旨在为我国民用建筑电子工程的建设提供参考。

1静电的产生及存在形式

首先我们来探讨一下静电的存在方式，从一定意义上讲，静电就是附着于事物表层的多余的静电电荷，这种静电负荷也有可能处于不足的状态，静电的产生以及存在可能是因为特定范围内存在的正电荷以及负电荷之间的不一致，造成正负电荷不平衡，最终形成静电电荷。在人类的日常生产和生活中，存在着大量的静电反应，例如，冬天我们在使用塑料梳子梳头的过程中，常常会发现有静电火花，头发很难处于熨帖状态，出现相互排斥反应，并不断飞舞，另外，在秋冬季节，由于天气比较干燥，我们在穿、脱衣物的过程中常常出现“啪啪”的静电响声，这其实也是静电引起的。我们对日常静电表现方式进行研究和总结分析，认为静电主要是通过人与物或物与物之间的接触以及摩擦等产生，同时，冲流、冷冻以及电解也属于静电的主要类型，此外还包括压电和温差等静电类型。针对工业领域中的静电现象，通常可以按照物体形态上的不同将其划分为固体静电、粉体静电和液体静电这三种形式。就固体起电而言，不但包含了断裂带电以及压电效应起电形式，同时还包括热电效应起电以及剥离起电等不同起电形式；液体起电通常包括流动起点以及冲击飞溅起电等不同类型。静电出现后，静电发生范围内的环境也会出现相应的静电场，进而引发各种静电效应，通常我们可以将静电产生的效应划分三种类型，第一种是力学效应，第二种属于放电效应，除此之外，静电感应效应也是静电基本效应之一，这三种类型的静电效应在表现形式、影响对象和特点上均各不相同，其中力学效应主要针对轻小事物产生吸附，引起静电反应；电力效应能够造成电子流发生流动，制造一定的热，还会出现一些声响，并带来宽频带电磁辐射。

2静电的危害

2.1电子产品的寿命减短

当静电放电发生时，就会产生微小的电荷，这样就将对空气中的灰尘进行吸附，如果在电路板线路中积攒太多灰尘，这样就会对电路板的导电性能造成影响，严重时还会导致电路板的短路故障，直接影响电子产品的使用寿命，也会对企业的形象造成影响。

2.2静电电击危害

在静电放电过程中剧烈程度不同，如果放电过于剧烈就容易形成电火花，尤其是在民用建筑中，人口密集，容易导致人员电击事故的发生，静电瞬间释放的电量足可以将正常人击死。

2.3静电对磁场的干扰

静电放电过程中容易形成静电场，静电场信号就可以对电子元件的磁信号产生影响，直接导致电子产品的使用功能失效，在对电子产品进行维修时，静电的存在有可能导致检修人员无法找到故障，并且容易造成电气元件的短路。

2.4静电火花的产生

当静电放电时，容易导致电火花的产生，如果在建筑物中有易燃易爆的产品，那电火花过于剧烈就容易导致爆炸事故的发生，直接影响到建筑物的居住安全。

3民用建筑电子工程中静电的防护措施

3.1加强对静电防护材料运用

在对电子产品进行生产时，设计人员要加强对静电防护材料的使用，这样可以在一定程度上减少静电的产生，还要注意加强静电防护器材本身的电阻性，当静电值过大时，可以有效泄电，这样就不容易对电子产品造成危害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在民用建筑电子工程中，对于电子产品的安装一定要严格按照国家相关标准，对于高速运动的物体要尽量选用静电防护材料，形成一个静电防护区，这样就可以从根源上消除静电。同时对于民用建筑还要进行防静电地线的连接，要能通过地线将静电传输到大地中，减少对电子产品的损害。

3.2加强对防护性电路的应用

为了提高电子产品的静电防护能力，开始引入防护性电路，但是防护性电路的引入必须要增加电子产品的体积，这就需要设计人员对于电子工程进行合理规划，一般这种方法主要适用于一般电气，设计人员必须要根据民用建筑电子工程的实际情况进行应用，要确保静电防护措施的科学性、合理性。

3.3良好的接地系统

地面的静电防护是创造防静电生产环境的重要内容，在选择地面材料时，必须要综合分析静电地板系统电阻，明确电阻上限以及电阻下限，不但要注重地面的导静电能力，而且要考虑操作安全问题。现阶段，我国大部分采用的是防静电瓷质地板，该类地板属于新型防静电地面材料，在生产此类材料的过程中，通常需要在瓷层中添加无机高温导电材料，使其物理性质发生改变，通过这种方式进行静电的输导，此外，该地板材料是在 1360 摄氏度的高温环境下烧制完成的，因此具备良好的抗静电功能，耐久性突出，同时具备较高精度的几何尺寸，不容易出现磨损，不易遭到腐蚀，使用寿命相对较长，性能稳定，还拥有良好的防火抗压作用。该类地面不同技术指标均明显大于 PVC塑料等其他防静电制品，具备很高的使用性能。

3.4加强对环境因素的控制

静电荷的产生是与环境有着直接关系的，尤其是空气湿度和离子浓度，当静电电势与湿度成反比时，同时与在普通场合相比，空气越纯净的场所（如无尘车间）内，由于空气中的离子浓度低，所以静电更易产生。同样的动作在不同的湿度下，产生的静电电压可以相差一个数量级以上。但值得注意的是，并不是湿度越高越好，湿度过高会导致设备易结露水，因此空气湿度最好控制在一个合理范围内，如30% ～ 75%。

3.5加强对工作人员综合素质的提升

在对民用建筑电子工程进行施工时，施工单位要严格要求防静电工作人员严格按照防静电标准进行操作。提高自身防静电的知识水平，此外，凡事进入工作区域的工作人员必须穿上防静电服和鞋子，不允许在静电敏感范围内随意脱衣服。此外，施工单位还要定期对员工进行培训，快速提高员工综合素质。

3.6建立静电防护系统

静电系统是电子工程中电子产品企业质量控制的重要组成部分，可以实现从生产、装置、使用和后期维护的所有环节进行实时地监控，企业内部的相关技术工作人员必须加入系统的建设当中。静电防护系统的构成首先要进行硬件的配置，因为硬件基础是实现系统防护功能的重要基础。但是硬件系统的正常工作需要结合相关的软件管理系统，才能保证整个静电防护系统性能正常的发挥。其中，硬件系统运行的目的就是建立防静电工作区并且实现与工作区内的各个电子设备的有机协调，实现静电电位的限制，保证静电防护系统的稳定性。软件管理系统，就是对防护系统的具体防护程序进行设计，对硬件系统的运行实现实时地监控，保证硬件系统的功能正常。

4结束语：

在电子科技高度发达的现代化社会，电子工程无论是在生活中还是社会生产工作中都占据着独一无二的地位，越来越多的工作都需要依靠电子产品更来实现，生活也因为电子产品的大量丰富而变得便捷多彩。因此保障电子工程的安全性、有效性、先进性是一项重要的任务。所以电子工程的静电防护工作是至关重要的，所以在上文中提到的一些静电防护办法，希望能够对现有民用建筑电子工程静电防护工作起到一定的推进作用。

参考文献：

[1]张弢.刍议电子工程中的静电防护.中国新技术新产品，2016.16.11-13.

[2]石志安.刍议电子工程中的静电防护技术.科技展望，2015，25.23.132

[3]高原.刍议民用建筑电子工程中的静电防护.四川水泥，2014.12.74+181.

论文作者:吴立恒

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/47c8f72bae4205aee7866993.html