# 便携式卫星天线测试仪的研究

朱友良[1]2000年在《便携式卫星天线测试仪的研究》文中指出本文系统地讲述了卫星天线测试仪的设计原理和实现方法，对天线测量的测试条件、天线转台的控制以及方向图的测试方法作了比较详细的介绍，并着重讨论了卫星天线的性能指标。在天线测试仪的研制中主要解决了以下三个问题：一是利用PC机控制天线转台按测试要求准确转动；二是对测试信号进行适当的处理后转化为数字信号；三是根据测试信号画出天线的辐射方向图，并画出相应的方向图包络，然后根据已画方向图计算卫星天线的主要测试指标。在仪器的设计过程中，将计算机这一现代高性能的信息处理工具引入到天线参数测量中，充分利用它强大的逻辑判断、计算和信息处理能力，使天线测量达到新的水平，大大提高了测量过程的自动化程度和测量的可靠性，使天线测量精度更高，质量更好，操作更简单、直观。全文共分五部分，包括：天线测量与计算机控制基础、卫星天线测试仪设计原理、天线测试仪测试信号处理、天线测试仪对天线转台的控制及测试仪的界面设计。

佚名[2]1995年在《通讯测试仪》文中研究表明SL-1000测试仪 美国PBI国际企业集团生产的多功能、便携式卫星信号测试仪SL-1000是集卫星接收机、监视器、频谱仪以及内置充电电池四位于一体的综合测试仪。它主要用于卫星天线的定向与调整和卫星电视信号强度的监测,其正面的4.5″B/W监视器,主要用于卫星电视图像的观察或频谱的显示。频率范围为920～1,750MHz(亦可选用920～

崔曙光[3]2002年在《PBI SV-3000多功能卫星电视信号测试仪使用体会》文中认为为了方便调整卫星接收天线 ,我们购进了ＰＢＩ最先进的寻星设备ＳＶ - 30 0 0多功能便携式卫星数字 /模拟电视信号测试仪。ＰＢＩＳＶ - 30 0 0多功能便携式数字寻星仪采用彩色液晶显示和独特的液显屏翻盖结构设计 ,便携式结构 ,内含蓄电池 ,且可

李相周[4]2001年在《利用实测天线方向图确定天线增益的研究》文中认为随着卫星通信技术和业务的迅速发展，在天线的研制以及卫星通信地球站的入网验证和测试中，对天线方向图及其各种参数的测量和分析是必不可少的。而天线的方向性和增益是表征天线性能最重要的特性参数，其中对天线增益的研究尤其重要。本论文从实际出发，系统地讨论了如何利用实测的天线方向图来快速简便地得到天线的增益。 本论文简单阐述了常规的测量天线增益的方法，简单讨论了其优缺点；阐明了采用常规方法测量天线增益时，需要花费大量精力去选择合适的测量场地，需要耗费大量的人力物力，并且测试效率极低。本论文从实测的天线方向图出发，提出了利用天线方向图来计算天线增益的两种简便有效的方法：波束宽度法和积分法。并对这两种方法进行了详细的推导和讨论，得出了在实测天线方向图的基础上，利用这两种方法来计算天线增益的简便公式，并且通过大量的测试数据证明了公式的正确性。最后并系统地阐明了这两种方法的优越性。在利用实测天线方向图研究天线增益的问题上，采用数学建模的方法对之进行处理，把现实测量问题转换成数学问题，通过对实测天线方向图数据的分析研究，建立正确的数学模型，并对之进行分析求解，然后再对所建立的数学模型进行检验，并给予一定程度的修正，直到得到正确的结果。本论文采用计算机对所测试的数据进行了处理，并通过数学方法论证了波束宽度法和积分法的正确性。最后，对测试结果进行了比较讨论，简单分析了误差的来源和产生原因，并给予一定程度的修正。 本论文中所论述的波束宽度法和积分法，在天线的研制和卫星通信地球站入网验证和测试中，都有较广泛的应用价值，对提高天线的测试效率具有较深刻的意义。

谢亚运[5]2016年在《无源互调失真测量及故障定位技术》文中进行了进一步梳理随着卫星、移动等通信技术的迅速发展,大功率、多通道系统的广泛应用,无源互调(PIM,Passive Inter-Modulation)失真落在接收机频带内,影响接收机的性能,严重时会造成通信系统的瘫痪,因此无源互调失真的测试研究越来越受到工程师的关注。本文首先介绍PIM失真对通信系统的影响及其测试意义,分析国内外PIM失真测量与故障定位的研究现状;其次给出PIM失真概念及产生机理,推导PIM失真的数学表征模型;再次阐述传统PIM失真测量原理,提出基于矢量网络分析仪的PIM失真测量方法;最后分析PIM失真故障定位技术基本原理,构建电缆网络故障反射响应模型,建立基于时域反射与参考信号的PIM失真故障定位数学表征模型,并详细介绍基于参考信号的PIM失真故障定位方法的设计思想。本文在论述PIM失真测量与故障定位理论的基础上,参照工程应用与设计需求,设计、仿真与实现互调参考模块,为互调信号提供一路参考,并分别搭建基于矢量网络分析仪的PIM失真测量系统与基于参考信号的PIM失真故障定位系统;最后给出参考模块调试结果,并进行PIM失真与故障定位测试,测试结果与分析表明基于矢量网络分析仪的PIM失真测量系统和故障定位系统具有很强的灵活性与有效性,能方便地与矢量网络分析仪等微波毫米波测试系统集成,在同轴电缆网络、基站天馈系统、室内分布系统等微波系统中有着广泛的应用价值。

佚名[6]2003年在《《中国有线电视》创刊十周年稿件总目次(1993.10～2003.10)》文中指出2 0 0 3年金秋十月 ,《中国有线电视》创刊整十年。十年来 ,《中国有线电视》同全国有线电视研究者和爱好者密切联系 ,相互支持 ,以精益求精的工作态度和开拓创新的工作作风 ,不断推介国内外最新技术 ,促进了我国有线电视事业的发展 ,夯实了有线电视理论基础 ,方便了广大用户的实践操作 ,从而奠定了《中国有线电视》杂志在我国广播电视事业发展中不可替代的独特作用和更加突出的学术地位。在十年的成长历程中 ,《中国有线电视》以其严谨的期刊风格和质量过硬的整体水平 ,多次荣获荣誉奖项 ,并步入国家核心期刊的行列 ,首批进入《中国期刊方阵》。在信息化到来的今天 ,为继续响应科技兴国的发展战略 ,进一步加快我国有线电视业向数字化、网络化、多功能化的发展步伐 ,《中国有线电视》将再接再厉 ,不断探索 ,以更加优异的成绩答谢广大作者和读者十年如一日的大力支持和深切关爱。刊登《中国有线电视》第 1至第 16 0期 ( 1993年 10月至 2 0 0 3年 10月 )所刊发全部稿件及作者名录 ,一方面表示对数千作者的感谢 ,另一方面便于读者、作者及研究机构查阅

佚名[7]2008年在《IC与半导体》文中认为Microchip推出低功耗自动调零运算放大器Microchip宣布推出MCP6V01/2/3 (MCP60X)自动调零运算放大器。这款低功耗运算放大器配备独特的自校正架构,可实现超高精度,输入偏移电压仅为2微伏(μV)。此外,新器件还具有高共模抑制、轨对轨输入/输出及低静态电流等特点,最适用于工业及医疗等市场上以电池供电的便携式设备。MCP6V0X的工作电压低至1.8V至5.5V,典型静态电流仅300微安(μA),可以由两节1.5V电池供电,并使电池达到最高使用效率。新

安徽[8]2011年在《综合业务卫星通信便携小站系统设计方案》文中研究指明综合业务卫星通信便携小站,是指可以提供各种常用电信业务的小型卫星通信系统。其不仅有着卫星通信组网方便、开通迅速、通信距离远、覆盖面积大等优点,还有着轻便灵活的特点,能够快速响应各种业务；在视频传送、抢险救灾、应急指挥、综合接入等多方面发挥着不可替代的作用,越来越受到众多运营商和用户的青睐。特别是其在广播覆盖方面的优势,使其已经成为通信、传媒、公安、教育等领域竞相使用的一种重要通信手段。本文立足于当今卫星通信技术现状,结合相关通信手段技术需求,采用模块化思想进行综合业务便携小站的设计。系统中各通信模块具有独立的功能,对各模块的输入、输出接口进行了标准化配置,可以根据用户的不同需求选择不同的模块组成适应不同业务类型的便携小站。在保持系统较高通用性的同时又为用户提供了多样化的选择,达到了最佳效费比。

参考文献：

[1]. 便携式卫星天线测试仪的研究[D]. 朱友良. 山东师范大学. 2000

[2]. 通讯测试仪[J]. 佚名. 通讯产品世界. 1995

[3]. PBI SV-3000多功能卫星电视信号测试仪使用体会[J]. 崔曙光. 中国有线电视. 2002

[4]. 利用实测天线方向图确定天线增益的研究[D]. 李相周. 山东师范大学. 2001

[5]. 无源互调失真测量及故障定位技术[D]. 谢亚运. 中北大学. 2016

[6]. 《中国有线电视》创刊十周年稿件总目次(1993.10～2003.10)[J]. 佚名. 中国有线电视. 2003

[7]. IC与半导体[J]. 佚名. 中国电子商情(基础电子). 2008

[8]. 综合业务卫星通信便携小站系统设计方案[D]. 安徽. 北京邮电大学. 2011

本文来源: https://www.lw33.cn/article/47d9256812ffb1df764e400a.html