# 暖通设计中绿色节能技术的实施要点之研究论文_陈飞

陈飞

浙江裕众建设集团有限公司 浙江省绍兴市 312000

摘要：经济技术的不断提升带动了社会的进步，建筑行业也紧跟社会发展取得了很大的进步。近些年在城市建筑及城乡建筑的设计中，暖通设计作为建筑设计中的一个重要环节，满足了居民冬季采暖及夏季空气调节的需求，提高了居民的生活质量，但却为环境带来了很大的影响，因此绿色设计理念越来越引起人们的关注。为了适应当前社会的发展，暖通设计当中的绿色理念和节能技术可以说备受社会关注。本文浅析暖通设计中绿色节能技术的实施要点。

关键词：暖通设计；绿色节能技术；应用与研究

引言

随着我国建筑行业的迅速发展，人民的生活水平得到显著提高，对生活质量的要求也越来越高，而暖通工程作为建筑工程的重要组成部分，是一项高能耗、高成本的设备工程，在暖通工程的运行过程中会产生大量的资源消耗问题，极其不利于我国建筑行业的科学发展。

1暖通设计中绿色节能技术的意义

全球节能减排已经开始实施，绿色环保备受关注，从目前环境变化到人口的疾病演变上来看，环境对于人类健康有着严重的影响。在我国随着工业水平的不断提升，各个行业在生产中能源的消耗越来越大，久而久之形成了生活经济上去了，自然环境却在不断恶化的现象，影响着人们的生活，给社会带来了很大的困扰和问题，最常见的问题有“雾霾天”、“雪花天”等。在这种情况下，全球各地都在关注环境问题的重要性，例如：上世纪70年代英国出现了当时最大的环境压力，最早的粉尘天气，导致工业生产下降、呼吸疾病蔓延等，为了改变这种现象，英国用整整20年的时间去治理环境。而现代建筑行业也是资源消耗量巨大的行业，就暖通系统而言，现在很多暖通系统所消耗的资源是不可再生资源，如煤炭、天然气等。因此在暖通系统中应用绿色节能技术，已经成为我国当前发展的重要任务，这样不仅可以降低建筑物的成本，还可以对生活环境带来帮助，这样还有利于我国建筑行业的可持续发展。

2水力平衡设计

在房屋建筑暖通设计当中，水力平衡表现出了非常可观的节能效果，具体情况可以通过直接安装相应的专业设备来逐步实现。但是，在这一过程当中，需要注意些许问题：①要深入的开展实地调查、勘探的工作，以便于更全面、更好的对暖通工程的客观、具体情况进行一个了解，进而更好的保障环路水力的平衡。②假如不能够实现相应的平衡设计，就建议选择常用的静态水力平衡阀或者是比较大的阀权度与较高阻力的动态水力平衡阀，以此来适应暖通工程当中水量变化幅度较大这一实际情况。③可以把静态的水力平衡阀设置在热力的入口处，以此来达到实现水力平衡的目的。④大力推广在暖通设计绿色节能技术中运用水力平衡阀与电动的动态平衡阀之间的调节阀，因为其具有较高的灵活性，并且适用方位非常广泛。所以，在房屋建筑暖通绿色节能设计当中，水力平衡的良好运用，能够实现较高的生态效益与技能的效果，因此，非常值得人们引起高度的重视。

3利用新能源

面对能源危机日益日益加剧，通过不断的开发新能源来逐渐的代替那些不可再生资源的开采的趋势已然迫在眉睫、。在建筑物相关的暖通工程施工的过程当中，经常使用到的新能源包括下面阐述的几种：①太阳能，太阳能是一种可再生的清洁能源，通常可以充分的利用一些集热装置、控温设备、光伏发电设备等来建立暖通系统内部的循环控制系统，进而能够依据季节条件的变化来对室温以及需要供暖的用户供暖。②地热能源，就是通过输入一定的电能来将低温转化成高温，在冬季的时候，将房屋建筑室内的热量排入地能系统之中，由此来充分的利用地热能的循环系统来将季节交替时候所产生的温度变化高效的转化为人类所需要的能源，进而得到暖通空调实现运行所需要的地热能源。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4绿色节能技术应用的要点研究

4.1自然风利用技术

在建筑设计中，自然风的利用也是可以减少能源消耗的。建筑物室外的风环境是由建筑物所处地区的气象和所在地形决定的，而建筑物室内的风环境主要是由室内所需新风量决定的，设计人员可重点根据风的特点，利用各地不同的气象、地形及风速等条件，合理设计建筑物的朝向及窗户，这样不仅可以提高建筑物内部环境的舒适度，同时还可以节省能源，有效的节省了使用暖通设备调控室内温度，对室内外进行通风换气所需要的能源。

4.2热能回收技术

一般而言，对于热能的回收技术通常分为两种：排风余热与冷凝热。排风余热一般是利用新风系统逐步的实现对房屋内部所存在的有害气体进行稀释，由此一来，就能够很好的保持房屋室内的空气质量。新风慢慢的进入室内时，就需要将室内的旧风逐渐的排出室内，这样一来，可以使得新风的稀释负荷降低。在这一过程当中，随着房屋室内的旧风被排除，室内的热量也会在无形当中被带出很多，然而通暖空调内置的排风系统就可以充分的利用旧风送出所产生的能量，通过换热器与交换器之间的运行来实现新风的预先制冷或者制热。如此一来，在有效减轻新风输送负荷的同时，还能够很好的实现排送风热量流失的减少。在运用制冷机组具有的冷凝模式的时候，假如热水的加热需求不能够得到满足的时候，可以通过在系统当中合理的增加一个水源热泵这一方式来有效的进行辅助性的加热，使用这一暖通空调系统可以很好的预防有害气体排放的一个目的。此外，还可以最大限度将空气污染降到最低，最达到国家所要求的环保节能。

4.3普及变频技术的应用

变频技术是现代绿色节能技术的代表之一，正在逐渐被人们重视。变频技术可有效的改善空调系统的不足，有效的提高系统工作效率，从而降低设备的能源消耗。一般来说，变频调速主要是通过改变电机转速从而改变设备的工作状态。传统的普通空调在运行过程中，只用了常见的风机和电机，对电能源的消耗一直很大，但是变频技术的相关设备是最为节能新技术，可采用现代微机控制技术，一机多控，可有效节省能源的消耗。现阶段，大面积的变频系统都在不断的推广，同时也对环境的改善带来很大的影响。

4.4余热循环技术的应用

余热循环技术是当前绿色节能技术实施中的要点之一，是当前运用极为普遍的一种节能技术。其主要作用是在于实现高校的能源节省，这恰恰也对我国城市暖通设计水平实现进一步发展的关键所在。余热循环的基本原理就是将“热”由一部分完整的传送到另一部分的内部工作循环，就是相应的反应堆里面，常常会将“热”传输的回路与传输的动力分开，以达到避免液体在实现传递回路当中，转变为具有放射性特征的时候，对动力回路造成污染。可以在工作循环的回路的过程当中留下一定的余热，然后再对余热进行二次循环使用，最终达到规范要求中的60%以内，采用这种技术的产品不仅仅能够应用于中央空调系统之中，而且还能够应用于房屋建筑的供暖以及使用家用空调的房屋建筑。例如：商场、大型会议室等。余热循环技术在暖通设计诸多绿色方案新的设计中，在诸多行业中的使用频率特别高。

结语

综上所述，暖通设计中绿色节能技术的应用越来越广泛，然而近些年新能源的利用不充分对节能理念和节能技术的应用还存在着很多影响，为了强化推广新能源利用的理念，各行各业都要明确绿色节能技术在创新上重要性。面对当前这一绿色节能技术实施的现状，我们必须不断的加强对暖通设计中绿色节能技术的实施要点的研究，更深一步的探索其中的创新点，并将其技术充分的应用在设计中绿色节能技术当中，最终达到节约能源的目的，积极的响应国家绿色节能的可持续发展战略的号召。

参考文献

[1]黄小东.暖通设计中绿色节能技术的应用[J].低碳世界，2017（24）：166~167.

[2]赵勇.暖通设计中绿色节能技术的应用分析[J].绿色环保建材，2017（07）：30+32.

论文作者:陈飞

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第16期

论文发表时间:2018/11/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/47e14d94238415983fe11067.html