# 对导流施工技术在水利工程中的应用与分析论文_罗杨

东莞市城建工程管理局 523000

摘要：施工导流作为水利工程施工的一项关键技术，具有有形式多样、受影响因素多等特点，对工程的施工进度有直接影响。在施工导流前要做好充分的准备工作，明确导流方式和选择导流标准。本文对导流施工技术在水利工程中的应用与分析，旨在促进我国水利工程中导流施工技术的发展。

关键词：导流施工技术；水利工程；应用

1.导流施工技术

1.1内容

导流施工技术是指水利工程在施工过程中，为了能够将水从施工区域引到下游的河流当中，进而采取的一种对水进行引导的技术。施工单位运用施工导流的方法能够给建筑施工提供一个干燥的环境，从而加快施工进度。施工导流技术就是为了控制和引导水流而采取的技术措施，一般包括：截流、基坑排水、下闸蓄水。在水利施工过程中，施工导流技术和施工方案的有效实施、施工时间、施工质量都有紧密的联系，因此在施工过程中，一定要根据工程的实际情形来设计施工导流技术，这样才能保证工程的质量和进度。

1.2特点

（1）选择坝址要科学。在设计前，首先要考察工程坝体的位置，注重对地形地貌的考察，结合地理环境选择合适坝址。在设计过程中，选择坝址时，一般根据地质条件、地形地势、水能指标、施工难度、工程规模等各方面来进行综合考察。例如现在选择坝址一般借助于GPS定位系统，通过静态观测进行工程平面控制设计，这样既能减少人工误差，又能减去前期准备工作耗时。

（2）布置方案要合理。在选择坝址时，一个最重要的问题是制定水电枢纽工程施工方案。确定坝址后，为了让工程项目的分布合理，一般先从导流明渠开始布置方案，再进行分布厂房。例如一条宽8米，长50米，上、下游两侧分别设置1.2米的短廊道作为排水系统，在这样的情况下，船闸闸门和排水系统一旦破坏，船闸都不能使用，这是不合理的。

（3）涉及内容要广泛。导流施工技术的应用设计的水能指标、建筑分布、下游生态环境、搬迁规划、地形地貌等问题，在工程施工过程中要充分考虑到这些问题，不然则会影响工程的进度。例如三峡大坝建设时期，没有考虑群众搬迁规划的问题，就一度导致三峡工程的滞后，后来分别在1997年3月和2000年7月，进行了两次移民搬迁，解决了人员安置问题，工程才得到顺利进行。

（5）施工技术要创新。水利工程历史悠久，防洪抗灾，更为水利工程施工积累了更多的实际经验。在现代科技的带动下，水利工程施工技术不断得到改进，建筑材料的不断更新，先进专用机械设备的创新和运用，都是具体体现。

2导流施工技术在水利工程中的应用

2．1围堰法

围堰法是施工导流的一种常见方法，但是因为工程情况不不同，又分为全段围堰法和分段围堰法。全段围堰法是通过在河流上对围堰进行建设的方式将河道进行一次性截断，水流被引向其他的灌水建筑物中作为分流，向下改为倾泻。

围堰法的导流施工成本低、施工方便，适用范围广，在我国的使用比较广泛。分段围堰导流施工技术采用的是河床内导流的方式，水利工程利用建筑物分段分期维护进行施工，在时间上和空间上将河床维护进行分段，这样在水利工程的施工过程中，可以在围堰内进行施工，但是围堰的工程量越大，会导致导流施工越来越复杂，工期也会越来越长。因此，分段围堰法的导流施工更加适用于河床宽、流量大、工期长的水利工程施工中，有利于水利工程施工的顺利进行。

采用这种围堰方法时，要注意考虑泄水建筑物的具体情况，根据水量来决定水流的划分导流方向。全段围堰法分为明渠导流和隧洞导流。比如在遇到水量较大的情况下，就不能只靠拦截的方式，而应在拦截后用明渠的方式进行二次导流，这样才是导流技术的具体运用。分段围堰法通过围堰对水流进行多段划分，各段分期的完成，就可以结束整个工程的操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是分段围堰法适用在河床交宽、工程施工期限长和水流量大的水利工程。

2．2明渠导流

明渠导流是在河岸或滩地上挖渠道，在基坑上、下游修筑围堰，水流经过渠道下泄。它适用于岸坡平缓和有宽广滩地的平原河道。如果在坝址附近有旧河道，也可以利用进行明渠导流，再通过坝体预留缺口、底孔的方法下泄水流。明渠导流的适用条件比较宽泛，一般情况下用于水利工程的坝址河床较窄或河床的覆盖面较深的情况之下，在这类情况下，一般分期导流十分困难，因而可以采用明渠导流的方式来进行施工，保障工程的施工进度和施工质量。

明渠导流的布置要根据明渠导流轴线的位置和明渠进出口的位置和高程来决定，在具体的施工过程中，明渠导流的布置可以依据施工地分为坡上布置和滩地布置两种，下面分别从明渠导流轴线的布置和明渠进出口的位置和高程的确定来分析明渠导流的布置：（1）明渠导流轴线的布置。一般情况下，明渠导流设置在古河道、垭口等位置上，这样可以保障明渠导流施工的科学性。在设置轴线的过程中，应该保障水流畅通，尽可能缩短明渠的长度，这样可以避免在水利工程施工的过程中进行深度开挖。明渠导流轴线的布置要保持在五十到一百米，这样可以满足防冲要求。（2）明渠进出口位置和高程确定。明渠进出口位置和高程的确定可以通过调整明渠进出口的位置和形状来决定，这样可以保障明渠进出口不产生回流和淤积现象。明渠进出口的高程的设计应在满足水利工程施工要求和通航需求的情况下，尽可能最大限度地调高明渠进出口的高程，这样可以有效地减少水下的开挖量，实现明渠导流施工的意义。

2．3隧洞导流

对于河谷狭窄、两岸地形险峻、山体坚硬的山区河流，可以运用隧洞导流。开挖隧洞的目的是为了解决施工过程中的导流问题。运用这种方法一般与固体建筑结合，采取在工程基坑的上、下游修建围堰，让水流通过隧洞外泄。这种方法因为施工隧洞的难度大，成本较高，只适用在地质条件相对复杂且无法建设明渠的山区河段。

隧洞导流施工的适用条件是在水利工程流量不大的情况下，且水利工程施工地区的地形复杂，河床狭窄陡峭的情况下，使用隧洞导流施工技术能够有效地进行施工，保障水利工程施工的质量，提升水利工程施工的进度。

隧洞导流施工的布置应该从以下几个方面来考虑：（1）在进行施工之前，要设置好隧洞导流施工的轴线，这样可以有效地保障隧洞导流施工的顺利进行。（2）在进行隧洞导流施工轴线的布置时，应该按照要求进行施工，如果轴线的设置需要转弯，应该设置好弯道的角度、长度，保障隧洞轴线的布置合理。（3）在进行施工的过程中，要保障隧洞间的距离、围岩的厚度等符合施工要求，使得水利工程的结构和预应力符合隧洞导流的施工。（4）隧洞导流施工技术的进出口的位置应该在保障水力条件良好的情况下设计，并且按照需求设计成缓坡和陡坡，但是在施工的过程中不可以出现反坡现象，这样才能够实现防止冲刷的作用。

2.4涵洞导流

涵洞导流是指在下游修筑挡水围堰，使水流通过涵洞后导向下游的一种方法。这种方法一般运用在水闸和中小型土石坝的施工工程。另外，分期导流在后期有时也会用到涵洞导流的方法。涵洞导流的特点在施工工作面广、速度快捷、灵活方便、造价低廉。涵洞应设置为直线状，确保水流进出口快，顺畅通过涵洞，就不会有淤泥，引发渗漏的问题。

3.结论

导流施工技术在水利工程施工中具有重要的作用，在水利工程施工的过程中充分利用导流施工技术有利于施工企业提升水利工程的施工质量，降低水利工程施工的成本，提高水利工程施工单位的经济效益。加强对导流施工技术的分析和导流的适用条件和布置的详细介绍，能够对导流施工技术的应用有一个更加科学明了的认知，有利于水利事业的进一步发展。当今的世界是竞争的世界，先进的科学技术和科技人才决定国家的综合实力，因此，应该充分利用先进的科学技术，引进更多的水利人才，研发更加符合我国国情的导流施工技术，促进我国水利事业的进一步发展。

参考文献：

[1]于小桂，佘国先．浅谈水利工程中导流施工技术的应用［J］．水利科技，2014（12）：139．

[2]江峰．试论水利工程施工中导流施工技术的应用［J］．质量探索，2016，1（135）：

论文作者:罗杨

论文发表刊物:《基层建设》2016年17期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/47ea837db65fa55e1a303104.html