# 浅析变电运行技术措施论文_李晓利

（国网河南孟津县供电公司 河南孟津 471100）

摘要：随着我国经济的不断的发展，社会对电力系统的运行提出了更高的要求，其中变电运行技术的进一步创新发展，就是其中最重要的内容之一。在信息化条件下，要求变电运行实行自动化和网络化，以提高变电运行设施的灵敏度以及工作效率，从而保障电力工程运行安全顺畅，推动变电运行技术的发展与革新。

关键词：变电运行技术；措施；浅析

在整个电力系统的运行过程中，变电运行技术的发展创新将直接关系到电力系统在未来发展过程中的稳定性问题，因此，需要对变电运行所涉及的各个方面进行细致的分析考察，以形成更加全面完整的资料，在变电运行管理过程中，从倒闸操作、电网运行管理等方面出发，通过科学合理的管理与操作而保证变电运行的安全性与稳定性，从而推动变电运行整体性的发展和创新。但在很多情况下，由于工作人员的失误，导致了一系列的电力故障问题，严重影响了人们的生活和工作，因此，形成科学恰当的变电运行技术对电力系统的发展是极为重要的。

一、变电运行过程中经常出现的问题

1、跳闸故障的发生

在实际的工作过程中，跳闸现象产生的原因有很多，用户的不合理使用电力，线路短路或者电力运行本身的原因都有可能导致跳闸故障的发生，主要是在220kv、500kv输电线路在运行中出现的跳闸现象，这种情况下，工作人员应当有秩序地对可能造成跳闸现象的原因进行排查，首先应该对输电线路的工作状况进行了解和检查，对输电线路的具体状况形成准确的判断，假如有问题，立即对问题点实施抢修；假如不是，就需要对到消弧线圈以及跳闸设备进行检查，如果出现问题，开关没有自动闭合进行电力输送，则需要改为人力手动操作，使开关能够重新闭合，强制性地进行电力输送，若在此过程中发生线路爆炸等现象，则需要暂缓电力输送，在震荡问题解决之后再行输送电力。

2、变压器内部油位变化问题

在变压器内部的油对于保护铁芯和线圈的安全的运行有着重要的作用，油位的变化将会给变压器的正常运行带来不同程度的影响，导致不同程度的问题出现。首先，变压器内部的油位下降，程度较低时可能导致变压器所携带的瓦斯保护功能获得不正确的信息，出行工作失误。油位下降严重时，将会使铁性以及线圈裸露在出来，使它们失去油在绝缘等方面的保护作用，可能出现严重的电力事故，而在备用变压器中出现这种状况，往往会使铁芯和线圈长时间暴露在空气之中，使其出现各种不良损伤，降低工作效率和安全系数。另外，在油位过度上升时，将会促使变压器内部运转出现过度兴奋，以至于运转速度不断加快等现象，这会导致变压器整体在铁芯和线圈的强烈摩擦之下，产生放电现象，很有可能出现火灾等灾害，对变电运行的良好进行是相当不利的。

3、变压器本身工作出现异常反应

变压器是变电站的核心工作，变压器不断改变电压，由于长时间的工作，其内部的运行结构会出现不同程度的损伤，零件的破坏，磁芯运转的异常等现象都有可能导致变压器工作的不顺畅。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，变压器安置在室外，环境变化对其也产生不同程度的影响，长时间处于下雨天，雨水的渗透和损伤，将有可能出现电力泄露的现象，形成外部放电，可能会误伤人群或者形成火灾，而在烈日的暴晒之下，变压器的一些零部件，特别是裸露出来的部分，将会出现破裂变形的状况，而防爆管的破损，将会是变压器内部的油流失出来，假如在植被茂盛的地区有很能引发规模较大的火灾状况。进而对整体性的变电运行工作带来不小的难度和损失，影响变电运行的工作效率和质量。

4、接地未达到规定标准

配电变压器在低压侧常选择中性点接地。倘若负载不平衡，中性点会流经大量电流。如果接地线未连接好，出现过大的接触电阻，会即刻烧断，致使中性点电位出现较大范围的移动。因此，要检查好接地点和接地线，查看是否牢固和完整，定期测试接地电阻，高压侧使用跌落式熔断器，低压侧使用空气断路器。熔断器熔丝要合理选择，变低压侧过载和短路时，熔丝容易熔断。

二、变电运行技术发展的措施

1、科学地应对开关异常问题

在变电过程中，开关问题出现是多方面的，有跳闸，有过热等，跳闸现象的发生一般是由于在变电运行过程中出现异常所导致的现象，其主要的解决方法首先需要定期地对相关设备进行检修，对设备的使用状况，年限以及使用的方法进行全面的了解和整理，对可能出现问题的地方要重点关注，另外就是在发生该现象的时候，不能单凭经验和惯例，需要对整个变电运行进行科学恰当的处理和检验，避免问题的遗漏，提高工作效率。而开关过热现象是经常性的问题，当出现该类问题时，一般只需要将其隔离开来就可以，利用断路器等设备，将其与母线隔离开来，对整体的线路行程良好的保护。此外，对开关本身的状况需要进行详细的排查，对轻微的问题进行补救，对较为严重的问题需要更换，以保证变电运行工作效率很运行质量的提高。

2、加强变电运行过程中的保护措施

电力系统中的绝大多数设施都是储运较为恶劣的环境条件之下的，环境的变化往往会对变压器、输电线路等变电运行设施产生不良的影响，因此，需要加大保护措施。我国主要使用的是差动保护以及瓦斯保护两种办法。差动保护主要应对的是相间短路和主变内部线圈匝间短路问题，而瓦斯保护针对的主要是变压器二次回路出现故障或内部出现故障，在现代信息技术条件下，需要加强对保护措施数据的采集以及保护措施自动化工作效率的提高，对变电运行过程中所采取的保护措施，应当制定相应的监管制度，对保护措施进行重点的检测和观察，尽可能地排除可能出现的问题。

3、加强变电运行工作队伍建设

在实际的环境中，由于设备自身的原因所造成的变电运行工作问题所占的比例较低，往往是由于工作人员在实际操作工程中并没有形成良好的工作意识，导致出现一些问题，因此，在研究变电运行技术的过程中，为了进一步发挥技术的优势，需要对变电运行工作队伍进行多方面的引导和培养，提高每一位工作人员对于工作重要性的认识，规范其操作动作，增强工作人员检修问题的能力，既要使每一位工作人员拥有扎实的理论功底，对变电运行有着更深刻的认识，又要加强每一位工作人员思想意识的培养，端正工作态度，更加关注和重视变电运行工作，以提高工作的效率和质量。

三、结语

在电力企业生产运营中，变电运行属于重要的组成部分。倘若电力企业不能加强变电运行的维护和管理工作，则不能确保电力用户供电的可靠性和安全性。因此，变电运行技术的提高对整体电力系统的运行具有良好的推动作用。

参考文献：

[1] 范建荣.浅析变电站变电运行管理问题及技术措施[J].中国高新技术企业，2010，（22）

[2] 汪扬雪.浅析电力系统中变电运行技术及安全管理[J].中国新技术新产品，2012，（15）

论文作者:李晓利

论文发表刊物:《电力设备》2015年3期

论文发表时间:2015/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/48037d687e5810cda80f81e6.html