# 高清视频会议系统技术分析及若干研究论文_李伟,陈正

（国网郑州供电公司）

摘要：视频会议系统是指两个及以上的个人或群体通过通信线路及多媒体设备，把不同地点的用户聚集一个虚拟的会议室，实时互传声音、影像来实现实时远距离直观交流，达到会议目的的应用系统。视频会议系统在各领域中的应用非常广泛，主要包括医疗、教育、金融、能源、科技以及电信等，运用主体则分为企业、政府、军队等。特别是在企业中，视频会议系统可以促进企业内部决策和各项工作的快速传达和有序部署，加快企业内部交流。总体来说，视频会议系统为用户降低了成本，提高了沟通与管理效率。

关键词：视频会议；云计算；智能化；云视频会议

1.视频会议系统的主要技术及构建

1.1视频会议系统的主要技术

视频会议系统主要的技术包括频编解码技术、同步技术及网络传输技术。视频编码技术是视频会议系统最基本的技术条件，高压缩比、高质量的编解码技术是高清多媒体通信的基石，目前最高性能的视频编解码技术为ITU-T和ISO共同组建的H.264。

同步技术是使不同地区用户获得同步的音视频信号，消除信息延迟的技术，主要采用存储器缓冲及时间戳等方法，对视频会议工作的运行十分关键。网络传输技术为视频会议提供高效、顺畅的多点通信及多链路控制服务，H.323协议和SIP协议是目前最重要的控制管理协议。

1.2视频会议系统的构建

构建一个高清有效的视频会议系统需要终端设备具有较强兼容性及保真性，其次需要网络带宽足够，此外，QoS控制也必不可少。具体来说，高清视频会议系统的设计需采用高效率视频编码技术及宽频语音技术；保证通信网络有足够的带宽，传输稳定；保证MCU和各终端间链路在线路瞬间中断的情况下有自修复功能，另外系统应用有日志功能及对网管设备的保护功能。

视频会议系统应用的要点在于网络安全及集成设计，由于系统的音视频数据都通过网络传输，不仅要保证信息的传递高效快捷，还要保证会议内容的安全性。虚拟局域网技术的应用，将不同网络划分成不同的网段，区分音视频流与数据流，并通过流媒体服务器等传输和管理是保证网络安全的关键。

2.高清视频会议系统技术的主要特点

2.1规范性

H.264、G7.19和1080P等标准是高清视频会议系统的主要系统标准，这些标准与国内外的行业规范和技术标准相统一，这就表明系统具有着规范性的特点。

2.2开放性

随着信息技术的不断发展，高清视频会议系统技术的应用空间也得到了不断的拓展。在对这一技术进行不断完善以后，系统的兼容性会得到有效的提升。

2.3安全性

在一些重要的链路和设备之中，系统对冗余设计进行了应用，这样，在单点故障产生以后，故障对系统整体所带来的不利影响会得到有效的降低。运行能力强、音视频输送顺畅是系统MCU的主要特点。这一系统也具有着良好的病毒防御能力。

2.4便捷性

从信息技术的发展现状来看，这一系统的未来发展趋势会表现出数字化和智能化的特点。在智能控制技术对人工操作进行取代以后，系统的工作效率和工作质量会得到有效的提升。在系统的技术难度不断降低的情况下，系统可以借助运行日志对会议系统的运行情况进行自动记录，进而对运行过程中出现的一些问题进行及时解决。这就可以为系统的高效运转提供保障。对系统的录像功能进行应用，可以让保存下来的会议视频成为会议的历史资料，届时工作人员只需通过视频回放的方式，对会议中的一些数据信息进行分析整理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.高清视频会议系统技术应用分析

高清视频会议系统技术是现代信息技术的一种展现，主要是由硬件和软件系统组成的。同时，在运用的过程中，具有良好的稳定性，主要是利用DSP在嵌入式构架中加入处理完了通信等形式，并且该项技术的价格相对较为低廉，应用形式相对较为便捷。在高清视频会议系统技术运用的过程中，在服务器构架的基础之上，对视频画面、声音等各个方面，进行全面的处理工作，并且对其相应的音频进行全面的编码，这样在视频会议整理和归档的过程中，就会相对便捷一些，避免一些不必要的麻烦。在高清视频会议系统技术发展的过程中，融合了数字化、音频等技术形式，也是现代化信息技术的一种表现。因此，在这样的情况下，具有良好的兼容性，主要是通过企业内网部署MCU网等形式，将其信息和数据发送到不同的用户端口中，并且在最大程度上保证了信息和数据传输中能够的流畅性。同时，在传输的过程中，主要是由中心机房的形式，对视频会议系统的信息和数据接受，进行全面的控制，这样可以在最大程度上保证了各项设备安全、稳定、可靠的运行。

4.视频会议系统的发展趋势

4.1 系统软硬件互相融合

随着网络通信技术不断进步，物联网时代的网络带宽逐渐增加，数据传输速度与传输质量均有了明显的提升，同时资费有所下降，视频会议系统的应用范围更加广泛，会议质量也在不断提升。软件的发展使硬件视频会议系统拓展更多的功能，将硬件技术与软件技术相结合，并将移动会议融入系统设计中。这种系统设计方案能够充分满足用户对视频会议系统更高的要求，满足随时随地接入会议等多方面应用的需求，是未来视频会议系统发展的主要方向。

4.2 云视频会议系统

在目前的视频会议发展中，逐渐将云计算技术应用在系统中，成为视频会议系统发展的趋势。近年来，许多公司的视频产品均开发了云视频会议的功能，为视频会议提供了私有云、公有云以及混合云的解决方案。在云计算技术与网络通信行业的不断影响下，租赁形式等成为视屏会议的一个重要的发展方向。依托于云计算技术架构，较高的性价比以及极强的易用性，可以实现长期稳定的发展，使视屏会议系统发展成能够满足人们个性化需求的系统，使系统的用户能够享受更加便利的视频会议服务，打破时间与空间的限制，实现面对面的交流与沟通，在不远的未来，人们就可以应用这种更加智能的视频会议系统。

4.3 网真技术的应用

网真技术属于一种新兴的技术，应用折现技术能够实现人们在各种场所与环境下进行交互，为人们带来一种良好的面对面交流的体验。这种技术的实现需要将视频、音频以及交互式组件相结合，为人们带来更好的视频会议体验。网真技术以全新的远程呈现技术为基础，在系统中集成了包括高清视频解码、IP网络通信、建筑声学、空间IP语音、人体工程学以及空间照明学在内的各领域的新型技术，能够完成空间与网络之间的真实转换，为身处不同地区的人提供真实度更高的面对面交流体验。

结束语

我国建设和应用的视频会议系统在一定程度上符合了国务院、党中央推行的转变会风、厉行节约、减少会议成本、精简会议等的相关要求，积极运用当代的信息技术方法来进行会议的召开，这有利于提升会议的质量，避免路途劳顿，节约了办公支出，发挥了重大的社会效益与经济效益，是我国节约型社会建设的良好媒介，它必将会成为目前建设电子政务这项工程发展前进的动力，而高清视频在将来的发展也会朝着全数字化的视频方向迈进。然而，我国现阶段的数字视频的产品并不是很多，要想达到全部会议系统的数字化还需要相当长的一个时期。

参考文献

[1]黄天发,李瑞勤,黄鹏飞.高清视频会议系统设计[J].大众科技,2016,18(03):4-6.

[2]向明贵.浅谈高清视频会议室改造新思路[J].时代金融,2016,(17):198.

[3]路新明.视频会议系统的项目范围和进度管理研究[D].电子科技大学,2016.

[4]杨菲菲,王用红,徐朝辉,刁伟.南京市水务局视频会议系统升级改造设计与应用[J].科技资讯,2016,14(29):10-12.

论文作者:李伟,陈正

论文发表刊物:《电力设备》2017年第26期

论文发表时间:2018/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/482388a3169353e068ea67fb.html