# 电力设备的丝印工艺设计论文_张凯

（山东阳光电力设备有限公司 山东聊城 252000）

摘要：由于电力设备产品具有批量小，种类多的特点，而丝网印刷（简称丝印）成本低，灵活性大，适用于各种形状和材质的承印物，因此电力设备产品主要以丝印工艺为主。在产品设计中，丝印工艺的成形的文字、图案在产品中有说明、标示等作用，是产品必不可少的组成部分。同时产品的丝印工艺会最直观影响用户对整个产品的品质判断，因此丝印设计也是产品设计中必不可少的组成部分。

关键词：丝印；电力设备；产品设计

1 丝印设计时考虑的问题

1.1分析工艺的风险性

在设计电子设备产品丝印时，不仅要关注丝印的外观风格、颜色等，对丝印与各种基材、表面处理方式配合中，可能存在的问题和风险一定要综合考虑。

1.2考虑丝印的应用环境

对于户外环境下使用的产品，要考虑丝印的耐候性、耐光性。对于按键表面上丝印，要考虑耐摩擦、耐手汗等。

1.3分析工艺实现难易

在设计产品丝印时，结合产品基材、表面处理方式、粗糙度，分析丝印的难易程度，质量的风险性。

1.4综合考虑成本

在设计产品丝印时，需结合丝印的用途、风险性，综合考虑丝印的整个产品所占的比重，需付出的成本。

2 丝印文件设计规范注意事项

2.1丝印位置的基准

在采用丝印工艺时，要考虑好面板基准位置，如结构上直角边缘，圆孔等，基准位置离丝印处越近，丝印位置越能保证准确。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2丝印距障碍物的距离

当丝印周围有其他突起物时，突起高度不得大于1mm，否则丝印与突起物之间要保留一定的距离。建议丝印处于障碍物的距离一般大于20mm。

2.3避免在光亮的表面丝印

尽量避免在有机玻璃、光亮的金属表面（如电镀装饰铬、光亮镍）上采用丝印工艺。在铝合金的光亮阳极氧化和导电氧化层上丝印时，基材需进行拉丝、喷砂等处理。

2.4丝印图案不易过复杂

丝印图案很复杂，面积很大，线条很细、很密的图形，丝印难度大，成本高，成品一致性难保证，设计是应尽量避免。丝印图案不能太细了，否则会造成丝印困难，影响质量。

2.5丝印字体的颜色

丝印颜色在没有特殊要求情况下应选择常见的黑色、深红、白色，颜色色标尽量统一，同一零件上尽量少用不同颜色。

2.6丝印字符大小

丝印字符大小不能随意选择，按键、装置面板等处字高应外观协调、比例适中。同一类产品的丝印字符大小、风格应保持一致性。

推荐丝印字符高度系列：2mm，2.5mm，3.5mm，5mm，7mm……。向上增加按1.414的倍率计算并圆整。

3 电力设备类产品丝印特点分析

3.1丝印产品分类

3.1.1贴膜类产品：主要包括铭牌、指示贴膜、标识贴膜等。

3.1.2设备前面板：主要包括铝面板、塑料面板上的丝印等。对外观质量要求高，对丝印的位置、颜色、风格应综合考虑。

3.1.3设备后面板：主要是金属插件面板，丝印内容通常为端子定义，要求清晰美观。

3.1.4按键类产品：主要包括ABS基材喷漆按键的表面丝印。这类产品对丝印质量要求非常高，需充分考虑耐摩擦、耐手汗等性能。

3.1.5钣金成型产品：主要包括各种钣金类机箱、测试盒等。这类产品特点是多为钣金件，表面喷涂，丝印难度一般。

3.1.6户外箱柜产品：主要包括户外挂箱、配电箱柜。这一类产品丝印特点是基材通常为不锈钢，有一定丝印难度，且具有一定耐候性。

3.2不同丝印产品特点分析

4 不同材料成型工艺下的丝印风险性

4.1机加工成型、钣金工艺成型

基材在设计能确认，表面处理方式相对稳定，在样机试制阶段，能验证丝印工艺，丝印质量风险性低。不过在表面喷新型喷涂材料时，验证环节必须充分。

4.2铝型材挤压成型

铝型材模具周期短，基材变化小。表面处理方式相对稳定，表面处理工艺固化后，充分验证丝印工艺，丝印质量风险一般。

4.3注塑成型和压铸成型

模具类产品，特别是注塑的材料种类多，而且会根据性能的需要加各种助剂剂，对丝印质量都可能产生性能，因此质量不确定性高，风险性大。

为了降低产品质量风险性，需保证在材料和表面处理工艺方式上，尽可能选择常用的、成熟的方式。对于的全新产品和表面处理方式，油墨的选择是需要一个周期时间才能保证结果的，应尽对选择的油墨进行工艺验证[2]。

参考文献

[1]汪宝荣.丝印印刷油墨现状及其市场发展趋势.2008.

[2]蔡妹姝.提高丝印质量之我见.2005.

[3]叶洪勋.塑料丝印制件的常见质量缺陷.2001.

[4]阎素斋.丝网印刷油墨.印刷工业出版社有限公司，2001.

论文作者:张凯

论文发表刊物:《电力设备》2017年第30期

论文发表时间:2018/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4837a1f5e7c9f7ad3e1b301d.html