# 山区架空输电线路长距离环牵放线施工技术分析与探究论文_曾令争

（广西电网有限责任公司河池供电局 广西壮族自治区 547000）

摘要：在山区中进行架空输电线路的施工，需要应用到长距离环牵放线技术。为此，本文提出，工作人员应当先做好山区架空输电线路牵放线施工前的准备工作，然后再列举出转向场布置、设备监测应用、展放引绳与牵引绳牵放、牵放导线四个牵放线施工技术，以此进行牵放线施工技术的分析与探究。

关键词：山区施工；输电线路；牵放线技术

引言

我国的地形结构极其复杂，很多地区山路崎岖、起伏不定，工作人员想要在这种地区架空输电线路，就需要应用一些较为先进的施工技术。牵放线施工技术可以有效解决山区架空线路的施工问题，为工作人员提供技术支持，从而保证人们可以正常用电，使企业可以更好的服务于人民。

一、山区架空输电线路长距离环牵放线施工前的准备工作

在进行山区输电线路的牵放线施工之前，工作人员应当先做好准备工作。充足的准备工作是保证施工顺利进行的重要基础，因为山区的地形结构较为特殊，因此，在山区进行输电线路的施工存在着较大的难度与风险，工作人员应当准备好施工所需的牵引线、滑轮、滑车、张力机等机械设备，并对这些设备的性能、参数进行细致的检验，并及时进行调整。山区施工存在着一定的风险性，这些风险会影响施工人员的安全，所以工作人员应当选择一些质量好、难磨损、使用寿命长的材料并加以应用，以此保证工作人员可以安全有效的参与到工作当中。

二、山区架空输电线路长距离环牵放线施工技术分析

（一）转向场布置

在对山区的输电线路使用布置转向场技术的过程中，工作人员需要按照相应的流程进行布置。首先，每一个转向滑车的荷载能力都不能超出其承载能力的范围，并且应当根据转向角度来保证荷载与承载两者平衡。其次，近邻塔距离最近的转向滑车应该靠近线路的中心，并且转向滑车会围成一个危险区域，在这个区域之内不能放置一些其他的机械设备或材料，严禁其他人员进入。最后，工作人员布置的施工场地应当满足工作人员施工的要求，避免占用农民的耕地，不能毁坏农民的粮食、果树、农作物等经济类植物。

转向场是整个牵放线施工中最主要的组成部分之一，转向场里面每一个锚因为他们的受力过大会出现损坏，所以一定要使用全部埋好的钢板组进行合锚体地锚，并且马道的坡度还有地锚埋设时的深度必须符合规范，工作人员还要在主受力地锚的两边使用备用的全埋钢板进行组合锚体地锚为工程的施工提供保障，如果在施工的过程中受到了场地的限制，工作人员应当使用地钻锚作为保险的手段。牵放线的转向场主要由导线转向环路还有回线转向环路组合而成。在构建辅助转向系统的时候，工作人员要使用5个250kN级的转向滑车，同时，工作人员还要经常调节手扳葫芦的受力情况，保证每个转向滑车的受力相同[1]。转向滑车的受力影响计算方法如下：

在这个公式之中，F是转向滑车的受力，单位是kN；K是转向滑车计算的冲击系数，其值为1.2。

（二）放线滑车的应用

防线滑车是应用牵放线施工技术的重要设备之一，其包括了朝天放线滑车，三向放线滑车，朝天钩式放线滑车，双轮放线滑车，大直径放线滑车等，工作人员应当根据山区的地形、地势、植被覆盖等实际情况选择正确的放线滑车加以应用。工作人员在进行牵放线技术应用的过程中，需要计算出放线滑车的受力，以此保证放线滑车的应用不会出现过载等现象。放线滑车在工作状态下，其计算方法如下：

工作人员应当保证角度a的正确性，并且明确，公式中H1代表了小规格侧塔位滑车的高度，单位m；公式中H2代表了塔滑车的高度，单位m；公式中H3代表了大规格侧塔位滑车的高度，单位m；公式中L1代表了小号塔与计算塔的距离，单位m；L2代表了大号塔与计算塔的距离，单位m；P是导线的年平均受力，g是导线的单位长度。

（三）展放引绳与牵引绳牵放

工作人员在山区进行输电线路的建设中应用牵放线技术时，工作人员应当将引绳展放，同时对牵引绳进行牵放，在展放引绳的过程中，工作人员要先勘测地形地势，然后根据地形的情况把引绳放在最科学有效的位置上面，再由工作人员进行操作，到牵引的场地进行引绳展放。展放引绳应当根据一定的顺序进行操作，工作人员要先把引绳穿过当前线路中所有杆塔的放线滑车，随后把引绳其中一段用锚固定在张力场上，将引绳另外的一部分在牵引场中加以固定，为之后的牵放工作打下良好的基础。工作人员在施工时应当注意，虽然每片山区都有所不同，但是其施工的步骤都是相同的，所以应当规范操作流程，保证施工质量。

牵张力直接影响到了现场施工的效率，牵张力的大小决定了工作量的多少，因此，在进行施工时，工作人员应当先进行现场勘测，然后根据勘测得出来的数据进行图纸的设计，以此确定两个放线区域的控制档，计算出放线张力THI。其计算公式如下：

在公式中，I代表了各个档位的编号，K是转向场里面滑车的个数。

在结束了展放引绳的工作之后，工作人员还要开始牵放牵引绳。牵放牵引绳的主要施工步骤为：第一步，先放开牵引场当中的引绳，通过旋转连接器把松开之后的牵引绳缠绕到一边的张力机当中，并将其于旋转连接器的一端相连接。在选择张力机时，应当选择小型的张力机与小型牵引机，随后把牵引绳向着张力场牵放。在牵放牵引绳的过程中，工作人员应当保证牵引绳始终处于悬空状态，在到达目标张力场前不能让其与地面接触，保护施工的安全，最后在使用导线以及走板来连接牵引绳。

（四）牵放导线与紧线施工

工作人员将牵引线缠绕在张力机上面，在选择张力机时，应当满足以下要求：大放线张力在7.5KN以上，大放线速度需要达到40m/min，张力机的张力轮底径φ应当为1100mm，张力机的外型尺寸应为2300×1250×1620mm，且重量不能超过450kg，以方便工作人员运输。随后，工作人员还要进行牵放导线的工作，因为是长距离的工作，所以工作人员在施工时需要把控好牵放导线的程度，规范自身的工作行为。当导线顺利牵引到目标地点之后，工作人员要用锚固定导线的两端，保证导线的正常使用。

在牵放导线结束之后，工作人员应当完成最后一个步骤。紧线施工是山区架空输电线路中最后也是最重要的步骤，它决定了工程能否正常使用，所以，工作人员在进行紧线施工时应当遵守其规定步骤进行施工。步骤的过程为工作人员先进行紧线作业，然后观察并检测弧垂，当发现其存在问题时及时进行调整，最后在进行画印处理、挂线施工、附件安装，从而完成紧线施工[2]。

三、结论

综上所述，在山路进行架空输电线路的建设时，应当合理运用牵放线技术。经过上述内容可知，工作人员应当根据山区的实际情况来牵放导线并设置回线滑车，以此保证每个滑车的受力相同，为输电线路施工提供足够的保障，从而使电力运输更加方便，提高人们的生活质量水平。

参考文献

[1]张强.山区架空输电线路长距离环牵放线施工技术的分析[J].低碳世界,2017(32):64-65.

[2]王冠华.山区架空输电线路长距离环牵放线施工技术探讨[J].低碳世界,2017(15):82-83.

论文作者:曾令争

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/483d236b4fc0dc764941e95a.html