# 高层建筑大体积混凝土施工工艺研究论文_王强

中国川海建设有限公司 610041

摘要：社会发展进程中，城市高层建筑数量急剧增加，主要发挥好高层建筑的容量与纵向空间作用，以求容纳更多的人员，减少城市横向空间，从而缓解城市的人口负载与空间应用率低的问题。在高层建筑结构体系中，大体积混凝土施工工艺十分关键，通过对施工工艺的管控，可适度减少建筑裂缝问题的发生，从而避免发生系列渗漏现象，可为工程建设提供质量保障。对此，本文就高层建筑大体积混凝土施工工艺展开分析与研究。

关键词：高层建筑；大体积混凝土；施工工艺

城乡一体化进程的不断推进，为满足城市发展的基本要求，城市建筑的楼层在逐步升高，且建筑所占据的空间体积也在逐步扩大。为顺应时代的发展需求，控制高层建筑施工质量，在实施混凝土分项工程施工时，施工者大都利用大体积混凝土予以施工，从而避免发生混凝土裂缝问题，以达到减少混凝土质量病害问题的目的。大体积混凝土施工时，会受到多种因素的影响而滋生裂缝现象，会严重威胁工程结构的刚度参数。因此，应重视高层建筑大体积混凝土施工工艺操作，从而提高施工水平。

一、高层建筑大体积混凝土施工材料的选择

1、科学选用水泥

在选用水泥时，最好使用水化热偏低的水泥，且尽量要降低单位水泥的使用量。水泥水化时，会释放相应的能量，且大体积混凝土的结构断面偏厚，表面系数比较小，水泥所产生的热量会不断积聚在结构内部中不容易产生流失，即混凝土内部水化热时无法快速散发的，最终越积越多，致使内外的温差变得更大，导致产生裂缝，势必会影响建筑工程建设的实际使用功能。单位混凝土结构所释放的水化热，和混凝土的水泥品种、水泥用量等存在着密切的联系，其会伴随着混凝土龄期的增加而不断增长[1]。因此，在选用水泥时，应选择水化热偏低的水泥或者降低水泥的使用量。

2、科学选用粗细骨料

泵车输送管与钢筋间距允许的情况下，做好选择粒径偏大的骨料，若使用中粗砂，要比使用细砂所使用的水量少很多，一般每平方米减少24.0kg左右，水泥也会减少30.0kg左右，会大大降低混凝土干缩性，若条件允许，则可采取设计毛石大体积混凝土基础工程的方法。在选择粗骨料时，粒径要充分结合结构断面尺寸、钢筋间距等予以确定，且粗骨料应最好选择连续性级配。

3、科学选择粉煤灰

对于大体积混凝土而言，粉煤灰在改善混凝土和易性、水化热上都十分有利[2]，对于此项问题，使用水泥来拌制混凝土，可适度加入一定的粉煤灰，从而降低水泥的水化热现象，也便于后续混凝土浇筑工作的实施。将粉煤灰添加到混凝土之中，势必会影响到混凝土抗渗抗裂性能，因此，在加入粉煤灰时，应实施外掺法，就是不要降低配合比中水泥的用量，依照相应的配合比标准来计算每平方米内粉煤灰的添加量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、高层建筑大体积混凝土施工工艺

1、浇筑

在大体积混凝土施工中，浇筑属于核心环节。此时，适度降低混凝土的温度，既可降低混凝土中最高温升，还会影响新旧混凝土所存在的温差。浇筑之前，应在混凝土内部设置传感器或者设置一定的温度测量孔，能让内外温度都显示出来，要求内外温差值应设定在25℃之内[3]。大体积混凝土施工时，要严格管控混凝土拌合物出机温度参数，利用温水或冰水来对混凝土进行搅拌，且对骨料要喷施冷气或冷水来达到预冷的效果，也可在骨料上设置遮阳设备，防止发生日光直晒的现象。与此同时，应最大程度上缩短转料次数与混凝土版何物运输时间，在工作面上应使用凉棚、喷雾来将工作面的气温予以降低，进而控制好拌合物入模温度。

2、振捣和收压

对于高层建筑大体积混凝土施工而言，加强对混凝土振捣与收压质量的管控是非常关键的。振捣操作时，应采取快插慢拔、分层振捣方法，对上层进行振捣时，下层要插入5.0cm的混凝土，从而消除两层混凝土间的接缝，对此，可开展二次振捣，让混凝土结构变得更为密实，从而可提高混凝土的抗拉性能。实施收压操作时，要在混凝土初凝前，实施二次用力来将表面搓平，还要对表面进行拉毛处理，进而确保整个纹路变得均匀且顺直。若条件允许，最好选择滚筒式碾压方法，碾压数次，还要利用木楔来进行打磨与压实，进而将收缩裂缝闭合。

3、养护

混凝土浇筑完毕之后，应及时开展养护管理，应降低混凝土结构内外的温度差、降低降温速度，以满足降低块体自约束应力的目的，从而提高混凝土的抗拉强度，从而才能承受外约束应力时的抗裂性能。大体积混凝土施工工作开展时，应重视对选材料的选择，精心选择合适的水泥、粉煤灰与粗细骨料，指定合理的施工措施与工艺方案，重视对混凝土浇筑温度的管控，严格规范混凝土养护流程，在此种情况下，能避免大体积混凝土结构发生裂缝现象，进而实现对施工质量的管控。待到混凝土浇筑成型之后，应实施喷水、洒水与蓄水方式，进而来降低混凝土表层的实际温度。此外，还应覆盖上一层塑料薄膜，并对塑料薄膜上覆盖上一层保温性能强的材料来实施养护。夜间，应严格控制保温材料，确保材料具有高严密度；等到中午时，应将保温材料解开，以达到散热的目的。开展养护处理时，应及时对混凝土开展补水处理。例如，在塑料布之下要预设显影的补水水管，结合底板表面的湿润情况来逐步向水管内部进行注水。混凝土泌水初凝与结束之前，应频繁的进行搓压。

结束语：

综上所述，现如今，为满足城市发展的基本需求，必须要根据城市人员数量、发展要求等基本情况，对高层建筑的质量要求更高。若想从根本上提高高层建筑施工质量，应从大体积混凝土施工工艺上着手，制定科学的施工工艺方案，确定好大体积混凝土施工参数，要求施工者要严格按照计划来执行方案，能大大降低施工风险系数，也能防止混凝土结构出现裂缝，从而提高大体积混凝土施工质量。

参考文献：

[1]郭婷,上官紫淇.浅析室内环境艺术设计的人性化处理[J].美术大观,2017,(04):112-113.

[2]吴华丽.室内环境艺术设计的人性化处理浅析[J].艺术科技,2017,30(03):305.

[3]李熙成.室内环境艺术设计的人性化处理分析[J].中国包装工业,2013,(18):31.

论文作者:王强

论文发表刊物:《防护工程》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4841bfafa750eebe40294307.html