# 分析建筑混凝土结构裂缝的成因与防治方法论文_宋沛士

摘要：伴随着人们生活水平的日益提高，对建筑行业的要求也在日益增加。混凝土结构作为建筑工程中的重要环节更加受到重视。由于多种因素影响，建筑混凝土出现多种裂缝病害，会导致建筑体结构失去稳定性，发生质量安全事故。为了避免裂缝引起的结构性病害，必须采取有效施工措施，减小裂缝对建筑产生的危害性。

关键词：建筑混凝土；结构裂缝；成因；防治方法

导言：众所周知，在建筑工程的施工以及后期的使用过程中普遍出现的问题就是裂缝问题，一旦出现裂缝，不仅对建筑工程混凝土结构的耐久性造成影响，同时还会影响其安全性，给人们的生命财产安全造成威胁。通过大量实践可以了解到，作为一种较为常见的建筑问题，对于建筑结构稳定性和安全性影响较为严重，但同时也是无可避免的，控制难度较大。故此，加强混凝土结构结构裂缝成因和防治方法分析，有助于提升混凝土结构施工质量，为工程质量提供坚实的保障。

1混凝土结构的裂缝类型

1.1干湿型裂缝

干湿型裂缝主要是由于在混凝土的后期养护中没有进行合理的操作或是在操作过程中出现一些纰漏，因而造成在混凝土建筑物中出现裂缝。因为混凝土建筑物是用混凝土浇筑而成，因此在浇筑完成后为了确保混凝土中的水分可以缓慢蒸发，要对混凝土建筑物进行合理的养护。但是在实际的养护过程中由于混凝土外部的水分蒸发比内部的水分蒸发快，造成内外拉力存在差异，进而形成裂缝，影响土木工程的施工质量。

1.2化学型裂缝

化学型裂缝主要是因为在工民建混凝土结构的施工过程中经常会使用一些预制的混凝土进行现场浇筑，因为使用的是现场浇筑的方法，所以对混凝土的配置就有了更高的要求，一旦混凝土配置的不合理，就容易引起化学反应，造成碱性离子的产生，形成化学型裂缝。一般来说，化学裂缝是以纵向裂缝的形式呈现出来的，因此容易造成混凝土的质地疏松，进而影响工民建混凝土结构的牢固性。

1.3温度型裂缝

温度型裂缝也是工民建混凝土结构中常见的一种裂缝。在工民建混凝土结构土木工程的实际施工过程中在一些大面积使用混凝土的地方，因为一次性浇筑的混凝土体积较大，混凝土内部的热量和水分难以蒸发出去，使内部温度过高，而混凝土外部的温度由于水分和热量的蒸发而变低，造成混凝土内外的温度差，因此产生大于混凝土自身强度的拉应力，从而形成裂缝。因为温度型裂缝的产生没有规律，所以它一般是呈交错纵横的形式产生的，对工民建混凝土结构的稳定性造成严重影响，降低土木工程的施工水平与质量。

2建筑混凝土结构裂缝的成因

2.1材料因素

混凝土材料质量不符合设计要求，可能导致裂缝问题出现。主要是由于水泥型号的选择不当，未能严格遵循工程施工具体要求，水泥材料性能不符合实际要求。砂石集料应用中，严格遵循技术标准材料级配和粒径，确保含泥量满足设计要求。如果混凝土材料中存在质量缺陷，可能导致工程出现裂缝。

2.2地基沉降不均匀

地基沉降不均匀问题较为严峻，可能受到拉力作用下，致使混凝土结构裂缝问题出现，并且裂缝大小、深度和地基沉降范围存在密切联系。由于基础沉降带来的应力较大，形成的混凝土结构裂缝多为贯穿性裂缝，严重影响到建筑工程施工质量。

2.3施工因素

混凝土结构施工中，由于施工条件较为恶劣，受到客观因素影响，水分快速蒸发、干缩，可能导致混凝土结构裂缝问题的出现。同时，混凝土搅拌、运输、振捣和浇筑等环节中，任何一个环节出现问题，都将影响到整体工程建设质量，出现混凝土裂缝问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4结构荷载因素

在混凝土种种，由于施工荷载超过规定值，加之施工过程不规范，都将导致混凝土结构裂缝问题出现。结构受荷裂缝中较为常见的是钢筋混凝土梁板结构构件，受到不同荷载作用下产生裂缝。

2.5温度变形裂缝

混凝土硬化后，整体发生收缩，在收缩作用力影响下，致使混凝土构件内部产生较大的拉应力，收缩值较大。在早期阶段缺乏对混凝土构件的有效养护，可能出现不同规格的裂缝问题。混凝土浇筑后释放较大的水化热现象，混凝土内部温度较高，外部环境温度较低，混凝土内外温度差异较为显著，温度应力会导致混凝土产生温度裂缝。

2.6徐变裂缝

徐变裂缝主要是强调在瞬时弹性变形以外，随着时间延长变形值随之增长，可能对混凝土结构带来影响出现裂缝问题。

3混凝土结构性裂缝的防治措施分析

3.1用料选择以及质量控制的严格性

按照工程条件的不同性，需要尽量的选择一些水热化比较低，并且强度上非常高的水泥，不能出现不按照规格使用水泥的情况。骨料的使用也需要按照计划进行配合比，不能产生碱性的反应，也不能有有害物质的出现，相关的碎石以及砂料等等都需要按照既定的方案使用。如果是外掺剂就需要加入一定量的减水剂，还有相应的粉煤灰等等，建筑物如果加入了膨胀剂，相应的水泥使用量以及水量就会减少，对于整个混凝土的功能性有所减弱，收缩性也减少。强化混凝土的配合比还有设计方面的管理，如管线较多的地方要适当增加板厚及铺设钢丝网等处理措施，还需要让搅拌以及浇筑的质量得到有效的提升。

3.2使用恰当的混凝土结构裂缝处理技术

首先，表面封闭的方法。这种处理措施一般是在混凝土裂缝的表面去涂抹一些水泥浆液，使用沥青还有某些防腐材料等等，通过表面玻璃纤维布的粘贴等等，对裂缝进行整治，表面的补贴方法是用在有非常大面积的漏水当中，防止出现堵漏的现象。其次，灌浆以及嵌缝封堵的方法。如果是大于0.03毫米的裂缝就可以使用化学灌浆的方式，例如，常常使用的有聚氨酯还有环氧树脂等等，在裂缝的伸出进行压力灌浆，以此让整体结构得到有效的恢复，让灌浆封堵更具有耐久性和防水性。树脂灌注的方式当中，使用最多的就是环氧树脂，因为此种材料在机械程度方面非常强，还能够抵抗一些混凝土所遇到的不同性变化以及不同性侵蚀等等，可以灌入到0.05毫米的裂缝当中。除了一些使用的环氧树脂之外，裂缝如果是有渗漏的，或者是活动的，就不能使用树脂灌注的方式。在氨基甲酸乙酯还有丙烯酰胺聚合物和水之间发生反应之后就会形成一种固体的沉淀物或者是泡沫等等，这种材料所起的作用是对裂缝有封闭性，可以在非常潮湿的环境中使用此种方式。

3.3混凝土结构的养护

在对混凝土进行搅拌的过程中需要使用较好的搅拌方式，让混凝土更加均匀，以此达到使用的标准。在对混凝土进行浇筑的过程中，需要关注混凝土浇筑的力度，不能出现过度振捣的现象，也不能产生漏振的现象，尤其是抹面的过程中需要使用二次抹面技术，只有这样才能应对风雨以及酷暑和烈日。初期的混凝土结构要保持一定的温度和湿度，以免有干裂和温度性的裂缝产生，后续需要对养护的使用模板做拆除的处理，尽量减少可能产生的外力破坏作用，施工荷载不能过早出现，特别不能出现过载的现象。

结束语

总而言之，上文主要对建筑工程混凝土裂缝出现的原因进行了分析，并探讨出有效的防治与控制措施，我们可以看出导致混凝土结构出现裂缝的原因很多，因此，在实际工程中，需要针对具有原因采取科学、合理的预防与控制措施，只有这样，才能减少裂缝的出现。在今后的工作中，施工人员还要不断提升自身的技术水平，积极解决裂缝问题，为人们提供良好的居住环境，进而促进我国建筑行业的健康、稳定发展。

参考文献

[1]欧志坚.浅谈混凝土建筑结构裂缝控制的技术及措施[J].建材与装饰.2016(06).

[2]徐剑.混凝土建筑结构常见裂缝原因及预防措施[J].住宅与房地产.2016(03).

[3]程国起.建筑工程大体积混凝土施工裂缝控制措施研究[J].门窗.2016(01).

论文作者:宋沛士

论文发表刊物:《建筑科技》2017年9期

论文发表时间:2017/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/486af241c8dd0a99dfded507.html