# 浅谈放淤固堤工程及对沿线的保护论文_张亚美,杨洪刚

河南华禹水利水电工程有限公司 河南新乡 453000

摘要：放淤固堤工程项目和中下游黄河治理息息相关，对社会发展起到十分重要的作用。但是受到各种因素的影响，在放淤固堤实施过程中对沿岸还存在一定的影响，所以必须在具体的施工过程中及时总结问题、研究方法，这样才可以从整体上提高施工质量，加强对沿线堤防的保护。基于此本文分析了放淤固堤工程对沿线的保护及影响。

关键词：水利工程；放淤固堤；保护

正文

为进一步消除堤防隐患，提高黄河大堤的防洪能力，近年来国家加大了对黄河防洪工程的投资力度，开展了标准化堤防建设，其关键技术就是利用淤背方法加固黄河大堤。但在放淤固堤施工过程中，由于淤背体排水不畅或者滞后，使堤身长时间浸泡水中，加之随着淤沙土方的加载，造成背河地面沉陷，引起堤身裂缝，同时使淤区长期不能固结，对包边盖顶及附属工程无法按时实施，影响工程竣工验收。另外在放淤固堤过程中排水缓慢，因受到水的渗透，使二、三期围堤非常容易发生塌陷，既严重影响到淤区施工进度，又容易造成淤区决口，引发不必要的经济损失。

目前淤背固堤已由单指利用简易式挖泥船，逐步发展到指利用挖泥船、泥浆泵等多种水利机械设备挖 取河道泥沙，用水力管道输送到堤防背河侧沉放。

放淤固堤工程主要形式分为泵淤与船淤两种。放淤有使用扬水站放淤、泥浆泵放淤和吸泥船放淤。在汛期水流含沙量大时，使用扬水站放淤可取得较好的效果。使用泥浆泵放淤设备投资较少，适应性强，转移方便，但效率较低。使用吸泥船放淤不受季节限制，含沙量大，排水量小，机械生产效率高，但船体投资较大，远距离输送需加接力泵。引黄放淤固堤是黄河职工因地制宜、自主创新的、简便易行的创造性治理措施。放淤固堤效率高、成本低，经过多年发展，成为下游固堤的主要手段。

一、施工工序

根据工程施工的具体情况，确保施工质量，按如下施工程序进行施工。

（一）清基清坡、淤区取土开挖施工

淤区清理的范围包括堤坡和淤区地面的清理，其边界超出设计基面边线0.3～0.5m。淤区地表面的砖石、腐植土、草皮、树根以及其他杂物必须清除，并按指定位置堆放，并考虑放淤完成后，回采辅道、盖顶之用。基础清基深度为0.2m，堤坡清理水平宽度为0.3m，主要采用2.75m3铲运机挖土，就近堆存。

淤区土开挖采用2.75m3铲运机挖土，就近堆存。

（二）放淤填筑施工

放於填筑施工采用泵淤与船淤2种方法施工。

1、泵淤：

采用组合泵开采淤筑，组合泵开采每条排泥管线配备组合泵1套，每套设备起点处由1台136kW大泥浆泵（800m3/h）配6台22kW泥浆泵（150m3/h）组成。136kW大泥浆泵起点端设集浆池一处，集浆池容量按500m3考虑。

2、船淤：

采用冲吸式挖泥船开采淤筑，每套设备起点处由1膄136kW冲吸式挖泥船及配套设施组成。

为保证输沙效率，各放淤段按照以下原则布置设备：

（1）输沙距不超过2km时，泥浆通过排泥管直接输送至淤筑区；超过2km时，中间每隔2km采用相同型号泥浆泵进行加压接力；总排距大于5km时，约每5～6km处设集浆池（500m3），集浆后再加压接力，加压接力设备选同种型号泥浆泵。

（2）淤区填筑采用分块（条）交替淤筑方式，以利于泥沙沉淀固结。排泥管布置力求平顺，以减少排距。为使淤区保持平整，排泥管出口设分水支管，根据淤筑情况，不断调整出泥管位置。退水口高程需随着淤面的抬高不断调整，以保证淤区退水通畅，并控制退水含沙量不超过3kg/m3。为防止淤区附近耕地盐碱化，在淤区四周坡脚外2m处，开挖截渗沟，截渗沟断面均为：底宽1m，深1m，边坡1：1.5，截渗沟兼作退水渠，各淤区的施工排水均通过截渗沟汇入集水坑内，再集中排走或经退水渠排走。

（3）围格堤、粘土隔水层、包边盖顶等施工

包边、盖顶后围堤顶宽1.0m，高0.50m，外边坡1：3，内边坡1：2；格堤间距100m，顶宽1.0m，两侧边坡均为1：2。

围格堤填筑根据淤区高度分层施工，每层高2m，边坡1：2，考虑就近从淤区取土。采用74kW推土机就近推土，拖拉机碾压。

包边土料来自土料场，采用1m3挖掘机挖装土料，10t自卸车运输至淤区，74kW推土机整平，小型振动碾压实。

盖顶、辅道和房台土方尽可能利用清基清坡土方，不足部分从淤区取土，盖顶土料不需碾压。

粘土隔水层土料来自土料场，采用1m3挖掘机挖装土料，10t自卸车运输至淤区，74kW推土机整平，小型振动碾压3遍。

截渗沟、退水渠采用1m3反铲开挖，就地弃土，工程完工后采用74kW推土机回填沟槽。

二、放淤固堤对沿线的保护意义

泥沙问题是黄河难治的症结所在，也是黄河防洪的症结所在，经过几十年的不断探索和实践，逐步形成了“拦、排、放、调、挖”处理和利用泥沙的基本思路。在“上拦下排、两岸分滞”的防洪工程体系基本形成的前提下，主要靠中游地区的水土保持和干支流控制性骨干工程拦减泥沙。在中下游河道调水调沙，挖河淤背，加固黄河干堤。

第一，两岸滩地持续淤高，形成高滩深槽河道断面，河道过水断面扩大，过洪能力增加，增大了主河槽的过流能力，提高漫滩流量，减少了洪水漫滩的几率。从河道中挖取泥沙，有一定的疏浚减淤作用。

第二，通过填平背河侧的低洼坑塘，加大堤防宽度，延长了渗径，增强了堤身的稳定性，对解决漏洞、渗水、管涌等险情有显著的作用，有效地提高了堤防防御的能力。

第三，放淤固堤可以处理堤身和堤基隐患，显著提高堤防的整体稳定性；

第四，较宽的放淤体可以为防汛抢险提供场地、料源等；淤背区顶部营造的生态林带，对改善生态环境十分有利。

结论：

总之，长期实施放淤固堤，利用黄河泥沙淤高背河地面，淤筑“相对地下河”，可为实现黄河安澜提供安全屏障。

参考文献

[1]李智奇.山区小河道疏溪固堤工程设计及其林地封禁治理措施研究[J].黑龙江水利科技，2017，45（03）：31-32+77.

[2]韩忠新.影响机淤固堤工程施工的主要因素及处理措施[J].工程技术研究，2016（06）：149.

[3]李超.浅析放淤固堤和防渗墙施工技术在新疆某防洪堤防加固工程中的应用[J].陕西水利，2015（S1）：72-73.

[4]张继合，熊长军，姚秀芝.机淤固堤工程施工中尾水排放存在的问题及对策[J].科技视界，2014（34）：374.

论文作者:张亚美,杨洪刚

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年6期

论文发表时间:2019/7/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/48802efe4ddc5b7aa174e0d8.html