# 论节能施工技术在建筑工程施工中的运用论文_董坚

新昌县天姥园艺发展有限公司 浙江省 312500

摘要：自从改革开放之后，随着我国经济的不断发展以及进步，我们可以发现我国的城市化进程在不断的进行加快，这便导致了相关基础设施也渐渐的迎来了建设的高潮，因此做为基础设施重要组成部分的建筑工程它也得到了较大的发展，那么在当前针对国内相关建筑行业的现状而言，我们需要在建筑施工过程中有效的加强对于节能施工技术的研究以及使用，从而为构建和谐社会贡献出一份力量。

关键词：建筑；施工技术；节能技术

我国的人口众多，所拥有的能源数量却十分有限，长期不加节制的开发和使用导致现在的能源储存量正在急剧减少。节能技术主要指的是在国家规定的绿色施工范围之内的施工技术，从而实现降低建筑工程对周边环境的污染，提高建筑工程的使用价值。相对于传统的建筑工程施工技术来说，节能技术对技术的专业程度、材料的选择等方面提出了更高的要求，从使用资源等方面实现了建筑工程的可持续发展。

1节能技术在建筑工程施工中的重要意义

1.1节能技术有助于建筑工程提高施工技术

我国为了尽快改善环境，在各行各业当中都规定了污染物质的排放量以及排放要求，建筑工程作为对环境污染较为严重的行业之一，也有相应的污染物质处理方式以及施工要求。节能技术在建筑施工各个阶段当中的应用扩宽了建筑施工技术的覆盖范围，增加了建筑施工的材料使用范围，按照国家规定的相关标准进行施工，从长远的角度来说更加有利于建筑施工技术的发展。

1.2节能技术有助建筑工程降低施工成本

建筑工程由于需要耗费的施工材料众多，在施工过程当中需要的施工人员数量众多，所以最后的施工成本不在少数，再加上施工过程当中的影响，难免会导致施工成本增加。节能技术当中最经常应用到的资源主要包括太阳能、风能、水能以及加气混凝土砌块等可再生、可循环资源，再加上通过节能技术对传统的施工材料的处理，不仅仅提高了传统施工材料的使用价值。同时可循环材料的广泛使用降低了对环境的污染，节省了对环境的治理费用。

1.3节能技术有助于提高建筑工程的适用性

建筑工程作为与人们生活质量息息相关的行业之一，影响人们的不仅仅是建筑工程本身的质量，同样还有建筑工程的舒适程度。节能技术当中的保温技术在建筑工程的外墙保温以及门窗节能保温上得到了广泛的应用，改善了当前建筑工程内部温度改变过大的情况，使得室内温度维持在人体最舒适的范围之内，从舒适性上提高了建筑工程的使用价值。

2建筑工程节能施工关键技术

2.1节能技术应用在墙体施工中

首先在墙体的建筑过程中，相关工作人员运用节能技术，将空心砖作为建筑操作施工的原材料，直接使用到承重强的修筑工程。现场操作施工人员在具体施工过程中，需要将空心砖系统、全面、仔细地进行堆砌作业，保证墙体的密度达到相关设计图纸的具体要求。在相关工作人员以实心砖为建筑原材料进行操作施工的过程中，需要做好管道与预埋件的处理工作，尽少在墙面上进行开凿取洞作业。在一定需要对墙面进行破坏施工之后，相关人员要立即对于破洞进行修补处理。相关工作人员需要运用节能技术，按照设计图纸的实际要求，去规范自身的行为施工，保证建筑施工中墙体的施工效率以及施工质量。不仅如此，节能技术还能运用在墙体的保温工作中。墙体的保温工作主要分为墙体的外墙保温工作以及墙体的内墙保温工作。相关工作人员可以通过，在墙体外部粘贴泡沫或者喷涂保温材料等方式方法，有效地进行墙体保温处理工作。除此之外，保温层与墙体的固定主要是运用膨胀螺栓来实现，以实现更好的经济性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2门窗节能施工技术

在现代建筑当中，由于建筑物使用者对采光具有较高的要求，因此门窗预留面积也相对较大，这就给门窗节能施工增加了难度。在施工过程中，需要采用多种方式保证门窗保温、采光等的效果，这样可以降低采暖期的能耗。第一，门窗施工应当采用节能环保功效较好的玻璃，比如低辐射玻璃。低辐射玻璃与普通玻璃的区别在于拥有一层或多层半导体氧化物构成的膜，由于其低辐射性，因此可以充分利用阳光进行采暖、照明，减少相关方面的能耗。第二，合理设计门窗的尺寸，这是由于大尺寸门窗的采光性能虽好，保温性能却相对较差。第三，增加门窗与墙壁相接处的气密性，利用泡沫塑料密封条对门窗进行密封，以此来提高其保温性能。

2.3屋面施工

在选择屋面保温材料的过程中应当考虑多方面的因素，比如导热系数、强度、吸水率等，同时要对屋面所用材料的防水防潮性能进行充分考虑，从而实现屋面和防水层的良好配合。为了有效地提高屋面的保温效果，还要埋设保温材料，保温材料选择中需要考虑导热系数、强度、吸热性等。当前诸如聚苯乙烯、轻骨料混凝土等已经在建筑中有着一定的应用，其能够发挥良好的保温作用，同时，矿渣、水泥粘结剂等散材料也可以在建筑屋面施工中得到有效应用。当前建筑中存在一种倒置式屋面，该结构主要是利用珍珠岩、水泥、矿棉等保温材料来实现屋面保温性能的提升。这些材料可以和水分接触吸水来实现热导率的增加。此外，绿色屋顶的应用可以将温室气体排放、能源消耗减少，绿化植物不但能够美化屋顶，还能够适当地对室内外温度进行调节。可见，绿色屋顶施工技术不但能够实现建筑质量的提升，同时有助于节省能源，是一种清洁无污染的节能降耗技术。

2.4关于地面节能与室内采暖技术

在实际对建筑工程施工过程进行把握的过程中，积极了解地面建筑施工技术与室内采暖节能技术是非常关键的。也就是说，在对建筑项目整体的结构进行设计的过程中，不仅要对其抗压性能进行把握，也要对地面的保温、防潮、防湿以及地面的干燥需求进行满足。通常来讲，可以利用太阳能一体化等相关的技术，加强水源热泵技术的转化。通过建筑自身热能的应用，不断降低建筑优化过程中所使用的电力能源。这样可以更好的对太阳能和节能技术进行有效的拓展。

2.5屋顶绿色施工

绿色屋顶施工也叫作花镜施工。当前绿色屋顶的优势主要体现在以下两方面：①能够绿化建筑结构，优化人们的日常生活环境。②能够突出绿色屋顶冬暖夏凉的特点，优化人与自然系统。在施工中应当加强对施工技术的重视，规范使用防水防渗漏材料，施工人员充分落实结构设计图纸，严格规范蓄水技术、防身技术，从而达到绿化建筑的目的，同时保证屋顶防水功能需要。

3结语

近些年我国建筑工程项目在不断提高，建筑行业所产生的影响也在不断扩大，其在我国经济发展中的贡献也更加突出。当前我国要求做好节能环保，实现和自然的和谐发展，故很多企业加强了对节能环保技术的重视。施工人员和技术人员需要加强创新和研究，不断提升自身的技术水平，丰富自身理论知识，在实践过程中加强总结经验教训，分析建筑施工工作开展情况，将建筑施工节能技术水平提升。

参考文献：

[1]陈淑青.绿色节能技术在建筑工程施工中应用分析[J].建材与装饰，2016（6）：15-16.

[2]郑国伟.房屋建筑施工中节能技术的应用[J].工程技术研究，2017（3）：64+73.

[3]冯潘.房屋建筑工程施工中节能环保技术分析[J].绿色环保建材，2018（9）：30-31.

[4]杭晓光.新型绿色节能技术在建筑工程施工中的应用分析[J].工程建设与设计，2019（6）：190-191.

[5]王勇.绿色节能施工技术在房屋建筑工程中的应用探讨[J].绿色环保建材，2019（10）：22-23.

论文作者:董坚

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4882d09cfa696abb61eec2a8.html