# 浅析节能施工技术在土建建筑工程中的应用论文_邢飞

济南四建（集团）有限责任公司 山东 济南 250033

摘要：我国近几年来，土建行业不断发展，在我国的国民生产总值中占有非常高的比重，同时，对于资源的消耗也非常的严重，文章对此展开了比较深入的探讨，列举了节能施工技术的具体应用措施，以此完善建筑工程施工，达到节约能源的作用。

关键词：节能；施工；技术；建筑工程；应用

根据可持续发展理念的要求，各行各业的发展，都必须根本节约能源、保护环境的目的来实现，要实现人与自然的和谐，实现长远的发展。对于土建工程施工而言，同样需要遵循这一原则，针对传统施工过程中，对电能等能源浪费现象严重的问题，要采取合理措施加以解决，对此，节能技术的应用很有必要。

1 房屋建筑工程节能施工的原则

1.1 尽量选择节能材料

施工人员在对房屋建筑工程进行节能施工时，节能材料的选择非常重要，会直接影响到节能的效果，所以房屋建筑工程节能施工应尽可能选择使用节能材料，比如选择门窗封条时，应尽量选择具有节能作用的封条材料。另外，在对墙体和屋面进行施工时，应满足材料隔热保温性能的同时，还应具备节能特性，尽量选择玻璃棉以及聚氨酯材料。在工程施工中，还应减少实心粘土砖的使用，多使用节能型的空心粘土砖和高粉煤灰混凝土，提高节能效果。

1.2 严格执行节能规范

房屋建筑工程节能施工必须严格按照节能规范进行施工，也是保障施工质量的重要前提。首先，对建筑施工过程中产生的余热和废热等，应严格按照节能要求进行回收，尽可能地使用地热、太阳能等可再生能源，减少不可再生能源的使用，减轻对环境的损害和减少资源浪费。其次，应尽可能使用人工照明技术，充分利用自然光，多使用高效耐用的灯具，实现节能的目的。

2 节能新技术在土建工程施工中的具体应用

2.1 楼顶节能技术

可以应用到土建工程施工中的楼顶施工过程中。我国大部分地区，夏季温度普遍较冬季高，南方夏季温度增加更加明显，加以夏季昼长夜短，因此一整天中，太阳照射楼顶的时间也较长，这极大的增加了楼顶所吸收的热量，这对于楼顶整体质量的保证乃至建筑室内温度的控制都十分不利。作为节能技术中的一种，屋顶隔热技术的应用能够有效解决上述问。该技术的原理在于降低传热，进而达到隔热的目的。采用屋顶隔热技术，实现屋顶节能，具有施工简单的特点，且对成本要求较低，因此，目前该技术已经被广泛的应用到了土建工程施工过程中，且获得了较好的隔热效果。除此之外，上述技术的应用，在发挥隔热功能的同时，在冬季气温较低的情况下，还能够达到室内保温的效果，避免冷空气从外界楼顶进入到室内，极大的节约了居民的冬季取暖费用。

2.2 采暖节能

我国各地区冬季气温普遍较低，但相对于南方地区而言，北方地区温度更低，必须采取取暖措施，才能保证室内温度适宜。采暖工程对于煤等能源的耗费量极大，对于能源的节约十分不利。采用水泵热源系统，能够使上述问题得到有效解决。水泵热源系统要求采用循环水的方法，实现供热，需要通过对热源泵的使用，发挥其供热的功能。以地热源泵为例，设备会直接抽取地下热水，进而实现供热，在保证室内温度的同时，为城市居民等洗浴等提供热水。

2.3 维护结构

为保证维护结构的保温性能，可以通过材料的选择来实现，同时可以应用相应的技术与工艺，提高其保温性质。通常情况下，土建工程维护结构施工以聚苯板为主要应用的原材料，该材料具有一定的保温性能，但同时也具有一定的应用缺陷。如陈化时间不足，较容易导致其不稳定性提高，在长期的使用过程中，会导致建筑外墙的保温层出现变形，对于建筑安全性以及稳定性的保证十分不利。为了避免上述问题出现，提高聚苯板的性能十分必要，要在保证其陈化时间的基础上，提高其耐热以及抗粉化的能力，以在提高建筑节能性的同时，避免建筑外墙保温层出现变形。

在建筑施工过程中，墙体施工是非常重要的一项施工内容，特别是其中的墙体保温尤为关键，这关系到住户之后的利益。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在工程实际施工中，针对建筑保温层而言，基本上处于墙体内侧，或是墙体外侧，而具体的施工方法是结合了以下施工手段：抹灰、喷绘、黏贴等等，上述手段的实施需要运用不同的环保材料，针对不同的情况按实际需求施工。建筑墙体保温层的施工是相对复杂的施工过程，其保温系统的实现需要借助保温砂浆，而保温砂浆主要是由以下成分构成的：如浮石、火山灰、粉煤灰等材料，然后加入以下物质元素：水泥、石灰、石膏等，并且融入少量助剂，将上述涉及到元素按照科学比例实施调配，然后以抹灰的形式进行施工。针对保温砂浆而言，它在使用之前必须进行验收，合格之后方可投入使用，保温砂浆是在屋面防水层施工完成之后才进行施工，而施工的部位主要与墙体有关，比如隔墙、门窗框、管线施工等。在保证保温层的前提之下，才可以进行施工，在施工过程中要保证施工温度，最好维持在5℃左右，在夏季时，要做好保湿养护工作，具体的施工措施如下：（1）从基层开始施工，做好清洁、修平以及湿润工作，对于粘结度较低的混凝土墙，还有梁、柱等部位，可以进行打毛，或是刷粘合剂。（2）依据相关设计要求，确定标准水平线，同时明确踢脚线以及墙裙线，在门窗洞四周，最好选用泥沙浆，继而实施抹宽50mm护角。为了确保保温层能够真正发挥效能，对于墙面有着严格要求，必须做好标准灰拼以及冲筋。（3）对墙体的每一次抹灰，厚度最好保持在10mm左右，当底层凝聚之后，并且表面强度达到标准之后，方可实施下一层的抹灰工作。虽然对墙体施工要注意保湿养护，但切记不宜用水冲，在砂浆硬化期间，不能进行撞击与振动。

2.4 太阳能节能

太阳能的出现是利用新能源为人类造福的主要代表，目前，太阳能热水器以及太阳能电池板等，均大量的进入到了市场当中，极大的降低了人民的生产与生活对能源的浪费量。采用太阳能的方法实现建筑的节能，其优势不仅仅在于可以节约电能等，同时其供能效率也相对较高，使得人民的生活质量与水平得到了极大程度的提高。由此可见，应将该技术大量应用到土建工程施工过程中，使其得到普及。

2.5 节能施工技术在节水方面的应用

随着大量用水设备的使用，人们在生产、生活中对于水的需求日益增加，并且伴随着我国现阶段水资源紧缺情况的加剧，建筑土建工程中节水施工技术应用的重要性日益凸显。在混凝土结构施工中需要使用大量的水，给排水系统试漏时需要使用大量的水，根据权威部门统计，我们每年仅在建筑土建工程中就会浪费5亿吨水，特别是随着大量建筑土建工程的不断开工建设，这不仅会造成巨大的浪费，还会增加施工成本。因此我们必须加大节水技术的应用，在节约成本的同时，减少水资源的浪费，笔者根据个人多年来的实际工作经验，通过现场节水系统的应用，虽然会增加一定的基础设施费用，但是仅占节省水费的1/5左右。

3 节能技术未来的发展方向

（1）完善技术标准化建设。当前节能技术的应用，仍存在标准化力度不足的状况，因此技术的应用效果也无法得到很好的保证，对此，国家有关人员，应加强对种种节能技术的研究，以完善技术标准化建设，为土建工程施工过程提供依据，同时也为人民生活质量的提高，带来更好的保证。

（2）大力引进西方先进技术。从短期的角度看，为最大程度的提高技术应用水平，增加技术量，应积极引进西方的先进技术，并综合考虑我国建筑的实际情况，将西方技术进行改良，为我所用，以使我国的节能技术水平应用水平得到提升，最终使能源能够得到最大程度的节约，实现人与自然的和谐发展。

（3）国家应重视土建工程施工应用节能技术的问题，应从政策的角度出发，为技术的普及提供途径与依靠。同时加强对人民群众的宣传，使其认识的技术的优势，从而更加积极的要求采用该种技术进行施工。

4 结语

随着节能环保的意识逐渐深入人心，在建筑行业的发展过程中，也应该将该内容进行进一步的融合，在保证质量与经济的前提下，充分的运用节能的施工技术，最大限度的保证建筑土建项目的能源使用，为建筑行业今后的发展进行进一步的推动与建设，为国家节能减排奠定扎实的基础保障。

参考文献

[1] 蒋文斌.保温节能施工技术在土建建筑外墙施工中的应用[J].建材与装饰，2016（07）：49-50.

[2] 王学军.节能施工技术在建筑土建工程中的应用浅述[J].建材与装饰，2016（11）：22-23.

论文作者:邢飞

论文发表刊物:《防护工程》2018年第1期

论文发表时间:2018/5/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4886378fc180d4fde14ee267.html