# 筑装饰装修工程的施工质量控制及管理探究论文_王小霞

王小霞

身份证号码：51082319911221xxxx

摘要：本文以劣质施工材料流入市场、施工人员素质不高、施工技术选择不当为例.对当前建筑装修工程施工质量的现状展开分析。结合目前的装修实际.从管控装修材料、提高工人素质、选择合适的装修工艺三个方面.对建筑装修工程的质量控制和管理提出个人意见.促进装修行业工程质量的提高。

关键词：装饰装修；施工质量；控制管理

前言

当前我国的建筑装修装饰行业迅速发展.装饰装修材料、装修技术等都随着经济的发展呈现出不同以往的形式。目前我国的装饰装修施工中.机械化水平比较低.很大一部分工作采取的是人工操作.所以难免会出现质量问题。所以.需要我们探讨合适的建筑装修装饰工程质量管理和控制的方案。

1 施工质量管理与控制的重要性

建筑装饰装修是建筑工程的重要组成部分.它不仅需要满足建筑物的基本功能.还应该为百姓提供一个安全、舒适、健康的居住环境.而且建筑装修装饰设计的内容比较复杂、应用广泛.它的质量就显得非常重要。

加强对施工质量的管理和控制.对于保证装修装饰工程的质量、减少安全隐患的发生具有重要意义.同时加强对施工质量的控制和管理可以建设出符合客户要求的装修工程.有利于拓展企业的生存空间。

2 装修装饰工程施工质量现状分析

2.1 劣质装修装饰材料流入市场

装修材料的质量很大程度上影响着装修工程的质量.甚至会对施工人员和客户的生命健康产生影响.必须高度重视施工材料的质量问题。由于装饰装修材料的种类繁多.各类装修材料的标准和要求都不一样.所以很容易出现劣质装修材料流入的问题.某个装修项目就出现过误用了劣质乳胶漆问题.如下：

有客户反应室内一直有异味.接到客户反馈之后.工作人员利用专业的甲醛检测盒对室内的甲醛含量进行检测.在检测前将待测房间关闭2h并关闭其它空气调节设备。经过严谨科学的检测.室内的甲醛含量为0.09mg/m3.根据《民用建筑室内环境污染控制规范》甲醛含量应该≤0.08mg/m3、根据《室内空气质量标准》甲醛含量应该≤0.1mg/m所以室内甲醛含量确实超标。进一步对装修过程中使用的剩余乳胶漆的专业检测发现.VOC/g/L这一指标的检验结果为54g/L.略高于国家标准50g/L.同时TVOC的检验结果也要略微高于国家标准72h。综上所述.装修项目施工过程中的确有劣质装修材料的使用.影响了装修工程的质量。

2.2 施工人员素质不满足现代装修的需要

在装修装饰过程中.施工人员的素质与装修要求不匹配是目前遇到的问题之一.装修工人的粗心、不按照标准要求操作造成了装修中出现了壁纸不平整和墙面颜色不均匀的问题。

通过对壁纸的仔细观察之后发现.张贴壁纸过程中没有遵循规范.裁纸时.壁纸的下口必规定的尺寸长出了30mm.壁纸的花色也没有仔细调整对齐.部分墙体的水分含量为16%以上.过于潮湿.不利于壁纸的张贴。在施工过程中喷涂墙面时基层颜色不一致而装修工人没有采取相关补救措施.乳胶漆的原料选取的是不同厂家、不同型号的产品.在墙面喷涂乳胶漆的过程中没有按照5～10份乳胶漆中添加1份水的比例来稀释.这些原因都容易造成墙体乳胶漆的颜色不均匀。综上述.装饰装修过程中工人的素质没有满足施工的需要.造成了装修的质量问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 施工技术选择不当

施工技术选择不当也是造成装修过程中质量问题的重要原因.比如装修过程中防水技术的选择上。厨房卫生间是最容易出现潮湿的地方.也是最需要进行防水处理的地方.如果厨房和卫生间的防水技术没有选择好的话就容易出现渗水、漏水的情况.给楼下邻居的生活带来麻烦.严重的话还会对楼下的装修造成损坏。

某个装修工程就出现了卫生间防水工程的质量问题.造成了墙体的返潮.而且地漏处的排水管道堵塞之后造成了地面的积水.给客户的生活带来了很大麻烦。经过调查发现.卫生间漏水的主要原因是采取了不恰当的防水技术。这主要表现为刚性防水材料处理不当、保护层施工厚度超过了3mm的标准.并且水泥沙浆的强度也没有达到12mm.同时闭水实验的试水时间不足48h。

3 装修装饰工程施工质量管理与控制措施

3.1 严格管控装修材料

针对上文中出现的室内空气异味和甲醛检测略有超标问题.施工过程中要保证乳胶漆和涂料都符合国家环保标准.产品中的挥发性有机物（VOC）含量应小于50g/L.TVOC应该小于72h.重金属的总含量应小于90mg/kg（以铅计）。在乳胶漆喷涂完成后.要对室内甲醛等有害物质的含量进行检测.确保其含量小于0.08mg/m3.从而保证室内的空气质量安全无害。

除了乳胶漆涂料的把控之外.还应该包括其它装修材料的把控。例如.在沙子的选择上.选择粒径为0.3～0.5mm的河沙.玻璃的选择也应该根据装修位置不同选择不同类型.管道的选择也应该根据管道位置选择不同材质的管。只有做好对装修材料的全面把控才能为良好的装修质量打下基础。

3.2 提高施工人员素质

根据上文中提到的由于施工人员粗心操作和素质不高造成了壁纸不平整和墙面颜色不均匀的问题.主要的解决方案及时提高员工的素质。首先.我们应该对于壁纸张贴时的具体裁纸尺寸做好具体规定.裁纸时.一般以壁纸的上口为准.下口可以比上口略微长10～20mm；同时对于墙面喷涂乳胶漆的具体稀释比例做好规定。其次.要加强对施工人员的培训和教育.使得施工人员可以对基本的施工要求熟记于心并采取正确的施工措施。最后.要建立合理的奖惩制度.对于不按照规定操作或者操作粗心失误的人员进行适当的惩罚.对于工程完成质量好的员工适当提高工资水平和奖金水平。

通过对操作人员的技能培训教育、合理的额奖惩制度可以逐步提高员工的素质.减少因为员工素质不高带来的装饰装修质量问题.促进企业的进一步发展。

3.3 选择恰当的施工技术

根据上文中提到的防水工艺不过关的问题.要选择恰当的防水工艺.首先做好基层清扫和刚性防水材料的基层处理；其次要做好丙烯酸的涂刷.并注意保护层的施工厚度不超过3mm.理论强度达到12mm水泥砂浆的强度.确保防水层不被破坏；最后在施工完成后.要进行48h的闭水实验.保证防水施工的效果。

同时.其它装修施工方面也要注意选择恰当的施工技术.在乳胶漆喷涂过程中可以采用空气负离子技术.它以乳胶漆为载体.喷涂之后可以去除一大部分甲醛、苯等有毒气体.改善室内环境.保证乳胶漆喷涂施工的绿色化；攀登作业中.攀登设施、结构构造必须牢固可靠.梯子踏板间距以30cm为宜.不缺档.使用负荷不大于1100N.保证施工的安全有效。

4 结束语

综上述.目前建筑工程装饰装修项目存在着劣势装修材料流入、装修工人素质不高、装修工艺选择不当等问题.影响了装修质量。为了加强对装修质量的管理和控制.要严格把控装修材料的质量.提高工人的素质并根据不同情况选择恰当的装修工艺。只有做好装修质量的管理和控制才能为百姓提供安全可靠的生活环境.并促进装修装饰行业的进一步发展。

参考文献：

[1]翟隆祥.建筑装饰装修工程施工质量控制及其管理[J].建材发展导向（上）.2018.16（10）：34.

[2]郭旭.建筑装饰装修施工管理及质量控制研究[J].建材与装饰.2017（48）：228.

[3]孙明勇.建筑工程装饰装修工程的施工质量管理及控制[J].建筑工程技术与设计.2017（34）：1106.

论文作者:王小霞

论文发表刊物:《房地产世界》2019年6期

论文发表时间:2019/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/489b1552c38190fdc24ef61f.html